Содержание:

1.	Основные цели разработки комплексной схемы организации дорожного движения	3

2.	Основные требования к разработке комплексной схемы организации дорожного движения	4

3.	Законодательная и нормативная правовая база	5

4.	Сбор исходных данных	7

4.1	Документы территориального планирования (Генеральный план поселения), документация по планировке территории, документы стратегического планирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений (при наличии)	7

4.2 Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения	7

4.2.1 Информация об обследовании транспортных потоков (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов)	7

4.2.2 Информация о параметрах движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения)	8

4.2.3 Информация о результатах обследования пассажиропотоков	8

4.2.4 Информация о результатах обследования грузопотоков	8

4.3 Общие сведения о территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по организации дорожного движения	8

4.5	Характеристика транспортной инфраструктуры	9

4.6	Организация дорожного движения	10

4.7. Данные о ДТП	10

4.9 Подоснова	11

5.	Технические требования по сбору ситуационной информации	12

6.	Характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения на территории Белокалитвинского района	13

6.1	Описание используемых методов и средств получения исходной информации	13

6.2	Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по организации дорожного движения	14

6.3 Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД.	16

6.4	Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования.	22

6.5 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики	71

6.6 Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов	123

6.7 Результаты анализа параметров дорожного движения	147

6.8 Результаты исследования пассажиро- и грузопотоков	177

6.9	Результаты анализа условий и оценки эффективности используемых методов организации дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием	187

6.10	Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения	191

6.11	Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	192

6.12	Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств	218

7.Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД	222

8.Укрупненную оценку предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	223

9. Мероприятия по организации дорожного движения для предлагаемого к реализации варианта проектирования	225

10.Очередность реализации мероприятий	296

11.Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД	297

12. Предложения по преобразованиям деятельности в сфере организации дорожного движения	301

# Основные цели разработки комплексной схемы организации дорожного движения

Основные цели разработки комплексной схемы организации дорожного движения являются:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения – данная задача решается путем предложений по реализации соответствующих мероприятий по снижению скоростного режима движения, обеспечения освещенности проезжей части и безопасных путей движения детей;

2. Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов - данная задача решается путем предложений по реализации соответствующих мероприятий по организации дорожного движения и пешеходов;

3. Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов - данная задача решается путем предложений по реализации соответствующих мероприятий по организации движения транзитного, грузового и общественного транспорта;

4. Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования - данная задача решается путем предложений по реализации соответствующих мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог;

5. Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения использования - данная задача решается путем предложений по реализации соответствующих мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог;

6. Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов использования - данная задача решается путем предложений по реализации соответствующих мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;

7. Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду - данная задача решается путем предложений по реализации соответствующих мероприятий по повышению уровня организации дорожного движения и снижению задержек в движении.

# Основные требования к разработке комплексной схемы организации дорожного движения

Основными требованиями по разработке комплексной схемы организации дорожного движения:

1. Учет долгосрочных стратегических направлений развития и совершенствования деятельности в сфере организации дорожного движения на территории, в отношении которой осуществляется разработка комплексной схемы организации дорожного движения;

2. Использование мероприятий организации дорожного движения, обеспечивающих наибольшую эффективность процесса передвижения транспортных средств и пешеходов при минимизации затрат и сроков их реализации;

3. Использование технологий и методов, соответствующих передовому отечественному и зарубежному опыту в сфере организации дорожного движения;

4. Обеспечение комплексности при решении проблем организации дорожного движения.

# Законодательная и нормативная правовая база

В рамках муниципального контракта работы в соответствии со следующей законодательной и нормативно-правовой базой:

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказ Минтранса России от 17.03.2015 N 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения" ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- ОДН 218.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог»;

- Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.

- ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

- ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ГОСТ 33127-2014. «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

- ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования;

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

# Сбор исходных данных

## Документы территориального планирования (Генеральный план поселения), документация по планировке территории, документы стратегического планирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений (при наличии)

Сбор документов территориального планирования (Генеральный план поселения), документации по планировке территории, документов стратегического планирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований осуществлялся путем запроса в адрес заказчика. Материалы были получены от заказчика во время рабочей переписки.

## 4.2 Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения

### 4.2.1 Информация об обследовании транспортных потоков (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов)

В рамках работы проводился сбор информации об обследовании транспортных потоков (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов). Был выбран визуальный метод учета интенсивности движения. Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока выполнялась в соответствии с требованиями ГОСТ Р 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока».

Для обследования транспортных потоков был выбран кратковременный метод учета интенсивности движения в совокупности с программным обеспечением.

Учет интенсивности движения проводится в светлое время суток непрерывно в течение не менее 4 часов в ключевых транспортных узлах на территории Белокалитвинского района. Результаты измерений представлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока». Данные представлены в разделе 6.6.7. Все пункты измерения были согласованы с заказчиком. Согласования проводилось путем переписки с Заказчиком.

### 4.2.2 Информация о параметрах движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения)

В рамках работы проводился сбор информации об обследовании транспортных потоков (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов).

### 4.2.3 Информация о результатах обследования пассажиропотоков

В рамках работы выполнены натурные обследования пассажиропотоков на автобусном пассажирском транспорте на территории Белокалитвинского района. Показатели, характеризующие пассажиропоток наземного пассажирского транспорта, определяются посредством проведения натурного и (или) статистического обследования. В рамках выполнения работ выбран визуальный метод обследование загруженности маршрутных транспортных средств. Обследование проводилось в будний день недели. Суть метода: для оценки загруженности остановочных пунктов наземного пассажирского транспорта, регулярности и интервала движения маршрутных транспортных средств проводится обследование пассажирооборота на остановочных пунктах посредством регистрации наблюдателями числа входящих и выходящих пассажиров на определенном остановочном пункте (посту обследования) в заданном направлении для каждого прибывающего маршрутного транспортного средства (в целом) с фиксированием их времени прибытия и вида такого маршрутного транспортного средства. Все пункты измерения были согласованы с заказчиком. Согласования проводилось путем переписке с Заказчиком.

### 4.2.4 Информация о результатах обследования грузопотоков

Обследование грузопотока проводилось в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2016 г. № НА-197-р "Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации". Цель проведения обследования определение показателей движения грузовых транспортных средств. В целях определения показателей движения грузопотоков на территории поселения, городского округа получены следующие данные: размещение в плане поселения основных объектов грузообразования, грузопереработки, грузопоглащения; направление и объемы грузовых перевозок между транспортно-планировочными зонами района. Согласования пунктов измерения проводилось путем переписки с Заказчиком.

## 4.3 Общие сведения о территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по организации дорожного движения

В рамках сбора документов территориального планирования (Генеральный план поселения), документации по планировке территории, документов стратегического планирования была получена следующая информация:

- размер территории, функциональное зонирование;

- транспортная значимость территории, ее связанность с прилегающими территориями;

- численность населения с динамикой за последние пять лет;

- основные топографические данные (максимальный перепад высот, предельные уклоны на дорогах);

- климатические условия (продолжительность сохранения снежного покрова, среднее количество осадков в году, максимальные и минимальные температуры воздуха);

- основные экологические характеристики (уровень шума, концентрация вредных веществ в атмосфере).

4.4. Классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений

В рамках сбора исходной информации от заказчика была получена следующая информация:

- планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок разработки документации по организации дорожного движения ;

- общая протяженность дорог, в том числе с твердым покрытием;

- плотность сети дорог;

- технические параметры дорог (тип дорожного покрытия, ширина проезжей части, наличие разделительных полос, защитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров, ширина в красных линиях, продольные уклоны, наличие и характеристика искусственного освещения). В рамках работы были проанализированы имеющиеся материалы заказчика с данными по техническими параметрам автомобильных дорог (проекты организации дорожного движения и технические паспорта ВСН 1-83). Проведение обследований выполнялось в качестве проверки исходных данных.

- наличие и характеристика дорожных обходов территории, характеристика дорожных подходов к территории муниципального образования;

- расположение и характеристика мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных переходов;

- сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, водопровод, канализация, электро- и телефонные кабели, теплопроводы). Выполнить обследование улично-дорожной сети по определению месторасположения сетей инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, водопровод, канализация, электро- и телефонные кабели, теплопроводы).

## Характеристика транспортной инфраструктуры

В рамках сбора исходных данных от заказчика и проведения обследования (описание в разделе 4.2) была получена следующая информация:

- Характеристика муниципального образования (территории) как транспортного узла (внешние объекты тяготения транспортных потоков и размещение основных объектов тяготения транспортных средств на территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по организации дорожного движения );

- Численность парка автомобилей, отношение численности парка автомобилей к численности жителей за последние пять лет, в том числе по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, автобусы);

- Сведения по интенсивности дорожного движения, уровню загрузки дорог движением, скорости сообщения и доли транзитного движения (раздел 4.2);

- Общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, минимальный интервал движения на маршруте, расположение станций метрополитена и (или) пассажирского железнодорожного транспорта (раздел 4.2);

- Назначение, емкость и расположение парковок (парковочных мест).

## Организация дорожного движения

При анализе проектов организации дорожного движения, технических паспортов ВСН 1-83 была получена следующая информация:

- размещение и наименование ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, островки безопасности, искусственные неровности). Выполнено обследование эксплуатационного состояния технических средств организации дорожного движения. Обследований выполнялось в качестве проверки исходных данных

- схемы организации дорожного движения на основных транспортных узлах (эскизы), на которых указываются: основные габаритные размеры узла; дислокация всех используемых ТСОДД; пофазные схемы движения (отсутствуют); интенсивность движения транспортных средств и пешеходов (замеры в рамках раздела 4.2).

## 4.7. Данные о ДТП

Запрос о предоставление данных о ДТП в динамике за период не менее трех лет был направлен в адрес Отдел ГИБДД МО «Белокалитвинского района»:

- общее количество ДТП, погибших, раненых;

- участки концентрации ДТП;

- анализ причин и условий, способствующих ДТП;

- распределение ДТП по видам;

- распределение ДТП по времени свершения: по месяцам, часам суток;

- распределение ДТП по местам свершения: на перекрестках, на перегонах, в т.ч. картограмма мест совершения ДТП за последний год, выполненная на плане-схеме территории, в отношении которой осуществляется разработка комплексной схемы организации дорожного движения, с использованием условных обозначений для каждого вида ДТП.

4.8. Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств.

В рамках работ был проведен опрос общественного мнения. Изучение общественного мнения путём проведения анкетирования и социологических опросов граждан, проживающих на территории Белокалитвинского района.

## 4.9 Подоснова

Для формирования схем в составе КСОДД выполняется на топосъёмке или ортофотоплане высокого разрешения в масштабе 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000. В качестве подосновы в рамках объекта используется ортофотоплан высокого разрешения, полученный по договору поставки услуг по созданию ортофотоплана территории Белокалитвинского района.

# Технические требования по сбору ситуационной информации

Сбор и анализ ситуационной информации осуществлялся специализированной бригадой, имеющей опыт работы по сбору исходных данных для выполнения проектов организации дорожного движения с использованием электронных высокотехнологичных средств измерения. Поперечные измерения производились с использованием электронных дальномеров (лазерных рулеток), измерительных колес (курвиметров), землемерных лент и металлических рулеток в зависимости от условий местности и степени объемности элементов обустройства участка автомобильной дороги. В процессе производства работ были получены видеоматериала на USB носителе по двум направлениям (в прямом и обратном) с соблюдением параметров: обработка видео потока реального времени с разрешение видео не менее 5 Мп, скорость видеосъёмки не менее 20 кадров в секунду, угол развёртки изображения на 360˚; наличие датчика пройденного пути. Оборудование применяемое при обследовании соответствует требования к измерениям:

Таблица 5.1 Диапазоны измерений

| Наименование параметра | Диапазон измерений |
| --- | --- |
| продольные уклоны | от -300 до +300 ‰ |
| поперечные уклоны | от -300 до +300 ‰ |
| углы поворота | от 0 до 360( |
| радиусы кривых в плане | от 0 до 50000 м |
| продольные (неровности) покрытия | от -0,5 до +0,5 м |
| колеи на дорожном покрытии | от 0 до 0,17 м |
| поперечные сечения | от -80 до +80 м |

Таблица 5.2 Точность измерений с погрешностями

| Наименование параметра | Допустимая погрешность |
| --- | --- |
| протяженность участков автодороги | 0,01% |
| угол поворота | 0,3( |
| продольные и поперечные уклоны | 3‰ |
| радиусы кривых в плане | 3% |
| измерения пройденного пути | 0,05% |
| измерения поперечной ровности (колейности) | 2 мм |
| измерения размеров элементов дороги в плане | 0,01% |
| измерения поперечного сечения | 0,01 м |

# Характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения на территории Белокалитвинского района

## Описание используемых методов и средств получения исходной информации

Для разработки комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) были применены следующие методы получения исходной информации:

- Отчетно-статистический метод. Данный метод обследования основывается на сборе исходной информации, источниками которой служат: документы стратегического планирования, социально-экономические показатели развития поселений, городских округов; действующие генеральные планы или схемы территориального планирования поселений, городских округов; действующие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; действующие отраслевые схемы и программы развития отдельных видов транспорта; сведения о динамике численности, структуры парка транспортных средств, зарегистрированных на территории поселений, городских округов; сведения о наличии, размещении и объемах работы аэропортов, морских и речных портов, причалов, железнодорожных вокзалов и станций, автовокзалов и автостанций; сведения о сети маршрутов регулярных перевозок, количестве подвижного состава по видам транспорта, объемах перевозок транспортных средств общего пользования, иная информация; данные о размещении и вместимости гаражей, парковок и стоянок, о размещении и мощности объектов автосервиса, автозаправочных станций; отчетные показатели деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов; иные источники в соответствии с целями и задачами обследований.

- Натурное обследование. Проведенное обследование улично-дорожной сети, включало в себя: замер скорости движения, плотности и интенсивности движения транспортных потоков; обследование территории Белокалитвинского района на предмет наличия объектов дорожного сервиса, парковок; обследование существующей организации дорожного движения. Материалы обследования приведены в приложении к пояснительной записке.

КСОДД разрабатываются и утверждаются на срок не менее 15 лет либо на срок действия документов стратегического планирования на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД. Корректировка КСОДД осуществляется в случае изменения дорожно-транспортной ситуации, но не реже чем один раз в пять лет. Транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть оценивается в масштабах территории поселения, где населенные пункты являются узлами генерации транспортных корреспонденций.

## Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Белокалитвинский район - муниципальное образование в составе Ростовской области.

На уровне субъекта Российской Федерации (РФ) (Ростовской области) - вопросами организации дорожного движения (ОДД) и безопасности дорожного движения (БДД) занимается министерство транспорта. В данном министерстве имеется специализированное структурное подразделение «Отдел содержания и ремонта автомобильных дорог». Организационная деятельность в сфере ОДД и БДД на уровне субъекта РФ является достаточной и полной для устойчивого функционирования транспортной системы области и проведения государственной политики в сфере ОДД и БДД.

На уровне муниципального образования «Белокалитвинский район» – вопросами ОДД и БДД занимается Заместитель Главы Администрации по строительству, промышленности, транспорту, связи и находящийся в его подчинении отдел строительства, промышленности, транспорта, связи. Специализированного структурного подразделения по ОДД и БДД – нет.

Рисунок 6.2.1 Структура администрации Белокалитвинского района

Белокалитвинский район является муниципальным районом с административным центром в городе Белая Калитва. Белокалитвинский район расположен на территории Ростовской области. В состав Белокалитвинского района входят следующие муниципальные образования:

1) муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение»;

2) муниципальное образование «Шолоховское городское поселение»;

3) муниципальное образование «Богураевское сельское поселение»;

4) муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение»;

5) муниципальное образование «Грушево-Дубовское сельское поселение»;

6) муниципальное образование «Ильинское сельское поселение»;

7) муниципальное образование «Коксовское сельское поселение»;

8) муниципальное образование «Краснодонецкое сельское поселение»;

9) муниципальное образование «Литвиновское сельское поселение»;

10) муниципальное образование «Нижнепоповское сельское поселение»;

11) муниципальное образование «Рудаковское сельское поселение»;

12) муниципальное образование «Синегорское сельское поселение»;

В соответствии с уставом муниципального образования «Белокалитвинский район» «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Белокалитвинского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Белокалитвинского района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации». В соответствии с частью 1 статьи 12 Областного закона Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» к вопросам местного значения Белокалитвинского района относятся следующие вопросы местного значения сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

На уровне муниципальных образований составляющих МО «Белокалитвинский район» – вопросами ОДД занимаются администрации поселений. Специализированных структурных подразделения (должностных лиц) по ОДД и БДД – нет.

Проведя анализ структуры Администрации Белокалитвинского района, в рамках КСОДД предлагается введение дополнительной должностной единицы по вопросам БДД, ОДД и транспорта. В должностные обязанности единицы: ведение документа оборота в сфере дорожной деятельности (документы по содержанию автомобильных дорог: проекты организации дорожного движения, технические паспорта на автомобильные дороги, отчеты по техническому эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, проекты содержания автомобильных дорог); ведение и использование автоматизированного банка дорожных данных; работа с обращениям граждан; работа по приемки работ по содержанию дорог в рамках ОДД; работа с органами ГИБДД; проверка и приемка работ в сфере ОДД.

## 6.3 Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД.

Деятельность в сфере ОДД и БДД основывается на исполнение требований следующих нормативных актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Распоряжение Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2016 г. № НА-197-р «Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» (в т.ч. «Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог», «Требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог»);

- Приказ Минтранса России от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

- Приказ Минтранса России от 05.05.2012 № 137 «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 269-ст);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст);

- ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

- ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока»;

- ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ГОСТ 33127-2014. «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СНиП 3.06.03-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

- СП 59.13330.2012 Свод правил. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;

- ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог»;

- ОДМ 218.4.005-2010. «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

- ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог»;

- ОС-555-р «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах».

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере ОДД и БДД основывается на выполнение проектных работ по разработке проектов организации дорожного движения, по проведению ежегодной оценки транспортно-эксплуатационных свойств автомобильных дорог, по проведению работ по содержанию автомобильных дорог – паспортизации автомобильных дорог. Проведя анализ наличия выше описанных документов в распоряжении администрации Белокалитвинского района, в рамках КСОДД предлагается организация работы по полному обеспечению данными документами.

Информационное обеспечение участников дорожного движения проводится путем размещения информации по организации дорожного движения (расписание работы общественного транспорта, график выполнения дорожных работ, планы по проектированию и строительству в сфере дорожного хозяйства) с помощью сети интернет на официальном сайте Белокалитвинского района, а так же на информационных стендах.

Для информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД и БДД необходимо получение достоверной информации об дорожно-транспортной обстановке: показатели безопасности движения (количество ДТП), показатели транспортного потока (состав потока, интенсивность движения, скорость движения), показатели пешеходного и велосипедного потоков (интенсивность движения), показатели маршрутного транспорта (расписание работы, информация о движении по маршруту).

Исследования многих стран подтверждают, что качественное улучшение сложившейся ситуации возможно только при условии планирования и реализации мероприятий по совершенствованию условий движения как единого и неделимого комплекса, и прежде всего внедрение новых технологий организационного управления транспортной системой с использованием современных информационно-телекоммуникационных и телематических технологий. Мировым транспортным сообществом решение найдено в создании уже не систем управления транспортом, а транспортных систем, в которых средства связи, управления и контроля изначально встроены в транспортные средства и объекты инфраструктуры, а возможности управления (принятия решений) на основе получаемой в реальном времени информации доступны не только транспортным операторам, но и всем пользователям транспорта. Задача решается путем построения интегрированной системы: люди – транспортная инфраструктура – транспортные средства, с максимальным использованием новейших информационно-управляющих технологий. Такие «продвинутые» системы и стали называть интеллектуальными.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – система, интегрирующая современные информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии управления и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортной системой региона (города, дороги), конкретным транспортным средством или группой транспортных средств, с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Оперативной задачей ИТС является осуществление и поддержка возможности автоматизированного и автоматического взаимодействия всех транспортных субъектов в реальном масштабе времени на адаптивных принципах. Элементом ИТС является адаптивное управление, опыт адаптивного управления используется в г. Казани. При построении адаптивного управления улично-дорожной сети г. Казани важной задачей является оптимизация транспортных потоков за счет светофорного регулирования на магистральных дорогах – поддержание безостановочного движения за счет обеспечения своевременной информации о различных условиях движения и метеорологической обстановки. Принцип работы заключается в следующем: детектор транспорта подсчитывает количество подъезжающего к транспортному узлу транспорта и отправляет данные посредством волоконной связи в Центр управления ИТС. Полученная информация анализируется программой и выбирается необходимый режим работы. Для функционирования подсистем ИТС и обеспечения контроля за состоянием УДС необходима гибкая система управления движением, позволяющая чутко реагировать на изменения условий движения, прогнозировать оптимальные режимы движения в рамках допустимых отклонений для данного участка УДС или всей УДС исходя из принятых критериев управления.

Дополнительно для примера приведен зарубежный опыт организации ИТС. В 1990-х годах в США были четко сформулированы основные этапы по решению проблем развития и внедрения АСУД: математическое моделирование движения автомобилей и транспортных потоков (так называемое микро- и макромоделирование); единая система информации; электронная система выбора и указания маршрута; система оказания помощи водителям. Указанные этапы реализовывались путем установки детекторов транспорта, информационных знаков и табло отображения актуальной информации (светодиодных, призматических и т.п.), светофорных объектов, объединенных в единую сеть и управляемых посредством Центров управления, передающих необходимые сигналы на контроллеры и далее на управляющие элементы системы. В настоящее время вся сеть автомобильных магистралей, примыкающих к крупным городам (Чикаго, Детройт, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и др.), оснащена автоматизированной системой управления движением (АСУД). В США и Канаде большое внимание уделяется взаимным связям городской системы с системой дорог и автомагистралей в пригородных зонах. Конкретными примерами реализации АСУД могут стать: – Торонто, Канада: 75 светофорных объектов управляются системой SCOOT. При сравнении с отлично составленным графиком временного управления время поездки снижается на 8%, количество остановок транспортных средств уменьшается на 22% и задержки транспортных средств уменьшаются на 17%. В результате этого понижается расход топлива на 5,7%, что дает весьма положительный экологический эффект; – Лос-Анджелес, Калифорния: новая управляющая система LADOT включает 1 170 светофорных объектов и 4 590 детекторов, используемых для оптимизации процесса управления. Указывается, что было достигнуто снижение потребления горючего на 13%, на 41% 38 уменьшилось количество остановок транспортных средств и на 16% сократились потери времени. На сайте ERTICO – Европейской ИТС ассоциации – приводятся многочисленные примеры реализации конкретных ИТС-систем в Европе.

Мировой опыт неопровержимо доказывает, развитие АСУД в современных условиях является одним из самых эффективных путей решения все усложняющихся транспортных проблем, как в городах, так и на загородных дорогах. Социальная, экономическая и экологическая эффективность АСУД проявляется в увеличении мобильности населения, снижении потерь рабочего и свободного времени, повышении деловой активности, уменьшении вредных выбросов, росте эффективности перевозок и т.п. Важнейшей составляющей является повышение безопасности, снижение количества инцидентов и нарушений правил, обеспечиваемое специальными подсистемами, контролирующими поведение участников движения и происшествия на дорогах. Вместе с тем – внедрение современных АСУД – это сложный технологический процесс, требующий как финансовых затрат, так и высокой квалификации разработчиков, строителей и соответствующих служб эксплуатации. Эти финансовые и интеллектуальные ресурсы будут израсходованы неэффективно, если системы АСУД не будут соответствовать своему назначению, определенному с учетом специфики местностей, где они внедряются. Поэтому вопрос разработки обоснованных технических требований к АСУД является важнейшим, и особенно для России, где имеется значительная неравномерность в 46 развитии транспортных инфраструктур по регионам. Очень существенны и историко-архитектурные особенности, особенно в городской застройке: известно, что топология Российских городов весьма отличается от Европейской и Американской.

На территории Белокалитвинского района на текущий момент отсутствует какая либо система сбора информации об транспортном потоке основанная на элементах ИТС и АСУД.

Для оперативного управления и проведения слаженной государственной политики в сфере организации дорожного движения и транспортного планирования в Российской федерации разработан ФЗ «О организации дорожного движения», который определяет государственную стратегию по выводу деятельности в сфере ОДД и транспортного планирования на лидирующие позиции. После вступления в силу с 30.12.2018 года ФЗ «О организации дорожного движения» деятельность администрации должна осуществляться в соответствии с законом и иными нормативными документами в сфере организации дорожного движения.. Только так будет обеспечена максимальная эффективность функционирования транспортно-дорожного комплекса, повышен уровень удовлетворения потребностей экономики и населения в транспортных услугах, разделены полномочия, определена ответственность всех уровней власти по вопросам организации дорожного движения

Рисунок 6.3.1 Структура концепции государственной политики в сфере организации дорожного движения и транспортного планирования

## Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования.

МО «Белокалитвинский район» имеет следующие документы территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования:

- Генеральные планы поселений;

- Правила землепользования и застройки поселений;

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Белокалитвинского района» в том числе сельских поселений.

- Местные нормативы градостроительного проектирования

- Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского района

Анализ положений Генерального плана в части ОДД, БДД и транспортного комплекса.

Генеральный план муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области подготовлен в 2008-2010 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) на основании  Муниципального контракта № 326 от 17 ноября 2008 года на разработку генеральных планов городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап  графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Белокалитвинское городское поселение.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

На перспективу сеть внешних автомобильных дорог, в основном, сохраняется с постепенным переводом их в более высокую техническую категорию, расширением земляного полотна и проезжей части, устройством .

Перспективы развития транспортной деятельности в Белокалитвинском городском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети. В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры и расположения на территории поселения трассы М-21, следует рассматривать вопросы транспортного обслуживания грузов и пассажиропотоков идущих по этой трассе.

Вдоль трассы автомагистрали М-21-«Волгоград-Кишинев», на территории ее инженерно-транспортной инфраструктуры, проектом предусматривается дальнейшее строительство заправок, СТО, мест отдыха и развлечений.

Таблица 6.4.1

| Протяженность дорог на расчетный срок |
| --- |
| Категория дороги | Протяженность, км |
| дорога федерального значения М-21 | 4,6 |
| дорога регионального значения | 1,3 |
| дорога межмуниципального значения | 1,7 |
| дорога местного значения | 14,7 |
| Всего | 22 |

Проектная схема городского транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития города и его улично-дорожной сети.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах города.

Намеченное резкое увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста парка ПАТП. Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Обладая высоким уровнем автомобилизации, городское поселение имеет хороший уровень развития сети автосервиса и предприятий по обслуживанию автотранспорта.

Хранение легковых автомобилей осуществляется в основном в собственных придомовых гаражах. Недалеко от квартала с жилыми домами средней этажности расположена территория гаражных сооружений, для хранения личного автотранспорта, проживающего в квартале населения.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. На территории г.Белая Калитва расположены автозаправочные станции (АЗС, АГЗС) и станции технического обслуживания (СТО):

- АЗС – 6 шт.

- АГЗС – 2 шт.

- СТО – 11 шт.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 11893 единицы, а на расчетный срок - 16863 единицы.

Хранение и обслуживание парка автобусов предусматривается на территории ОАО ПАТП.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне. Строительство жилой застройки, в связи с дефицитом территории, можно вести с подземными гаражами. Необходимо предусмотреть подземные автостоянки при строительстве новых многоэтажных зданий.

Проектом предлагаются:

- одна автостоянка в районе горы Караул для туристов.

-две автостоянки в районе промзоны в Южной части города.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Белокалитвинскому городскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 84 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок –14колонок.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

автодорога (федерального значения) Волгоград-Кишинев

магистральные улицы общегородского значения;

магистральные улицы районного значения;

улицы в жилой застройке;

улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов;

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Избранная концепция реализуется в виде следующих проектных мероприятий:

Проектом предусматривается строительство новых дорог на участках под новое строительство (район Заречный и др.) и культурно-досуговых объектов, соответствующих нормативам, с присоединением к существующей транспортной инфраструктуре

До настоящего времени застройка объектов капитального строительства велась без учета предложений предыдущего генерального плана, поэтому ширина улиц в городе не соответствует нормативной документации.

Проектом предлагается реконструировать часть застройки, в том числе жилой и коммунально-складской, под зону инженерно-транспортной инфраструктуры с дальнейшей реконструкцией существующей индивидуальной жилой застройки, путем уплотнения или дальнейшего перевода в зону малоэтажной жилой застройки за пределами расчетного срока.

На данный момент ширина проезжей части не соответствует нормативам, имеется значительное количество улиц с односторонним движением, отсюда нет возможности не только расширения проезжей части, но и пешеходной зоны. Ширина улиц жилых кварталов в городе должна быть 16-20м. ширина проезжей части 6м.

Проектом предлагается реконструкция части существующих улиц и дорог до соответствия с нормативной документацией. Характеристики дорог, подлежащих реконструкции.

Таблица 6.4.2

| № п/п | Наименование улиц | Существующие дороги | Планируемые дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина проезжей части, м | Ширина улицы, м | Ширина проезжей части, м | Ширина улицы, м |
| I | Магистрали общегородского значения |
|  | Магистраль в Заречном районе | - | - | 14 | 70 |
|  | Магистраль на Волгоград | 7,5 | 23 | 14 | 114 |
|  | Улица Комарова (существующая) | 6 | 31 | 14 | 31 |
|  | Улица Горького | 6 | 16-20 | 14 | до 40 |
|  | Улица Л.Толстого | 6 | 43 | 14 | 43 |
|  | Улица Ветеранов | 7 | 23 | 14 | 36 |
|  | Улица Вокзальная | 12 | 28 | 14 | 28 |
|  | Улица Калинина (односторонняя) | 6 | 24 | 7 | 24 |
|  | Улица Пролетарская | 12 | 20 | 14 | 40 |
|  | Улица Московская | 9,5 | 18 | 14 | 40 |
| II | Магистраль районного значения |
|  | Улица Машиностроителей | 7,5 | 21,5 | 10,5 | 40 |
|  | Улица Копаева | 4,5 | 16 | 10,5 | 40 |
|  | Улица Энгельса | 14 | 23 | 14 | 23 |
| III | Жилые улицы |
| 1 | Улица Совхозная | 6 | 40 | 10,5 | 34 |

Ширина всех магистральных улиц общегородского значения должна быть 40м, ширина проезжей части 10,5м. Дороги районного значения с грузовым движением должны быть 14м, ширина проезжей части 8,5м.

Также проектом предусматривается надземный пешеходный переход в районе кольцевой развязки над микрорайоном Заречный.

Существующий тоннель под железной дорогой предлагается расширить в районе улицы Копаева, а новое сооружение 2-х транспортный тоннель построить в районе улицы Чернышевского.

Одной из проблем уличной сети города является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик городской среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон, в том числе двух пешеходных мостов.

Проектом предлагается строительство моста, предназначенного для общественного транспорта и пешеходного движения между общегородским центром и центром Заречного района, через р.Северский Донец между правобережной и левобережной частями города в районе улицы Петрова.

Для реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров необходимо реконструировать 44га существующей застройки.

Протяженность улично-дорожной сети города Белая Калитва к концу расчетного срока составит 202 км.

Богураевское сельское поселение.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Богураевском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Богураевского сельского поселения, составляет 199,7 км, в том числе:

- автодорога федерального значения М-21 «Волгоград-Кишинев» – 12,1 км;

- автодорога межмуниципального значения – 9,7 км;

- автодороги местного значения – 177,9 км:

- с твердым покрытием – 32,6 км:

- без покрытия – 145,3 км.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1. На первую очередь строительства количество транспортных средств в Богураевском сельском поселении принимается 1370 единиц, а на расчетный срок - 1505 единиц. Количество транспортных средств, принимаемое в населенных пунктах Богураевского сельского поселения

Таблица 6.4.3

| Населенный пункт | Количество транспортных средств, единиц |
| --- | --- |
|  | На первую очередь строительства (2015 год) | На расчетный срок (2029г.) |
| Богураевское сельское поселение | 2332 | 2751 |
| Хутор Богураев | 1166 | 1375 |
| Станция Богураево | 30 | 35 |
| Поселок Бондарный | 59 | 70 |
| Хутор Какичев | 352 | 416 |
| Хутор Мечетный | 122 | 144 |
| Поселок Скальный | 15 | 18 |
| Хутор Чапаев | 588 | 693 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Богураевскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 14 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 2 колонки.

На территории Богураевского сельского поселения общедоступных автозаправочных станций нет. Заправка топливом автотранспорта населения в поселении осуществляется на ближайших автозаправках в соседних населенных пунктах и вдоль автомагистрали М-21.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

На территории поселения расположено 1 предприятие, занимающееся ремонтом и обслуживанием автотранспорта населения.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Уровень автомобилизации (количество машин на 1000 человек) Богураевского сельского поселения составляет 205 ед.(1078 зарегистрированных транспортных средств).

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь городского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта);

- основная пешеходная улица.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта.

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Богураев составит 30,78 км:

Таблица 6.4.4

| Классификация улицы (дороги) | Протяженность улицы (дороги), км |
| --- | --- |
|  | Существующие | Планируемые | Расчетный срок |
| Поселковая дорога | 4,30 | - | 4,30 |
| Главная улица | 5,13 | 1,09 | 6,22 |
| Основная улица | 3,20 | 3,35 | 6,55 |
| Второстепенная улица | 7,90 | 2,70 | 10,60 |
| Проезд | 1,8 | 1,31 | 3,11 |
| Итого | 22,33 | 8,45 | 30,78 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Какичев составит 12,95 км:

Таблица 6.4.5

| Классификация улицы (дороги) | Протяженность улицы (дороги), км |
| --- | --- |
|  | Существующие | Планируемые | Расчетный срок |
| Поселковая дорога | 0,51 | - | 0,51 |
| Главная улица | 3,66 | 0,54 | 4,20 |
| Основная улица | 1,75 | 1,12 | 2,87 |
| Второстепенная улица | 3,04 | 0,35 | 3,39 |
| Проезд | 1,54 | 0,44 | 1,98 |
| Итого | 10,50 | 2,45 | 12,95 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Чапаев составит 19,21 км:

Таблица 6.4.6

| Классификация улицы (дороги) | Протяженность улицы (дороги), км |
| --- | --- |
|  | Существующие | Планируемые | Расчетный срок |
| Поселковая дорога | 1,28 | - | 1,28 |
| Главная улица | 2,87 | 0,63 | 3,50 |
| Основная улица | 2,52 | 0,19 | 2,71 |
| Второстепенная улица | 7,70 | 0,90 | 8,60 |
| Проезд | 1,36 | 1,76 | 3,12 |
| Итого | 15,73 | 3,48 | 19,21 |

Горняцкое сельское поселение

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения населенного пункта и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Горняцком сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

Уровень автомобилизации Горняцкого сельского поселения на расчетный срок принимается в размере 4304 ед., из них 2803 легковых автомобилей и 1502 мотоцикла и мопеда.

Количество транспортных средств, принимаемое в населенных пунктах Горняцкого сельского поселения.

Таблица 6.4.7

| № | Населенный пункт | Численность населения на расчетный срок, чел. | Уровень автомобилизации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество автомобилей | Количество мотоциклов и мопедов | Транспортных средств всего |
| 1 | Поселок Горняцкий | 8075 | 2261 | 1211 | 3472 |
| 2. | Хутор Крутинский | 1100 | 308 | 165 | 473 |
| 3. | Хутор Погорелов | 635 | 178 | 95 | 273 |
| 4. | Станция Грачи | 210 | 59 | 32 | 90 |
|  | Итого: | 10010 | 2803 | 1502 | 4304 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Горняцкому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 15 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 3 колонки.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Перспективы развития транспортной деятельности в Горняцком сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети, работой железной дороги.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- магистральная улица

- основная улица (связь городского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Поселок Горняцкий

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 68,7 км:

- основная улица – 15,2 км;

- главная улица – 5,1 км;

- второстепенная улица – 46,3км;

- хозяйственный проезд – 2,1 км;

Хутор Крутинский

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 22,1км:

- магистральная улица – 2,4км;

- основная улица – 10,7км;

- главная улица – 2,3км;

- второстепенная улица – 5,7км;

- хозяйственный проезд – 1,0км;

Хутор Погорелов

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 18,5км:

- магистральная улица – 0,1км;

- основная улица – 3,5км;

- главная улица – 3,0км;

- второстепенная улица – 11,3км;

- хозяйственный проезд – 0,6км;

Грушево-Дубовское сельское поселение

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Грушево-Дубовском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Перспективы развития трубопроводного транспорта на территории Грушево-Дубовского сельского поселения целиком и полностью связаны с планами государства, государственных монополий и крупных газодобывающих компаний по освоению новых производственных мощностей. Прогнозировать их крайне трудно. Администрация в этом случае обязана занимать позицию по соблюдению интересов населения в первую очередь в области здоровой среды обитания, а также укрепления социально-экономической базы.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Грушево-Дубовском сельском поселении принимается 1134 единиц, а на расчетный срок - 1311 единиц.

Количество транспортных средств, принимаемое в населенных пунктах Грушево-Дубовского сельского поселения.

Таблица 6.4.8

| Населенный пункт | Количество транспортных средств, единиц |
| --- | --- |
|  | На первую очередь строительства (2015 год) | На расчетный срок (2029г.) |
| Грушево-Дубовское сельское поселение |  |  |
| Хутор Грушевка | 307 | 350 |
| Хутор Голубинка | 302 | 326 |
| Хутор Дубовой | 86 | 114 |
| Хутор Казьминка | 67 | 76 |
| Хутор Семимаячный | 135 | 161 |
| Хутор Чернышев | 238 | 284 |
|  | 1134 | 1311 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Грушево-Дубовскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 6-7  постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь городского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта);

- основная пешеходная улица.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта.

Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог различного назначения по муниципальному образованию составит:

- регионального значения – 32,2 км;

- местного значения с покрытием – 41, 5 км;

- местного значения без покрытия – 139,9 км.

Протяженность улично-дорожной сети по развиваемым населенным пунктам составит:

Хутор Грушевка

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 14,83  км:

- поселковая дорога – 0,63 км;

- главная улица – 1,4 км;

- основная улица – 7,6 км;

- второстепенная улица – 5,0 км;

- проезды  – 0,2 км.

Хутор Голубинка

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 14,0 км:

- главная улица – 2,5 км;

- основная улица – 6,0  км;

- второстепенная улица – 5,3 км;

- проезды – 0,2 км.

Ильинское сельское поселение

Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Протяженность дорог на расчетный срок:

- регионального значения — 11,8 км

- местного значения — 866,5 км

Транспортные развязки — отсутствуют.

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС) в виде выраженных парно параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

Перспективы развития УДС населенных пунктов Ильинского сельского поселения

Таблица 6.4.9.

| Классификация дорог | х.Ильинка | х.Головка | х.Гусынка | х.Марьевка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть | Сущ. | Планир. | Сущ. | Планир. | Сущ. | Планир. | Сущ. | Планир. |
| Поселковая дорога (связь городского поселения с внешними дорогами внешней сети) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 2,890 м | - | 3593,72 м | 110,85 м | 2245,11 м | - | 2670,24 м | - |
| Основная улица (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением) | 9675,19 м | 675,68 м | 3730,70 м | 1690,44 м | 2542,74 м | 668,33 м | 1156,35 м | 223,88 м |
| Второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами) | 8826,92 м | 2488,71 м | 3163,44 м | 512,64 м | 1576,51 м | 1106,53 м | 1106,67 м | 1424,65 м |
| Хозяйственный проезд | 1232,34 м | - | 1474,55 м | - | - | - | 2256,78 м | - |

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Ильинском сельском поселении принимается 1377 единиц, а на расчетный срок - 1670 единиц.

Количество транспортных средств, принимаемое в населенных пунктах Ильинского сельского поселения

Таблица 6.4.10

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Количество транспортных средств, единиц |
| --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь строительства (2015 год) | На расчетный срок (2029г.) |
| 1 | х. Ильинка (ц) | 519 | 615 |
| 2 | х. Анновка | 47 | 71 |
| 3 | х. Березово-Федоровка | 25 | 28 |
| 4 | х. Васильевский | 12 | 14 |
| 5 | х. Головка | 214 | 260 |
| 6 | х. Гусынка | 113 | 151 |
| 7 | х. Западный | 4 | 4 |
| 8 | х. Калиновка | 29 | 32 |
| 9 | х. Корсунка | 21 | 23 |
| 10 | х. Курнаковка | 72 | 85 |
| 11 | х. Лагутьевский | 72 | 85 |
| 12 | х. Марьевка | 148 | 189 |
| 13 | х.Мирошниковский | 29 | 32 |
| 14 | х. Новопокровский | 16 | 18 |
| 15 | х. Раздолье | 23 | 26 |
| 16 | х. Таловка | 18 | 20 |
| 17 | х. Шарковка | 15 | 17 |
|  | Итого | 1377 | 1670 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Ильинскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 8-9 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1-2 колонки.

Коксовское сельское поселение

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС) в виде выраженных парно параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

Краснодонецкое сельское поселение

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильными и железнодорожным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к городу существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения города и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Краснодонецком сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Перспективы развития трубопроводного транспорта на территории Краснодонецкого сельского поселения целиком и полностью связаны с планами государства, государственных монополий и крупных газодобывающих компаний по освоению новых производственных мощностей. Прогнозировать их крайне трудно. Администрация в этом случае обязана занимать позицию по соблюдению интересов населения в первую очередь в области здоровой среды обитания, а также укрепления социально-экономической базы.

На современном этапе на территории Краснодонецкого сельского поселения действуют три автобусных маршрута.

На расчетный срок основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах поселка.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Краснодонецкого сельского поселения.

Таблица 6.4.11

| № | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | Расчетный срок | Количество автомобилей | Количество мотоциклов и мопедов | Транспортных средств всего |
| 1 | ст-ца Краснодонецкая | 1,249 | 1,700 | 425 | 255 | 680 |
| 2. | х.Богатов | 0,677 | 0,750 | 188 | 113 | 300 |
| 3. | п. Красноводский | 0 | 0,004 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | х.Насонтов | 0,477 | 0,530 | 133 | 80 | 212 |
| 5. | х.Наумов | 0,073 | 0,074 | 19 | 11 | 30 |
| 6. | х.Нижнесеребряковский | 0,593 | 0,625 | 156 | 94 | 250 |
| 7. | х.Ольховчик | 0,003 | 0,003 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | х.Романов | 0,088 | 0,100 | 25 | 15 | 40 |
| 9. | х.Усть-Быстрый | 0,275 | 0,300 | 75 | 45 | 120 |
| 10. | х.Янов | 0,025 | 0,03 | 8 | 5 | 12 |
|  | Итого: | 3,460 | 4,116 | 1029 | 617 | 1646 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. Устройство отдельных станций технического обслуживания автотранспорта в поселке не требуется. Техническое обслуживание и ремонт можно организовать и проводить на территории механических дворов по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. На современном этапе на территории сельского поселения расположен один автозаправочный комплекс в станице Краснодонецкая. Размещение дополнительных комплексов на расчетный срок не требуется.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- основная пешеходная улица (связь жилых домов расположенных в глубине квартала, с улицей);

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно-параллельных направлений

- организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по ст. Краснодонецкая составит 21,1 км:

- главная улица – 3 км;

- основная улица в жилой застройке – 4,1 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 12,2 км;

- проезд – 1,8 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Богатов составит 16,9 км:

- поселковая дорога – 0,4 км;

- главная улица – 2,1 км;

- основная улица в жилой застройке – 3,3 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 9,2 км;

- проезд – 1,9 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Насонтов составит 7,8 км:

- поселковая дорога – 0,2 км;

- главная улица – 2,3 км;

- основная улица в жилой застройке – 1,2 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 3 км;

- проезд – 1,1 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Нижнесеребряковский составит 13,5 км:

- поселковая дорога – 0,2 км;

- главная улица – 2,1 км;

- основная улица в жилой застройке – 1,8 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 6,8 км;

- проезд – 2,6 км.

# Литвиновское сельское поселение

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Литвиновском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Литвиновского сельского поселения, составляет:

- дорога межмуниципального значения – 19,29 км;

- дорога местного значения – 162,04 км.

Пассажирские перевозки в Литвиновском сельском поселении осуществляются автомобильным транспортом. Обслуживают сельское поселение три автотранспортных предприятия г. Белая Калитва: ООО «Калитваавтоотранс», ООО «Автобаза №2», ОАО «Белокалитвинское ПАТП».

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселения и его улично-дорожной сети.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,2.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Литвиновском сельском поселении принимается 793 единицы, а на расчетный срок –952 единицы.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Возможное размещение автостоянок и гаражей по мере необходимости в коммунально-складской зоне.

Уровень автомобилизации Литвиновского сельского поселения

Таблица 6.4.12

| Наименование населенного пункта | Прогноз развития 2015г.,чел. | Расчетный срок 2029г., чел | Количество автомобилей на 1 очередь строительства | Количество автомобилей на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Литвиновка | 1995 | 2265 | 499 | 599 |
| Хутор Демишев | 164 | 172 | 41 | 49 |
| Хутор Дубовой | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Хутор Кононов | 654 | 682 | 164 | 196 |
| Хутор Кочевань | 222 | 260 | 56 | 67 |
| Хутор Титов | 127 | 154 | 32 | 38 |
| Всего по поселению | 3166 | 3537 | 793 | 952 |

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Литвиновскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок не менее – 5 постов.

На территории Литвиновского сельского поселения в юго-восточном направлении от хутора Литвиновка (по дороге на поселок Горняцкий) на расстоянии 1,25 км расположена одна автозаправочная станция (АЗС).

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Уровень автомобилизации (количество машин на 1000 человек) Литвиновского сельского поселения составляет 252 ед. (759 зарегистрированных транспортных средств).

По данным Росстата общая протяженность улиц и проездов по населенным пунктам, входящим в состав Литвиновского сельского поселения, в 2007 году составляла 47,8 км.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта);

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматривается строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в селе Литвиновка составит 59,2 км:

Таблица 6.4.13

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| главная улица | 3,6 | 0,8 | 4,4 |
| основная улица | 14,8 | 0,62 | 15,4 |
| второстепенная улица | 33,2 | 4,8 | 38,0 |
| хозяйственный проезд | 1,4 | - | 1,4 |
| Всего | 53,0 | 6,2 | 59,2 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Кононов составит 15,7 км:

Таблица 6.4.14

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| главная улица | 2,2 | - | 2,2 |
| основная улица | 3,5 | - | 3,5 |
| второстепенная улица | 6,7 | - | 6,7 |
| хозяйственный проезд | 3,3 | - | 3,3 |
| Всего | 15,7 | - | 15,7 |

На однополосных проездах (3,5 м) через каждые 100 м необходимо устраивать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м. Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием. Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

# Нижнепоповское сельское поселение

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Нижнепоповском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Нижнепоповского сельского поселения, составляет:

- автомагистраль федерального значения – 3,7 км

- дорога межмуниципального значения – 19,9 км;

- дорога местного значения – 85,5 км.

Транспортное сообщение в Нижнепоповском сельском поселении автобусное, маршруты проходящие. Обслуживают сельское поселение два автотранспортных предприятия г. Белая Калитва: ООО «Калитваавтотранс», ОАО ПАТП.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах населенных пунктов.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-280 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок количество транспортных средств в Нижнепоповском сельском поселении принимается 1505 единиц.

Количество транспортных средств, принимаемое в населенных пунктах Нижнепоповского сельского поселения.

Таблица 6.4.15

| Населенный пункт | На расчетный срок (2029г.) |
| --- | --- |
| Нижнепоповское сельское поселение | 1505 |
| Хутор Нижнепопов | 280 |
| Хутор Верхнепопов | 79 |
| Поселок Сосны | 728 |
| Хутор Апанасовка | 252 |
| Хутор Дороговский | 95 |
| Хутор Живые Ключи | 42 |
| Хутор Муравейник | 19 |
| Хутор Павлов | 10 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Нижнепоповскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 8 постов.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

На территории Нижнепоповского сельского поселения расположены две автозаправочные станции (АЗС). Проектирование дополнительных АЗС в поселке не требуется.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь городского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта);

- основная улица.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Нижнепопов и хуторе Верхнепопов составит 23,8 км:

Таблица 6.4.16

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 2,1 | - | 2,1 |
| главная улица | 1,4 | - | 1,4 |
| второстепенная улица | 7,8 | 4,3 | 12,1 |
| хозяйственный проезд | 1,1 | - | 1,1 |
| основная улица | 5,9 | 1,2 | 7,1 |
| Всего | 18,3 | 5,5 | 23,8 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Апанасовка составит 21,8 км:

Таблица 6.4.17

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 5,0 | - | 5,0 |
| главная улица | 2,7 | - | 2,7 |
| второстепенная улица | 1,8 | 3,1 | 4,9 |
| хозяйственный проезд | 1,8 | - | 1,8 |
| основная улица | 4,8 | 2,6 | 7,4 |
| Всего | 16,1 | 5,7 | 21,8 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Дороговский составит 7,8 км:

Таблица 6.4.18

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | - | - | - |
| главная улица | 1,8 | 0,7 | 2,5 |
| второстепенная улица | 2,9 | 2,4 | 5,3 |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| основная улица | - | - | - |
| Всего | 4,7 | 3,1 | 7,8 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в поселке Сосны составит 32,1 км:

Таблица 6.4.19

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 2,6 | - | 2,6 |
| главная улица | 2,0 | - | 2,0 |
| второстепенная улица | 5,8 | 9,7 | 15,5 |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| основная улица | 8,5 | 3,5 | 12,0 |
| Всего | 18,9 | 13,2 | 32,1 |

# Рудаковское сельское поселение

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Рудаковском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Рудаковского сельского поселения, составляет:

- дорога межмуниципального значения – 7,0 км;

- дорога местного значения – 59,5 км, из них:

- с твердым покрытием – 16,4 км;

- без покрытия – 43,1 км.

Пассажирские перевозки в Рудаковском сельском поселении осуществляются автомобильным транспортом. Обслуживают сельское поселение три автотранспортных предприятия г. Белая Калитва: ООО «Калитваавтотранс», ООО «Автобаза №2», ОАО «Белокалитвинское ПАТП».

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития населенных пунктов и их улично-дорожной сети.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,2.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Рудаковском сельском поселении принимается 768 единиц, а на расчетный срок –922 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Возможное размещение автостоянок и гаражей по мере необходимости в коммунально-складской зоне.

Уровень автомобилизации Рудаковского сельского поселения на расчетный срок.

Таблица 6.4.20

| Наименование населенного пункта | Прогноз развития 2015г.,чел. | Расчетный срок 2029г., чел | Количество автомобилей на 1 очередь строительства | Количество автомобилей на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Ленина | 2378 | 2750 | 594 | 713 |
| хутор Рудаков | 696 | 750 | 174 | 209 |
| Всего по поселению | 3074 | 3500 | 768 | 922 |

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Рудаковскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок не менее – 5 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Ленина составит 36,0 км:

Таблица 6.4.21

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 0,05 | - | 0,05 |
| главная улица | 3,4 | 1,4 | 4,8 |
| основная улица в жилой застройке | 9,8 | 0,2 | 10,0 |
| второстепенная улица | 11,3 | 1,6 | 12,9 |
| хозяйственный проезд | 5,4 | 2,8 | 8,2 |
| Всего | 29,95 | 6,0 | 35,95 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Рудаков составит 16,6 км:

Таблица 6.4.22

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 0,7 | - | 0,7 |
| главная улица | 2,4 | - | 2,4 |
| основная улица в жилой застройке | 3,2 | 0,1 | 3,3 |
| второстепенная улица | 8,1 | 0,65 | 8,75 |
| хозяйственный проезд | 1,4 | - | 1,4 |
| Всего | 15,8 | 0,75 | 16,55 |

На однополосных проездах (3,5 м) через каждые 100 м необходимо устраивать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

# Синегорское сельское поселение

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильными и железнодорожным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к городу существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения города и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Пассажирский транспорт:

Перспективы развития транспортной деятельности в Синегорском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

На современном этапе на территории Синегорского сельского поселения действуют три автобусных маршрута.

На расчетный срок основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах поселка.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Синегорского сельского поселения.

Таблица 6.4.21

| № | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Количество транспортных средств на расчетный срок, тыс. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ. населения на совр. этапе | Числ. населения на расчетный срок | Количество автомобилей | Количество мотоциклов и мопедов | Транспортных средств всего |
| 1 | п.Синегорский | 6,667 | 6,887 | 1,722 | 1,033 | 2,755 |
| 2. | п.Боярышниковый | 0,048 | 0,048 | 0,012 | 0,007 | 0,019 |
| 3. | п.Виноградный | 0,9 | 0,962 | 0,241 | 0,144 | 0,385 |
| 4. | х.Западный | 0,093 | 0,093 | 0,023 | 0,014 | 0,037 |
| 5. | п.Мельничный | 0,355 | 0,364 | 0,091 | 0,055 | 0,146 |
| 6. | х.Почтовый | 0,107 | 0,107 | 0,027 | 0,016 | 0,043 |
| 7. | п.Углекаменный | 0,654 | 0,704 | 0,176 | 0,106 | 0,282 |
| 8. | п.Ясногорка | 0,716 | 0,771 | 0,193 | 0,116 | 0,308 |
|  | Итого: | 9,540 | 9,936 | 2,484 | 1,490 | 3,974 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. Устройство отдельных станций технического обслуживания автотранспорта в поселке не требуется. Техническое обслуживание и ремонт можно организовать и проводить на территории механических дворов по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. На современном этапе на территории сельского поселения расположено 2 автозаправочных комплекса. Размещение дополнительных комплексов на расчетный срок не требуется.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- основная пешеходная улица (связь жилых домов расположенных в глубине квартала, с улицей);

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно-параллельных направлений

- организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по п.Синегорский составит 107,8 км:

- поселковая дорога – 6,5 км;

- главная улица – 13,5 км;

- основная улица в жилой застройке – 12,9 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 73,9 км;

- хозяйственный проезд – 1 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по п.Виноградный составит 20,4 км:

- главная улица – 1,3 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 19,1 км;

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по п. Углекаменный составит 11,3 км:

- поселковая дорога – 2 км;

- главная улица – 1,4 км;

- основная улица в жилой застройке – 2,5 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 5,4 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по п. Ясногорка составит 13,9 км:

- поселковая дорога – 1,3 км;

- главная улица – 2,2 км;

- основная улица в жилой застройке – 4,3 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 6,1 км.

# Шолоховское городское поселение

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Шолоховском городском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Шолоховского городского поселения, составляет:

- дорога федерального значения – 3,27 км;

- дорога межмуниципального значения – 5,9 км;

- дорога местного значения – 50,9 км.

Проектом предлагается реконструкция, в настоящее время не действующей железнодорожной линии, проходящей вдоль восточной, северной и западной стороны р.п.Шолоховский. Планируется два железнодорожных переезда в западной и восточной части поселка. Железнодорожная линия будет осуществлять подъезд к шахте «Быстрянская 1,2».

Внешние грузовые и пассажирские перевозки в Шолоховском городском поселении осуществляются автомобильным транспортом. Обслуживает р.п. Шолоховский ПАТП ООО «Автобаза № 2», в объеме 5 пассажирских автотранспортных маршрута, согласно данных ООО «Автобаза №2.

Виды пассажирского автотранспорта:

- автобусы – 33 шт.;

В р.п.Шолоховский имеется «Шолоховский остановочный пункт»  на ул. Социалистическая, 1в» – филиал ОАО «Донавтовокзал».. Количество рейсов до областного центра – 8 рейсов в день.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок общественным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 50 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 2861 единица, а на расчетный срок - 2926 единиц.

Хранение и обслуживание парка автобусов предусматривается на территории ООО «Автобаза №2».

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по р.п. Шолоховский суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 5 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 2 колонки.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь городского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта);

- основная пешеходная улица.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Избранная концепция реализуется в виде следующих проектных мероприятий:

Проектом предусматривается строительство новых дорог на участках под новое строительство и культурно-досуговых объектов с присоединением к существующей транспортной инфраструктуре.

Предлагается реконструкция дороги въезда в р.п.Шолоховский для присоединения с новым жилым микрорайоном, что обеспечит транспортную связь и сохранит общую композицию поселка.

Таблица 6.4.22

| Классификация дорог | Существующая протяженность, км | Проектируемая протяженность, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 12,5 | 1,8 | 14,3 |
| главная улица | 4,5 | 6,6 | 18,7 |
| второстепенная улица | 20,6 | 4,5 | 19,8 |
| хозяйственный проезд | - | 3,7 | 14,4 |
| основная пешеходная улица | 0,170 | - | 0,32 |
| Всего | 50,9 | 16,6 | 67,5 |

Положения местных нормативов градостроительства в части ОДД, БДД и транспортного комплекса.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги  местного значения, а также главные улицы. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров; В зонах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена – до 800 метров. Основные расчетные параметры уличной сети следует устанавливать в соответствии с таблицей 34.

Таблица 6.4.23

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение. | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,50 | 2 | --- |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей. | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | -- |

Положение муниципальной программы развития транспортной системы

Таблица 6.4.24 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Процент | 39,1 | 39,1 | 38,8 | 38,5 | 38,2 | 37,9 | 37,6 | 37,3 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 2,1 | 1,9 | 1,86 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | 1,76 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1.38 | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 2,1 | 1,9 | 1,86 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | 1,76 |

Таблица Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего <3>, в том числе: | X | X | X | X | 8057,45 | 7560,191 | 4105,702 | 3806,702 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 |
|  |  | Администрация Белокалитвинского района |  | X | X | X | 3928,83 | 3240,0 | 2961,702 | 2961,702 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  | X | X | X | 3594,620 | 3207,191 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | X | X | X | 534,0 | 1113,0 | 1144,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) всего, 2 в том числе: |  | X | X | X | 7523450 | 5847,2 | 2361,702 | 2361,702 | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Белокалитвинского района |  | X | X | X | 3928,83 | 2640,0 | 2361,702 | 2361,702 | - | - | - | - |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  | X | X | X | 3594,620 | 3207,191 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений |  | X | X | X | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 2274,596 | 2553,191 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 210,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.4 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 2138,406 1320,024 | - 654,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.5 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 144,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.6 | проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  | 1436,424 | - | 2361,702 | 2361,702 | - | - | - | - |
| 1.7 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  | 2640,0 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района | исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) всего, 2 в том числе: |  | X | X | X | 4516,3 | 1713,0 | 1744.0 | 1445.0 | 1445.0 | 1445.0 | 1445.0 | 1445.0 |
|  |  | Администрация района |  | X | X | X | 3982.3 | 600,0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | X | X | X | 534.0 | 1113.0 | 1144.0 | 845.0 | 845.0 | 845.0 | 845.0 | 845.0 |
| 2.1. | Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | X | X | X | 20.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2.2. | Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования Администрации района | 907 | X | X | X | 100.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |  |
| 2.3. | Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации района | 907 | X | X | X | - | 300.0 | 300.0 | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации района | 907 | X | X | X | 43.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2.5. | Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, нанесение уличной разметки, аншлагов, и т.д. | Администрация Белокалитвинского района | 902 | X | X | X | 3783,6 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| 2.6. | Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Администрация Белокалитвинского района | 902 | X | X | X | 198,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Отдел образования Администрации района | 907 | X | X | X | 371.0 | 570.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |

Анализ положений имеющихся документов

Проведя анализ генеральных планов поселений необходимо отметить не выполнение в полном объеме следующих положений:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и положения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Для Белокалитвинского городского поселения необходимо отметить не выполнение: Проектом предлагается реконструкция части существующих улиц и дорог до соответствия с нормативной документацией. Характеристики дорог, подлежащих реконструкции

Таблица 6.4.25

| № п/п | Наименование улиц | Существующие дороги | Планируемые дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина проезжей части, м | Ширина улицы, м | Ширина проезжей части, м | Ширина улицы, м |
| I | Магистрали общегородского значения |
|  | Магистраль в Заречном районе | - | - | 14 | 70 |
|  | Магистраль на Волгоград | 7,5 | 23 | 14 | 114 |
|  | Улица Комарова (существующая) | 6 | 31 | 14 | 31 |
|  | Улица Горького | 6 | 16-20 | 14 | до 40 |
|  | Улица Л.Толстого | 6 | 43 | 14 | 43 |
|  | Улица Ветеранов | 7 | 23 | 14 | 36 |
|  | Улица Вокзальная | 12 | 28 | 14 | 28 |
|  | Улица Калинина (односторонняя) | 6 | 24 | 7 | 24 |
|  | Улица Пролетарская | 12 | 20 | 14 | 40 |
|  | Улица Московская | 9,5 | 18 | 14 | 40 |
| II | Магистраль районного значения |
|  | Улица Машиностроителей | 7,5 | 21,5 | 10,5 | 40 |
|  | Улица Копаева | 4,5 | 16 | 10,5 | 40 |
|  | Улица Энгельса | 14 | 23 | 14 | 23 |
| III | Жилые улицы |
| 1 | Улица Совхозная | 6 | 40 | 10,5 | 34 |

Также проектом предусматривается надземный пешеходный переход в районе кольцевой развязки над микрорайоном Заречный.

Существующий тоннель под железной дорогой предлагается расширить в районе улицы Копаева, а новое сооружение 2-х транспортный тоннель построить в районе улицы Чернышевского.

Одной из проблем уличной сети города является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик городской среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон, в том числе двух пешеходных мостов.

Проектом предлагается строительство моста, предназначенного для общественного транспорта и пешеходного движения между общегородским центром и центром Заречного района, через р.Северский Донец между правобережной и левобережной частями города в районе улицы Петрова.

Для реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров необходимо реконструировать 44га существующей застройки.

Протяженность улично-дорожной сети города Белая Калитва к концу расчетного срока составит 202 км.

Изучив местные нормативы градостроительного проектирования, можно сделать вывод, что раздел об улично-дорожной сети поселений составлен в соответствии СП 42.13330.2011. С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения СП 42.13330.2016, в которых раздел «Транспорт и улично-дорожная сеть» значительно отличается от редакции СП 42.13330.2011. В рамках КСОДД рекомендовано выполнить корректировку местных нормативов градостроительного проектирования в части требований к улично-дорожной сети поселений, так классификация и расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать по таблицам 6.4.26 и 6.4.27.

Таблица 6.4.26 Классификация улиц и дорог сельских поселений

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Основные улицы сельского поселения | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки |

Таблица 6.4.27 Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширима полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м | Наибольший продольный уклон, %0 | Наимень ший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеход ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы сельского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |

Таблица 6.4.28 Классификация улиц и дорог городов

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные городские дороги: |  |
| 1-го класса - скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения.Движение непрерывное.Доступ транспортных средств через развязки в разных уровнях.Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в разных уровнях.Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги.Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое.Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м.Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в одном или разных уровнях.Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |
| 1-го класса - непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами.Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по основному направлению.Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги.Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов.Пропуск всех видов транспорта.Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги.Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения.Движение регулируемое.Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании.Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях.Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием |
| 3-го класса - регулируемого движения | Связывают районы города, городского округа между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое.Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы.Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения.Движение регулируемое и саморегулируемое.Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения.Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др.Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| - улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части. |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов.Движение всех видов транспорта исключено.Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |
| Примечания1 В составе УДС выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.2 В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав.3 В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов.4 В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра:- устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон;- размещение стоянок автомобилей по периметру этого ядра.5 Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС. |

Таблица 6.4.30 Расчетные параметры улиц и дорог городов

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения,м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Наибольший продольный уклон, %0 | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги |
| Магистральные городские дороги: |
| 1-го класса | 130 | 3,50-3,75 | 4-10 | 1200/1900 | 40 | 21500 | 2600 | - |
|  | 110 |  |  | 760/1100 | 45 | 12500 | 1900 |  |
|  | 90 |  |  | 430/580 | 55 | 6700 | 1300 |  |
| 2-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-8 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | - |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения: |
| 1-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-10 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | 4,5 |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25-3,75 | 4-10 | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25-3,75 | 04.июн | 230/310 | 65 | 2600 | 800 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Улицы и дороги местного значения: |
| - улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | - | - | По проекту |
| Примечания1 Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистральных улиц - 40-100; улиц и дорог местного значения - 15-30.2 Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.3 При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза.4 Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75 м.5 В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на %0.6 В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.7 В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.8 При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.9 При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.10 При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий. |

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

В неудовлетворительном состоянии находится около 70% дорог муниципальной собственности.  Из средств областного и местного бюджета на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог за последние два года выделено 65,9 млн. рублей. На ремонт дорог межпоселенческого значения в течении последних двух лет средства не выделяются.

Для улучшения показателей по Белокалитвинскому району, необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, ориентировочная стоимость ремонтных работ составит 3,8-4,2 млрд. рублей. По расчетам, выполненным для Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» применительно к Южному федеральному округу, для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог ежегодно требуется более 19 млрд. рублей, для межпоселковых автомобильных дорог местного значения - более 17 млрд. рублей.

Вместе с тем, с учетом сложной финансово-экономической обстановки областным бюджетом на 2009 год на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусмотрено 2,227 млрд. рублей (11,7 процента от норматива).

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 01 января 2009 года 39 процентов мостовых сооружений на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 58 (14 процентов) сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта (ремонтонепригодные мосты) и требуется их реконструкция или строительство новых мостов.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, доведение их уровня загрузки до нормативных требований уже сегодня необходимо свыше 25 млрд. рублей при ежегодном финансировании –4 – 5 млрд. рублей. В целом на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения ежегодно требуется около 24 млрд. рублей с учетом финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания по нормативу.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается. 27 населенных пунктов Белокалитвинского района не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования, в них проживает свыше 26 тыс. человек. На решение этой проблемы необходимо более 8 млрд. рублей.

## 6.5 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

Транспортная система является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Белокалитвинского района. Тенденции развития экономики и социальной сферы, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Областного закона Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» к вопросам местного значения Белокалитвинского района относятся следующие вопросы местного значения сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Таблица 6.5.1 Перечень дорог автомобильных дорог

| № п/п | Наименование объекта (полное) | Адрес объекта (фактический) | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Белая Калитва, ул. Вахрушева | Асфальтовая автомобильная дорога | 1400 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная | Асфальтовая автомобильная дорога | 1150 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Ветеранов | Асфальтовая автомобильная дорога | 1480 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского | Асфальтовая автомобильная дорога | 546 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Жуковского | Асфальтовая автомобильная дорога | 280 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Заводская | Асфальтовая автомобильная дорога | 3989 |
|  | г. Белая Калитва, ул. К.Маркса | Асфальтовая автомобильная дорога | 912 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Кольцевая | Асфальтовая автомобильная дорога | 186 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Комарова | Асфальтовая автомобильная дорога | 1780 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Космонавтов | Асфальтовая автомобильная дорога | 220 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Кошевого | Асфальтовая автомобильная дорога | 280 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Краснопартизанская | Асфальтовая автомобильная дорога | 1470 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Большая | Асфальтовая автомобильная дорога | 1380 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова | Асфальтовая автомобильная дорога | 250 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 1-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 835 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 2-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 907 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 4-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 526 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 5-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 377 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 6-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 892 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 7-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 655 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 8-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 463 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 9-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 470 |
|  | г. Белая Калитва , ул. А. Матросова | Асфальтовая автомобильная дорога | 262 |
|  | г. Белая Калитва, пр. Металлургов | Асфальтовая автомобильная дорога | 200 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Мичурина | Асфальтовая автомобильная дорога | 770 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Московская | Асфальтовая автомобильная дорога | 1562 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Набережная | Асфальтовая автомобильная дорога | 2100 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Первомайская | Асфальтовая автомобильная дорога | 932 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Копаева | Асфальтовая автомобильная дорога | 910 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Петрова | Асфальтовая автомобильная дорога | 740 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Прямая | Асфальтовая автомобильная дорога | 342 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Сельхозтехника | Асфальтовая автомобильная дорога | 530 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Советская | Асфальтовая автомобильная дорога | 235 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Совхозная | Асфальтовая автомобильная дорога | 2412 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Социалистическая | Асфальтовая автомобильная дорога | 2200 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Спортивная | Асфальтовая автомобильная дорога | 174 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Строительная | Асфальтовая автомобильная дорога | 200 |
|  | г. Белая Калитва, ул. С.Тюленина | Асфальтовая автомобильная дорога | 460 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Театральная | Асфальтовая автомобильная дорога | 386 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Тимирязева | Асфальтовая автомобильная дорога | 470 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Чернышевского | Асфальтовая автомобильная дорога | 400 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Щаденко | Асфальтовая автомобильная дорога | 935 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Энгельса | Асфальтовая автомобильная дорога | 1300 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Светлая | Асфальтовая автомобильная дорога | 207 |
|  | г. Белая Калитва, ул.Гагарина | Асфальтовая автомобильная дорога | 400 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Геологическая | Асфальтовая автомобильная дорога | 770 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Калинина | Асфальтовая автомобильная дорога | 1200 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая | Асфальтовая автомобильная дорога | 800 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Л.Толстого | Асфальтовая автомобильная дорога | 1300 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 390 |
|  | г. Белая Калитва, ул. 10-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | 900 |
|  | г. Белая Калитва ул. Машиностроителей | Асфальтовая автомобильная дорога | 1255 |
|  | г. Белая Калитва, ул. М.Горького | Асфальтовая автомобильная дорога | 3460 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Октябрьская | Асфальтовая автомобильная дорога | 923 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Пролетарская | Асфальтовая автомобильная дорога | 1200 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Садовая | Асфальтовая автомобильная дорога | 160 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Российская | Асфальтовая автомобильная дорога | 2700 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов | Асфальтовая автомобильная дорога | 600 |
|  | г. Белая Калитва, ул. Ипподромная | Асфальтовая автомобильная дорога | 1240 |
|  | Примыкает с севера и востока к земельному участку дошкольного, образовательного учреждения на 220 мест г. Белая Калитва, ул. Быкова, 4 | Подъездная дорога к дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр. Заречный | 454 |
|  | Примерно на расстоянии 40 м по направлению на запад от ориентира г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, 1 | Автомобильная дорога к детскому садику по ул. Энтузиастов, 1 | 121,01 |
|  | г. Белая Калитва (ул. Пролетарская и Восточный подъезд к г. Белая Калитва Ростовской области) | Автомобильная дорога | 1110 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Кутузова | 357 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Парковая | 430 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Победы | 267 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Бульвар Победы | 347 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Поцелуев, ул. Старцева | 1700 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Советской Армии | 250 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, пер. Чехова | 175 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Береговая | 1300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Быковского | 463 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Грибоедова | 680 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Дружбы | 480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Заречная | 640 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Казанская | 716 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Крестьянская | 628 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Народная | 980 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Пушкина | 330 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Рабочая | 530 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Речная | 345 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Суворова | 440 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Сосновая | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Шолохова | 700 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Веселая | 280 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Кольцова | 810 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Давыдова | 370 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Колхозная | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Крайняя | 510 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Чайковского | 900 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Степная | 700 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Островского | 545 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Логовая | 610 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Магистральная | 440 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Матюхиной | 280 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Вишневая | 290 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Котовского | 220 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Обороны | 590 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Донецкая | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, пер. Мостовой | 360 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Мира | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Ключевая | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Школьная | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Рахманинова | 660 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Столыпина | 440 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Талькова | 880 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Новая | 330 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Чкалова | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Подгорная | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Комарова | 470 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Шаймуратова | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Чапаева | 380 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Молодежная | 340 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Ломоносова | 330 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Кривошлыкова | 740 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Ватутина | 790 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Подтелкова | 810 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Кирова | 750 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, от ул. Ключевой, д. 52 до ул. Советской Армии, д. 26) | 370 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Громовой | 400 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 16 | 160 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 14 | 164 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 18 | 160 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 10 | 120 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина д. 20, 22 | 360 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 12 | 130 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 8 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 6 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 302 | 1466 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 303 | 1520 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 304 | 503 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д.4 | 1254 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 5 | 1542 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д.6 | 2387 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 11 | 14061 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 7 | 593 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 8 | 613 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 9 | 174 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 2/7, ул. Дзержинского, д. 8/9, ул. Дзержинского, д. 6 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д.4, ул. Энгельса, д.9/11, ул. Энгельса, д.11, ул. Энгельса, д. 13/4, ул. Лермонтова, д. 9, ул. Матросова, д. 12 | 155 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д. 4 | 157 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д. 2 | 150 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д.6 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д. 8 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Строительная, д.5 | 27 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Строительная, д.2 | 187 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 21 | 127 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д.19 | 140 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 52 | 140 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 54 | 243 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.29 | 313 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.27 | 353 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 26, д. 28 | 580 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д. 3, ул. Дзержинского, д. 1 / 5, ул. Матросова, д. 6, ул. Матросова, д. 4, ул. Российская, д. 6, ул. Российская, д. 4 | 163 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д.15, ул. Коммунистическая, д. 13, ул. Коммунистическая, д.17, ул. Российская, д. 50, д. 48, д. 46 | 880 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 2, ул. Энгельса, д. 102, ул. Энгельса, д. 106, ул. Энгельса, д. 104 | 327 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 380, д. 380 а | 582 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 378 | 638 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 377 | 407 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д.375 | 343 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 388 | 357 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 376,376а | 347 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 62 | 27 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 382 | 363 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 379 | 253 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 24 | 227 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 23 | 240 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 94, ул. Вокзальная, д. 96, ул. Вокзальная, д. 98 | 253 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Кошевого, д. 13 | 93 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 14 | 127 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д.16 | 138 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 18 | 143 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 10 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 8 | 30 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Театральная, д. 4 | 120 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.1 | 87 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 7 | 127 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Жуковского, д. 3 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 30 | 27 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 34 | 32 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 32 | 26 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 28 | 13 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Спортивная, д. 6 | 32 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Спортивная, д. 8 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 385, д. 385 а | 213 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 386 | 360 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 387 а | 207 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 7 | 213 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 8 | 240 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 9 | 173 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Ветеранов, д. 6 | 280 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 387 | 307 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д.37/36 | 120 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 35 | 660 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 33 | 597 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Заводская, д.10а, д. 10 б, д. 10 в | 1630 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 16, д. 18, д. 6 | 558 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Театральная, д. д. 18, д. 16, д. 12, д. 14 | 363 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 4/1, д. 4/2 | 357 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 6/1, д. 6/2 | 360 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12 | 697 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 3 | 630 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 5 | 727 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 13 а, д. 13 б, д. 13 в | 687 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.1/1, д. 1/2 | 363 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 16 | 173 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 18 | 227 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 14 | 107 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 61 | 180 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 8 | 113 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 15 | 227 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 58 | 363 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 56 | 353 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 20 | 353 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 59 | 313 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 32 | 367 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 30 | 357 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 28 | 407 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 31 | 313 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.57 | 247 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.19 | 217 |
|  | Внутриквартальные проезды | 20 м на северо-восток от ул. Театральная, д. 1, г. Белая Калитва | 1873 |
|  | Внутриквартальные проезды | 20 м на восток от ул. Театральная, д. 1, г. Белая Калитва | 3545 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Совхозная, д. 29 а | 18 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Совхозная, д.15 | 253 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Толстого, д. 6 | 213 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Толстого, д.14 | 240 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Толстого, д.1 | 120 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Толстого, д.3, 4 | 153 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Геологическая, д. 11 | 140 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Геологическая, д. 70 | 120 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 38 | 120 |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 23 | 127 |
|  | Автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Центральная | 4330 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Гребенская | 800 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Школьная | 1260 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Камнедобытчиков | 470 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Коммунистическая | 1560 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Почтовая | 630 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Нижняя | 2500 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Подгорная | 560 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Лесная | 760 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Заречная, д. 1 - д. 3 | 110 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Заречная, д. 4 – д. 15 | 500 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Верхняя | 820 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Тихая | 360 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Ковыльная | 780 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Фомичева | 560 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Петрова | 610 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Осипова | 590 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Теплая | 400 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Штанковская | 400 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Мирная | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Вербный | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Песчаный | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Шпинев | 200 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Садовый | 230 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Горный | 110 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Первомайский | 230 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Школьный | 100 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | ст. Богураево, ул. Путейная | 1000 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Скальный, ул. Рыбацкая | 560 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Бондарный, ул. Заповедная | 1240 |
|  | Автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Шляхтная | 1470 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Кочевань | 820 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Голодаевская | 450 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Бузиновская | 370 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Банникова | 900 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Отшибная | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Икряная | 240 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Центральная, д. 43 - д. 100 | 1200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Центральная, д. 1 - д. 42 | 840 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Молодежная | 1000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Колхозная | 970 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Красивая | 670 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Животноводческая | 210 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Садовый | 400 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Производственная | 470 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Гибкая | 360 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Кооперативная | 370 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Скалистая | 640 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Нагайская | 360 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Береговой | 130 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Вербный | 180 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Пляжный | 150 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Тополиный | 140 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Лодочный | 140 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Тепличный | 150 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Овощной | 110 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Птичий | 140 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Чапаева, д. 1 - д. 18 | 435 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Чапаева, д. 19 - д. 55 | 690 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Молодежная | 800 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Позднышева | 1350 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Спортивная | 200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Нижняя | 520 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Ясиновская | 1060 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Изящная | 240 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. 55 лет Победы | 400 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Фермерская | 610 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев,пер. Крутенький | 400 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Туманная | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Хлебная | 200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Солнечная | 340 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Мельничная | 700 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Раздольная | 680 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Охотничья | 330 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Верхняя | 1310 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Карпушкина | 500 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Колхозная | 600 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Изобретателей | 500 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Тепличная | 800 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Интеллигентная | 300 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Калитовская | 600 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Кленовая | 320 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Ветренная | 240 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Пыльная | 270 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Плодовая | 350 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Залежная | 140 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Листопадная | 400 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Шахтерская | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Фигурная | 530 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Плодовый | 80 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Мельничный | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Конопляный | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Фермерский | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Дубовый | 80 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Технологическая | 1225 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 1 - д. 33 | 920 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 35 - д. 49 | 320 |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, от ул. Дзержинского, д. 19-а до ул. Театральная, д. 28 | 216 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 3 - д. 9 | 260 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Луначарского | 290 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Горняцкий, ул. Чкалова | 250 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 47 - д. 105 | 1240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 11 - д. 47, д. 105 - д. 111 | 560 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 5 - д. 11 | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 1- д. 5, д. 11 - д. 35 | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Мостовая | 660 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Мичурина | 750 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Колхозная | 440 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Степная | 1800 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Радищева | 405 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Свердлова | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Комсомольский | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Матросова | 240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Свободный | 240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Кошевого | 180 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Калинина | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Пионерский | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Чайкиной | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Школьный | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Ломоносова | 280 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Земнухова | 260 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Стадионная | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Открытый | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Молодежный | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Советский | 170 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Колодезная | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Восточная | 1950 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Песчаная | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Буденного | 480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Пушкина | 730 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Коммунистическая | 2000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Островского | 820 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Шахтная | 1360 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Горная | 1000 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Октябрьская | 1000 |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Новомайская | 600 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Майская | 550 |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п.Горняцкий, ул. Школьная | 430 |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Советская | 870 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Чапаева | 2440 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. 1-я Песчаная | 290 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Комарова | 350 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Гоголя | 650 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Берегового | 180 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Некрасова | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Тургенева | 350 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Маяковского | 350 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Котовского | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Динамитная | 335 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Футбольная | 800 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Ленина | 690 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Щаденко | 335 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Короткий | 220 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Закрытый | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Северный | 480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Центральный | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Кирова | 720 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Суворова | 720 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Фрунзе | 720 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Спасательная | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Тихий | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Заводская | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Зеленый | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Южный | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Рабочий | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Тарный | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Шахтерский | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Замкнутая | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Гагарина | 640 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Балочная | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Новогорняцкая | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Почтовая | 350 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Телеграфная | 920 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Обрывная | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Клубная | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Подтелкова | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Узкий | 170 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Огородный | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Герцена | 195 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Базарная | 265 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Пятый | 340 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Западный | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Средний | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Транспортный | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Овражный | 320 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Солнечный | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Колхозный | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Набережная | 960 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Казачий | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Майская | 700 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Родниковая | 1020 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский,пер. Школьный, д. 7 -д. 13 | 140 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Школьный, д. 1 - д. 5 | 120 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Дружбы | 240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Платова | 400 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Победы, д. 43 - д. 61 | 200 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Победы, д. 61 - д. 103 | 920 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Казачья | 720 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Степная | 480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Шахтерская | 640 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, пер. Береговой | 640 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Школьная | 920 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, пер. Садовый | 320 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Победы | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, пер. Мельничный | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, пер. Молодежный | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Песчаная | 340 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Полевая, д. 1 - д. 13 | 220 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Полевая, д. 13 - д. 19 | 100 |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Центральная, д. 40 - ул. Победы, д. 117 | 220 |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Колхозный, д. 6 - пер. Овражный, д. 11 | 160 |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 31 - д. 128 | 1380 |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Набережная, д. 68 - д. 70 | 150 |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Солнечный, д. 1 - д. 7 | 100 |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Чапаева, д. 18 - д. 11-а | 150 |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 35 – 500 м на запад от ул. Путевой, д. 35, пос. Горняцкий | 500 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 11 | 125 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 6 | 95 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 8 | 68 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Мира, 54 | 50 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Мира, 54 а | 40 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. М. Горького, 83 | 40 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. М. Горького, 81 | 40 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. М. Горького, 77 | 60 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. М. Горького, 79 | 85 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, 2 | 60 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 13 | 60 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 15 | 55 |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Луначарского, 20 | 90 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 5-д. 9 | 100 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 9 -д.20 | 600 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Коммунистическая | 1100 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Мира | 1450 |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Центральная | 400 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Строительная | 2100 |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Театральная, от д. 34 до д. 28 | 84 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Вдовенко | 900 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Новая | 2988 |
|  | Внутрипоселковая автодорога | Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул. Театральная, от д. 1 до д. 34 | 370 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Центральная | 2000 |
|  | Автомобильная дорога | х. Погорелов,ул. Сергея Саринова | 1575 |
|  | Автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Меланьи Ефремовой | 550 |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Садовая | 315 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Мельничная | 2285 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Центральная | 1070 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Солнечная | 2570 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Добрая | 2120 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Учительская | 880 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Чернышев, ул. Степная | 2170 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Чернышев, ул. Центральная | 2645 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога, протяженностью 1,900 км | х. Чернышев, ул. Набережная | 1850 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чернышев, ул. Заречная | 760 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Семимаячный, ул. Хрящевка | 2382 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Семимаячный,ул. Коммуна | 1000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Семимаячный,ул. Набережная | 400 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Орлова | 980 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Центральная | 856 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Садовая | 1210 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Новая | 290 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Веселая | 780 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Набережная | 360 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Центральная | 615 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Степная | 830 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Школьная | 1370 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дубовой, ул. Степная | 1850 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дубовой, ул. Абашина | 2090 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Восточная | 1040 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Мельничная | 200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Восточная | 200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Набережная | 300 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Мельничная | 300 |
|  | Автомобильная дорога вх. Казьминка по ул. Восточной | х. Казьминка, ул. Восточная | 50 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Песчаная, д. 2 - д. 13 | 630 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Головка, ул. Центральная, д. 1 - 160 м на юг от д. 55, ул. Центральная, д. 1 - ул. Школьная, д. 18 | 1280 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Береговая, д. 1 - д. 9 | 220 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Школьная, д. 2 – д. 14 | 260 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Головка, ул. Школьная, д. 16 - д. 18 | 260 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Тихая,д. 1 - д. 33 | 810 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Набережная, д. 1 - д. 9 | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Садовая, д. 1 - д. 5 | 200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Головка, ул. Садовая, д. 5. - д. 13 | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Стадионная, д. 1 - д. 27 | 910 |
|  | Автомобильная дорога х. Березово - Федоровка по ул. Березовой | х. Березово - Федоровка, ул. Березовая | 176 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Березово - Федоровка, ул. Березовая, д. 1 - д. 39 | 920 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Набережная | 1360 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Ленина | 1185 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Советская | 1240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Юбилейная, д. 5 - д. 44 | 1015 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Школьная, д. 1- д. 20 | 1220 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Центральная, д. 1 - д. 16 | 480 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Ильинка, 110м на юг от ул. Гагарина, д. 1 - д. 41 | 755 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, 110м на юг от ул. Гагарина, д. 1 - 310 м на юг от ул.Гагарина, д. 1 | 208 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х.Ильинка, от ул.Гагарина, д.39 – ул.Первомайская, д.4 | 210 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Первомайская, д. 1 - д. 26 | 590 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Набережная, д. 31 – 110 м на запад от ул. Набережной, д. 33, х. Ильинка | 110 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Красноармейская, д. 1 - д. 23 | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Октябрьская, д. 1 - д. 30 | 570 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Садовая, д. 1 - д. 24 | 680 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Корчагина, д. 1 - д. 25 | 700 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, пер. Комсомольский, д. 1 - д. 9 | 560 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Мичурина, д.1 - д. 17 | 570 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Вдовенко, д. 9 - 180 м на север от ул. Мичурина, д. 15, х. Ильинка | 940 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, пер. Пионерский, д. 1 - 1000 м на юг от пер. Пионерского, д. 1, х. Ильинка | 1000 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Советская, д. 33 - ул. Южная, - ул. Набережная, д. 24 | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Советская, д. 24 - ул. Южная, - 40 м на восток от ул. Юбилейной, д. 16, х. Ильинка | 360 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, 100 м на восток от ул. Юбилейная, д. 44 - 200 м на восток от ул. Гагарина, д. 40, х. Ильинка | 2050 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Ленина, д. 49 - 80 м на восток от ул. Юбилейной, д. 32, х. Ильинка | 490 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, от 52 м на юго-восток от ул. Вдовенко, д. 2 до ул. Вдовенко, д. 9 | 260 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Западный, ул. Западная, д. 1 - д. 7 | 720 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Анновка, ул. Песчаная, д. 1 - д. 27 |  |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Анновка, ул. Кольцевая, д. 1 - д. 44 | 930 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Горная, д. 2 - д. 34 | 1120 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Степная, д. 1 - д. 11 | 420 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Хуторская, д. 21 - д. 23 | 130 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Хуторская, д. 1 - д. 19 | 500 |
|  | Автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Центральная | 958 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | 50 м на юг от ул. Речной, д. 2, х. Гусынка - 210 м на юг от ул. Речной, д. 22, х. Гусынка | 700 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Марьевка, ул. Центральная, д. 1 - д. 16 | 500 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Марьевка, ул. Юбилейная, д. 11 - 70 м на юг от ул. Юбилейной, д. 13, х. Марьевка | 340 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Марьевка, ул. Юбилейная, д. 1 – д. 11 | 195 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | Россия, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Марьевка, ул. Юбилейная | 1145 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Марьевка, ул. Молодежная, д. 1 - д. 9 | 240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Курнаковка, пер. Песчаный, д. 1 - д. 9 | 380 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Курнаковка, пер. Лесной, д. 1 - д. 5 | 380 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Курнаковка, ул. Подгорная, д. 1 – д. 20 |  |
|  | Автомобильная дорога в х. Курнаковка, по ул. Школьной | х. Курнаковка, ул. Школьная | 820 |
|  | асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Раздолье, ул. Лесная, д. 1 - д. 36 | 396 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Корсунка, ул. Школьная, д. 12 - д. 38 | 640 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Корсунка,ул. Школьная, д. 1 - д. 9 | 440 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Калиновка, ул. Калиновская, д. 1 - д. 19 | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Калиновка, ул. Калиновская, д. 20 - д. 32 | 1330 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Западный, ул. Западная, д. 1 - д. 7 | 490 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Таловка, ул. Таловская, д. 2 - д. 17 | 1650 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Лагутьевский, ул. Луговая, д.1 - д. 17 | 650 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Лагутьевский, пер. Речной, д. 1 - д. 9 | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Новопокровский, ул. Новопокровская, д. 1 - д. 18 | 1465 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Васильевский,ул. Васильевская, д. 1 - д. 15 | 1150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Шарковка, ул. Первомайская, д. 1 - д. 25 | 1760 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Вдовенко, д. 11 - д. 21 | 340 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | 56 м на юг от ул. Юбилейной, д. 1, х. Ильинка - х. Ильинка, ул. Юбилейная, д. 5 | 200 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, пер. Пионерский, д. 1 - ул. Набережная, д. 4 | 445 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Балочная | 300 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый, ул. Колодезная | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Новая | 850 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Матросова | 670 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. К. Маркса,д. 5 - д. 19-а | 200 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый, ул. К. Маркса,д. 22 - д. 26 | 95 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. К. Маркса,д. 28 – д. 50 | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Островского | 640 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 12 Декабря | 930 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Ломоносова | 220 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Алферова | 1100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Калинина | 350 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Футбольная | 790 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Донецкая | 430 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 8 Марта | 280 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 20 лет РККА | 260 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый, ул. Кирова | 770 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый, ул. Титова | 610 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Степная | 1050 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Подтелкова | 627 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Ленина,д. 69 - д. 145 | 1291 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Ленина,д. 1 - д. 67 | 950 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Шахтная | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Колхозная | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Советская | 360 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Пушкина | 240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. М. Горького | 670 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Щаденко,д. 1 - д. 11 | 160 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Щаденко, д.11 – ул. Мира, д. 39 | 227 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 41-ул. Щаденко, д. 10-а | 103 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Садовая, д. 3 - д. 55 | 530 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Базарная | 914 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Милиционная | 1200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Кручевая | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Горноспасательная | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Некрасова | 1090 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Куйбышева | 790 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Мира | 740 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Красноармейская | 734 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 1 –ул. Щаденко, д. 11 | 600 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 60 –д. 86 | 470 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Железнодорожная, д. 2- д. 36 | 335 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Чкалова | 860 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Гоголя | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Орджоникидзе | 560 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Ольховская | 1460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Рабочая | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Крайняя | 2120 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Горняцкая | 1050 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Орловская | 1920 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Разина | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Московская | 950 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Суворова | 560 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Отечественная | 1570 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Полевая | 410 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Тургенева | 950 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Коммунистическая | 1130 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Пугачева | 820 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 1-я Суворова | 955 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Первомайская | 310 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Почтовая, д. 2 – д. 124 | 1100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Почтовая, д.174 –д. 310 | 800 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Резервуарная | 1000 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Чехова, д. 30 - д. 34 | 130 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Чехова, д.18 - д. 28 | 220 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Южная | 1170 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Дорожная | 1480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Заводская | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Свердлова | 570 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Лесная | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Углесборочная | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Депутатская | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Светлая | 800 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Тихий | 580 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Глухой | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Пролетарский | 210 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Чернышевского | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Малый | 320 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Горный | 310 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Комсомольский | 350 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Кривой | 330 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Короткий | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Каменный | 330 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Бугроватый | 450 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Огородный | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Вишневый | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Западная | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Дзержинского | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Щорса | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Стаханова | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Прудовая | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Шурфовая | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Восточная | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Северная | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Разъезд Васильевский, ул. Вокзальная | 1340 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Разъезд Васильевский, ул. Северная | 620 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Гагарина | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Горького | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Лесная | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Новая | 520 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Первомайская | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Почтовая | 1100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Степная | 950 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Терешковой | 930 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Урицкого | 370 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Чернышевского | 280 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Шахтная | 220 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Нагорная | 930 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 30 – д. 34 | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 61 – д. 82 | 440 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 26, д. 24 | 120 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 1- я Суворова, д. 15 – ул. Тургенева д. 25 | 370 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 3 –ул. Мира, д. 10 | 330 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Суворова, д. 6 - подъезд от автомобильной дороги «Волгоград -Каменск - Шахтинский» к - пос. Русичи | 280 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Колхозная, д.1-подъезд от автомобильной дороги «Волгоград - Каменск - Шахтинский» кпос. Русичи | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Суворова, д. 6 – д. 16 | 250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Чапаева | 950 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Социалистическая | 1000 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Свердлова | 750 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Подтелкова | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Котовского | 500 |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Лермонтова, д. 2 – ул. Тургенева д. 17 | 300 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый,ул. Котовского – ул. Донская | 3600 |
|  | Автомобильная дорога | п. Коксовый, примерно на расстоянии 75 м по направлению на север от ориентира: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, жилой дом по ул. К. Маркса, 12 | 233 |
|  | Автомобильная дорога х. Наумов по ул. Веселой | Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Наумов, ул. Веселая | 137 |
|  | Автомобильная дорога в х. Нижнесеребряковский по ул. Центральной | Белокалитвинский район х. Нижнесеребряковский, ул. Центральная | 351 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Речная, д. 1- д. 28 | 1000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Светлая, д. 1-д.25 | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Ярная, д. 1- д. 13 | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Листопадова, д.1 - д. 45 | 1200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Молодежная,д. 1 - д. 26 | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Крайняя, д. 1- д. 10 | 900 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Садовая, д. 1 - д. 19 | 1000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Гаражная, д. 1 - д. 9 | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Рыновская | 1800 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Н. Муравчука, д. 1 - д. 48 | 1300 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Муравчука от моста до граници населённого пункта | 1150 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Центральная от знака границы населённого пункта до моста - переправа | 1250 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Степная, д. 1- д. 23 | 1500 |
|  | Автомобильная дорогав ст. Краснодонецкая по ул. Екатериновская | Ростовская обл., Белокалитвинский район, ст. Краснодонецкая, ул. Екатериновская | 1102 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Береговая, д.1 - д. 48 | 1300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Школьная, д. 1 – д. 16 | 1650 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Крайняя, д. 1 - д. 19 | 1700 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Солнечная, д. 1 - д. 11 | 900 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Песчаная, д. 1 - д. 21 | 1200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Набережная, д. 1 – д. 50 | 1800 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Ветеранов, д. 1 - д. 10 | 1400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Загорская, д. 1 - д. 25 | 1600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Станкевского, д. 1- д. 21 | 1080 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, пер. Короткий, д.1 - д. 8 | 1000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, пер. Степной, д. 1 - д. 8 | 700 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, пер. Казачий, д. 1 - д. 12 | 750 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ольховчик, ул. Лесная, д. 1 - д. 2 | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Центральная, д. 25 - д. 55 | 700 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнесеребря-ковский от границы населённого пункта до д. 25 на ул. Центральная | 900 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Садовая, д. 1 - д. 52 | 1100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Советская, д.1 - д. 30 | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Подгорная, д.1 - д. 41 | 2000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Школьная, д. 1 - д. 18 | 1200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Колхозная, д. 1 - д. 30 | 1000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Шахтерская, д. 1 - д. 18 | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Усть-Быстрый, ул. Верхняя, д. 1 – д. 90 | 1300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Усть-Быстрый, ул. Нижняя, д. 1 – д. 63 | 1000 |
|  | грунтовая автомобильная дорога | х. Усть –Быстрый, ул. Верхняя - 0,300 кмул. Нижняя - 0,300 км | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Насонтов, ул. Центральная, д.1 - д. 24, д. 26, д. 45, д. 47- д. 49, д. 51, д. 53, д. 55 – д. 57, д. 59, д. 61, д. 63 - д. 65,д. 67, д. 69 - д. 78, д. 80 - д. 94 | 3850 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Насонтов ул Центральная от д. 41 узел связи до границы населенного пункта ул. Молодёжная, 17 | 750 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Насонтов, ул. Солнечная, д. 1- д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11 - д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27 | 2240 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Насонтов ул. Солнечная от границы населённого пункта до д. 41 ул. Центральная | 850 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Насонтов, ул. Молодежная, д. 2 - д. 23 | 1100 |
|  | Грунтовая, асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Романов, ул. Особая, д. 1 - д. 41 | 1150 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Молодежная | 820 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Центральная | 740 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Надежда | 480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул.Кольцевая, д.1-19 | 1020 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Луговая, д. 2-19 | 920 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул.Новая, д. 2-16 | 480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Подгорная, д. 2-16 | 880 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, пер.Песчаный, д.1-9 | 440 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, пер.Садовый, д. 1-8 | 200 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Титов, ул. Центральная | 305 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Титов , ул. Лесная д.1-24 | 570 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Титов, ул.Вокзальная, д.1-12 | 350 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Титов, ул.Садовая, д.1-18 | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Титов, пер. Сосновый д.1-11 | 250 |
|  | Автомобильная дорога | х. Титов, ул. Центральная | 305 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Демишев, ул. Молодежная | 1300 |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Демишев, ул. Школьная | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Демишев, ул.Кирпичная | 950 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, ул.Школьная д.1-59 | 1750 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, ул.Шолохова д.1-60 | 1320 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, ул. Кирова, д.1-21 | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, ул.М. Горького, д.1-19 | 560 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, ул.Набережная д.1-37 | 1800 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, ул.Луговая д.1-26 | 840 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, ул.Литвинова, д. 1-68 | 480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Антоновский, д. 1-16 | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, пер. Лесной, д. 1-19 | 516 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Казачий д.1-15 | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Виноградный, д.1-25 | 640 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Родниковый, д.1-15 | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Зеленый, д. 1-15 | 540 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Трудовой, д.1-12 | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Вербный, д.1-12 | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Свободный, д. 2-18 | 295 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Речной, д.1-18 | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, пер.Тополевый, д. 1-8 | 130 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Мирный, д. 1 - 14 | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Светлый, д.1-9 | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Ковыльный, д.1-14 | 160 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Песчаный, д.1-13 | 800 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, пер.Солнечный, д.1-12 | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Тенистый, д.1-14 | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Больничный, д.1-7 | 500 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Криничный, д.1-9 | 120 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | на границе с.Литвиновка и х. Кочевань , от ул.Центральной вдоль лесничества до кладбища | 300 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Верхнепопов, ул. Верхняя | 1320 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Верхнепопов, ул. Казачья, д. 1- д. 22 | 580 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Верхнепопов, ул. Казачья, д. 23 - д. 25 | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Верхнепопов, ул. Садовая | 310 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Верхнепопов, пер. Тупиковый | 300 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Школьная, д. 1 – д. 21 | 1145 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Первая | 1222 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Вторая | 230 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Новая | 620 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Строительная | 624 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Молодежная | 530 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Бирюзовая | 740 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Мостовая | 660 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Светлая | 170 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Набережная | 270 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Колхозный |  |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Казачий | 216 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Речной | 80 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Торговый |  |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Лазоревый |  |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 800 м на восток от ул. Бирюзовой, д. 20, х. Нижнепопов - 1000 м на восток от ул. Бирюзовой, д. 20, х. Нижнепопов | 1000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Железнодорожная | 530 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Крайняя | 505 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Первомайская | 690 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Раздольная | 350 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Вишневая | 190 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Дачная | 270 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Каменный | 320 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Дороговский, пер. Терновый | 60 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Овражный | 140 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Кривой | 180 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Мирный | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Тополиный | 320 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Прямой | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 100 м на юг от ул. Вишнёвой, д. 1, х. Дороговский | 100 |
|  | Автомобильная дорога | пос. Сосны, ул.60 лет Октября | 430 |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. 50 лет СССР | 1425 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Кирова | 1540 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Пролетарская | 1080 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Гагарина | 1035 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Кольцевая | 360 |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Совхозная | 460 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Новая | 520 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Сиреневая | 400 |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Заречная | 1400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Пушкина | 110 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Степная | 450 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Строительная | 190 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Зеленая | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Октябрьская | 1050 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Молодежная | 880 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Абрикосовая | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Лазоревая | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Тихая | 220 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Донская | 480 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Советский | 130 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Коммунистический | 500 |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, пер. Молодежный | 370 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Южный | 180 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Гагарина | 150 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Лесная | 400 |
|  | Асфальтобетонная, грунтовая автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Буденного | 1000 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Крайняя | 80 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Отрадная | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Солнечная | 100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Сосновая | 350 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Павлов, ул. Родниковая | 1900 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 600 м на юг от ул. Родниковой, д. 23, х. Павлов - 200 м на юг от ул. Родниковой, д. 23, х. Павлов | 600 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Муравейник, ул. Степная | 1550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 500 м на юг от ул. Прямой, д. 2, х. Муравейник - 250 м на восток от ул. Прямой, д. 2, х. Муравейник | 750 |
|  | Автомобильная асфальто-бетонная дорога | х. Живые Ключи, ул. Заверталюка | 1100 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Живые Ключи, ул. Железнодорожная | 1100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 200 м на восток отул. Железнодорожной,д. 9, х. Живые Ключи - 300 м на северо-восток от ул. Железнодорожной, д. 56, х. Живые Ключи | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Полевая | 940 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Заречная | 1020 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Мостовой | 520 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Луговой | 280 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. А. Невского | 570 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Молодежная | 550 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Шоссейная | 230 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Центральная | 1400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Береговая | 1100 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Солнечная | 600 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Светлая | 240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Победы | 330 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Горный | 400 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Школьная, д. 1 - ул. Светлая, д. 2 | 550 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Песчаный | 200 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 500 м на северо-запад от ул. Центральной, д. 9, х. Апанасовка - 300 м на запад от ул. Центральной, д. 9, х. Апанасовка | 500 |
|  | Автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Молодежный | 520 |
|  | Автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. 50 лет Октября | 1166 |
|  | Автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Мостовая | 1100 |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Парковая | 1160 |
|  | Автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Виноградная | 825 |
|  | Автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Школьная | 600 |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Северная | 1100 |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Центральная | 915 |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Энергетиков | 700 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Семиглазова | 500 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Индустриальная | 670 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Октябрьская | 800 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Первомайская | 976 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Красноармейская | 580 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Лермонтова | 570 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Шевченко | 650 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Чапаева | 450 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Чайковского | 610 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Голубятная | 280 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, пер. Белорусский | 346 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Боткина | 860 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Фильчукова | 1320 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Набережная | 544 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Садовая | 1055 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Социалистическая | 1000 |
|  | Внутриквартальные проезды | пос. Синегорский, ул. ВГСЧ микрорайон (военизированная горноспасательная часть) | 750 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Макарова | 920 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Комитетская | 400 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Ясногорка, ул. Л. Толстого | 200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Ясногорка, ул. Оборонная | 137 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Виноградный, ул. Калинина | 1030 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Почтовый, ул. Володарского | 500 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Западный, ул. Садовая | 200 |
|  | Внутриквартальные проезды | пос. Синегорский, ул. Макарова | 930 |
|  | Внутриквартальные проезды | пос. Синегорский, микрорайон Юбилейный | 1200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Виноградный, ул. Попова | 200 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Мельничный, ул. Кленовая | 740 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | Белокалитвинский район, п. Западный ул. Степная | 203 |
|  | Автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Новая | 160 |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Энгельса, п. Углекаменный асфальтобетон | п. Углекаменный | 525,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Терпигорьева, п. Углекаменный 300 асфальтобетон, 250 щебень | п. Углекаменный | 550 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. К. Маркса, п. Углекаменный 200 асфальтобетон, 275 грунт | п. Углекаменный | 475 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Шахтерская, п. Ясногорка 325 асфальтобетон, 200 щебень | п. Ясногорка | 525 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Строителей, п. Ясногорка 325 асфальтобетон, 200 щебень | п. Ясногорка | 525 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Лобачевского, п. Ясногорка 475 асфальтобетон, 525 щебень | п. Ясногорка | 1000 |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Мусоргского, п. Ясногорка асфальтобетон | п. Ясногорка | 350 |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Дежнева, п. Ясногорка асфальтобетон | п. Ясногорка | 400 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Батурина, п. Ясногорка 475 асфальтобетон, 275 щебень | п. Ясногорка | 700 |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Стаханова, п. Ясногорка асфальтобетон | п. Ясногорка | 325 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Краснодонецкий Совхоз, п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | 1530 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. М. Горького п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | 1300 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Маяковского п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | 1200 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Мира п. Синегорский 400 асфальтобетон, 200 щебень | п. Синегорский | 600 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Булавина п. Синегорский асфальт | п. Синегорский | 1000 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Ленина п. Синегорский 900 асфальт, 2600 щебень | п. Синегорский | 3500 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Мичурина, п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | 700 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Веселая, п. Синегорский 400 асфальтобетон, 650 щебень | п. Синегорский | 1050 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Терешковой п. Синегорский асфальт | п. Синегорский, ул. Терешковой | 800 |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Лучезарная, п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | 400 |
|  | Внутрипоселковая дорога по пер. Школьный, п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | 500 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Степная, п. Синегорский100 асфальтобетон, 650 щебень | п. Синегорский | 750 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Степная, д. 2 – д. 120 | 220 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Молодежная | 240 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Прохладная | 400 |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Тенистая | 400 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Лермонтова | 180 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 7- д. 17 | 200 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 1- д. 6 | 180 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Гоголя,д. 7- д. 19 | 170 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Гоголя, д. 1- д. 6 | 180 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Чехова | 260 |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Степная, д. 122 – д. 150 | 370 |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Дачная | 430 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 15, д. 17 | 65 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Спортивная, д. 19а-М.Горького, д. 19 | 90 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 13, д. 15 | 58 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 13 | 115 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 9, д. 11 | 164 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 15 | 63 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Чапаева, д. 3 | 83 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Чапаева, д. 1 – д. 2 | 148 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 1-а | 170 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Чапаева, д. 2-а - д. 4 | 160 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 3 - ул. Комсомольская, д. 18 | 97 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 5 | 97 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 7 | 130 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 11 - ул. Северная, д. 18 | 40 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 8, д. 10 | 120 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 30 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 1- а | 37 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Октябрьская, д. 51 - ул. Пушкина, д. 56 | 300 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Октябрьская, д. 49 | 112 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 52 | 118 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 1- д. 5-а | 220 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18 | 180 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 25 | 60 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 27 | 60 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Спортивная, д. 21 - д. 21-а | 70 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 27-а | 50 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 29, д. 31 | 124 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Спортивная, д. 12, д. 14, д. 19 | 220 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Димитрова, д. 8 - ул. М. Горького, д. 9 | 130 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 19 - ул. Советская, д. 19 | 130 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Советская, д. 21, д. 23 | 100 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Димитрова, д. 4, д. 6 | 60 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 15- а - ул. Советская, д. 15 | 210 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 20-а, д. 22-а | 140 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 17, д.19 | 60 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 8 - ул. М. Горького, д. 42 | 140 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 37 - ул. М. Горького, д. 44 | 190 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 37, д. 39, д. 41, д. 43 | 330 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 46 | 70 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 48 | 70 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 50 – ул. Железнодорожная, д. 3 | 250 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Железнодорожная, д. 5 | 60 |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 38 -а, д. 40-а | 220 |
|  | Автомобильная дорога х. Поцелуев - х. Бородинов | Белокалитвинский район | 3210 |
|  | Автомобильная дорога г. Белая Калитва – х. Поцелуев | Белокалитвинский район | 10300 |
|  | Территориальная автомобильная дорога общего пользования г. Белая Калитва – х. Поцелуев | Белокалитвинский район | 500 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги г. Белая Калитва - х. Поцелуев к х. Дядин | Белокалитвинский район | 2470 |
|  | Автомобильная дорога «Волгоград-Каменск-Шахтинский» | Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, автомобильная дорога «Волгоград-Каменск-Шахтинский» от ул. Комарова до границы населенного пункта г. Белая Калитва | 2900 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги х. Богураев - граница района | Белокалитвинский район | 8300 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги х. Богураев - граница района к пос. Скальный | Белокалитвинский район | 1400 |
|  | подъезд от Автомобильная дорога х. Богураев - граница района к пос. Бондарный | Белокалитвинский район | 960 |
|  | подъезд от Автомобильная дорога х. Богураев - граница района до ОАО «Рыбацкий пионер» | Белокалитвинский район | 2720 |
|  | Автомобильная дорога, х. Богураев – пос. Бондарный – к ст. Богураево | Белокалитвинский район | 2076 |
|  | Автомобильная дорога х. Богураев – пос. Бондарный | Белокалитвинский район | 1800 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги г. Шахты - г. Белая Калитва к х. Какичев | Белокалитвинский район | 2026 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги г. Шахты – г. Белая Калитва к х. Мечетный | Белокалитвинский район | 8115 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги г. Шахты - г. Белая Калитва к х. Мечетный | Белокалитвинский район | 700 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск - Шахтинский» к ст. Грачи | Белокалитвинский район | 5455 |
|  | Автомобильная дорога р. п. Шолоховский – п. Горняцкий | Белокалитвинский район | 5400 |
|  | Участок дороги Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск - Шахтинский» к ст. Грачи» | Белокалитвинский район | 2000 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск - Шахтинский» к х. Крутиский | Белокалитвинский район | 833 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск – Шахтинский» к х. Погорелов | Белокалитвинский район | 3016 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты - г. Белая Калитва» к х. Грушевка | Белокалитвинский район | 500 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги пос. Усть – Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка до автомобильной дороги «г. Шахты – г. Белая Калитва» к х. Голубинка | Белокалитвинский район | 836 |
|  | Автомобильная дорога х. Голубинка –х. Казьминка | Белокалитвинский район | 2357 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты - г. Белая Калитва» х. Голубинка к х. Чернышев | Белокалитвинский район | 50 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги пос. Усть - Донецкий - х. Евсеевский - х. Голубинка до автомобильной дороги «г. Шахты - г. Белая Калитва»- к х. Чернышев | Белокалитвинский район | 500 |
|  | Автомобильная дорога х. Ильинка – х. Марьевка | Белокалитвинский район | 10900 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги х. Марьевка - х. Лагутьевский к х. Васильевский | Белокалитвинский район | 540 |
|  | Автомобильная дорога х. Лагутьвский – х. Шарковка | Белокалитвинский район | 1600 |
|  | Автомобильная дорога х. Шарковка – х. Антоновка (до границы с Милютинским районом) | Белокалитвинский район | 1200 |
|  | Автомобильная дорога х. Марьевка – х. Лагутьевский | Белокалитвинский район | 7485 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги х. Марьевка – х.Лагутьевский к х. Мирошниковский | Белокалитвинский район | 370 |
|  | Автомобильная дорога х. Раздолье – х. Анновка | Белокалитвинский район | 1092 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от автомобильной дороги «Волгоград - Каменск Шахтинский» - п. Горняцкий - х. Ильинка к х. Ильинка | Белокалитвинский район | 390 |
|  | Автомобильная дорога х. Ильинка – х. Калиновка | Белокалитвинский район | 2120 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги х. Гусынка- до автомобильной дороги пос. Горняцкий - х. Ильинка | Белокалитвинский район | 2403 |
|  | Подъезд от автомобильной дорогих. Ильинка - х. Марьевка к х. Березово - Федоровка | Белокалитвинский район | 566 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от автодороги Волгоград – Каменск - Шахтинский) - пос. Горняцкий - х. Ильинка» к х. Корсунка | Белокалитвинский район | 1905 |
|  | Автомобильная дорога х. Корсунка – х. Гусынка | Белокалитвинский район | 3670 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от автомобильной дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский) - пос. Горняцкий – х. Ильинка к х. Раздолье | Белокалитвинский район | 3755 |
|  | Автомобильная дорога х. Ильинка - х. Марьевка | Белокалитвинский район | 655 |
|  | Автомобильная дорога х. Марьевка - х. Курнаковка | Белокалитвинский район | 271 |
|  | Автомобильная дорога х. Курнаковка – х. Новопокровский | Белокалитвинский район | 2277 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от автодороги Волгоград – Каменск - Шахтинский) - пос. Горняцкий - х. Ильинка» к х. Головка | Белокалитвинский район | 391 |
|  | Восточный подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск – Шахтинский» к пос. Коксовый | Белокалитвинский район | 990 |
|  | Западный подъезд от автомобильной дороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» к пос. Коксовый | Белокалитвинский район | 1070 |
|  | Автомобильная дорога от города Белая Калитва до левобережного водозабора подземных вод, расположенного- 330 м на запад от тригопунта «Песчаный»-200 м на запад от п.п. 8708 | Белокалитвинский район | 500 |
|  | Автомобильная дорога пос. Коксовый - пос. Разъезд Васильевский | Белокалитвинский район | 2170 |
|  | Автомобильная дорога ст. Краснодонецкая – х. Насонтов | Белокалитвинский район | 8310 |
|  | Территориальная автомобильная дорога общего пользования ст. Краснодонецкая – х. Насонтов | Белокалитвинский район | 700 |
|  | Автомобильная дорога х. Романов – х. Янов | Белокалитвинский район | 7277 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги ст. Краснодонецкая – х. Насонтов – к х. Усть – Быстрый | Белокалитвинский район | 5431 |
|  | Автомобильная дорога ст. Краснодонецкая – х. Наумов | Белокалитвинский район | 2201 |
|  | Автомобильная дорога х. Усть – Быстрый – х. Нижнесеребряковский | Белокалитвинский район | 6400 |
|  | Автомобильная дорога г. Белая Калитва - х. Богатов | Белокалитвинский район | 4600 |
|  | Автомобильная дорога х. Насонтов – х. Романов | Белокалитвинский район | 1840 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги г. Белая Калитва (от автомобильной дороги Волгоград - Каменск – Шахтинский) - пос. Горняцкий - х. Ильинка к х. Демишев | Белокалитвинский район | 1678 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты - г. Белая Калитва» к х. Дубовой | Белокалитвинский район | 6100 |
|  | Автомобильная дорога х. Кочевань - х. Дубовой | Белокалитвинский район | 3600 |
|  | Автомобильная дорога «г. Шахты - г. Белая Калитва» к х. Дубовой | Белокалитвинский район | 150 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги г. Белая Калитва (от автомобильной дороги Волгоград – Каменск - Шахтинский) - пос. Горняцкий – х. Ильинка к х. Титов | Белокалитвинский район | 3278 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги « г. Белая Калитва – к пос. Сосны – х. Нижнепопов» | Белокалитвинский район | 3280 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги г. Белая Калитва – (от автомобильной дороги г. Белая Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский до подъезда к пос. Тацинский) к х. Нижнепопов | Белокалитвинский район | 3900 |
|  | Автомобильная дорога пос. Сосны – х. Нижнепопов | Белокалитвинский район | 2400 |
|  | Участок дороги Подъезд от автомобильной дороги г. Белая Калитва – к пос. Сосны – х. Нижнепопов» | Белокалитвинский район | 450 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва - х. Апанасовка - пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский)» к х. Живые Ключи | Белокалитвинский район | 6710 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва - х. Апанасовка - пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский)» к х. Муравейник | Белокалитвинский район | 2410 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги г. Белая Калитва - (от автомобильной дороги г. Белая Калитва – х. Апанасовка - пос. Тацинский до подъезда к пос. Тацинский) к х. Верхнепопов | Белокалитвинский район | 1400 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва - х. Апанасовка - пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский)» к х. Муравейник | Белокалитвинский район | 1500 |
|  | Автомобильная дорога х. Апанасовка - х. Павлов | Белокалитвинский район | 2983 |
|  | Автомобильная дорога г. Белая Калитва – х. Дороговский | Белокалитвинский район | 1530 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск – Шахтинский» к пос. Сосны | Белокалитвинский район | 3300 |
|  | Автомобильная дорога пос. Горняцкий - х. Рудаков | Белокалитвинский район | 570 |
|  | Автомобильная дорога пос. Горняцкий - х. Рудаков | Белокалитвинский район | 500 |
|  | Автомобильная дорога пос. Горняцкий - х. Рудаков | Белокалитвинский район | 2220 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Белая Калитва» к х. Почтовый | Белокалитвинский район | 2000 |
|  | Подъезд от автомобильная дороги пос. Углекаменный - х. Западный к х. Боярышниковый | Белокалитвинский район | 2200 |
|  | Автомобильная дорога пос. Синегорский - пос. Виноградный | Белокалитвинский район | 5300 |
|  | Подъезд от автомобильной дороги пос. Синегорский - х. Виноградный к пос. Углекаменный | Белокалитвинский район | 1000 |
|  | Автомобильная дорога пос. Ясногорка - пос. Синегорка | Белокалитвинский район | 2350 |
|  | Автомобильная дорога от подъезда автомобильной дороги г. Шахты - г. Белая Калитва к пос. Углекаменный до ТАБС- 275, расположенного-400 м югозаподнее АБКШУ «Краснодонецкая» | Белокалитвинский район | 456 |
|  | Автомобильная дорога пос. Углекаменный – х. Западный | Белокалитвинский район | 11150 |
|  | Центральный подъезд к р. п. Шолоховский от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск – Шахтинский» | Белокалитвинский район | 1336 |
|  | Участок автомобильной дороги «Подъезд от автодороги Волгоград – Каменск – Шахтинский к пос. Русичи» | Белокалитвинский район | 16715 |

Таблица 6.5.2 Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования, проходящие по территории Белокалитвинского района

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Значение | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 ОП РЗ 60К-20 | автомобильная дорога г. Шахты – г. Белая Калитва | региональная | 45,4 |
|  | 60 ОП МЗ 60Н-45.1 | участок автомобильной дороги г. Белая Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский) на км 0+900 – км 27+400 | межмуниципальная | 24,1 |
|  | 60 ОП МЗ 60Н-47 | автомобильная дорога пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» | межмуниципальная | 13,9 |
|  | 60 ОП РЗ 60К-86 | западный подъезд от автомобильной дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский к г. Белая Калитва | региональная | 1,9 |
|  | 60 ОП РЗ 60К-87 | восточный подъезд от автомобильной дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский к г. Белая Калитва | региональная | 1,4 |
|  | 60 ОП МЗ 60Н-88 | автомобильная дорога «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | межмуниципальная | 45,6 |
|  | 60 ОП МЗ 60Н-89 | подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от автомобильной дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин | межмуниципальная | 3,0 |
|  | 60 ОП МЗ 60Н-90 | подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к р. п. Шолоховский | межмуниципальная | 5,9 |
|  | 60 ОП МЗ 60Н-91 | подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от автомобильной дороги г. Белая Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский)» к ст. Краснодонецкая | межмуниципальная | 12,8 |
|  | 60 ОП МЗ 60Н-92 | подъезд от автомобильной дороги г. Шахты – г. Белая Калитва к пос. Синегорский | межмуниципальная | 0,5 |
|  | 60 ОП МЗ 60Н-93 | подъезд от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от автомобильной дороги г. Белая Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский)» к х. Нижнепопов | межмуниципальная | 3,7 |

Таблица 6.5.3 Перечень автомобильных дорог федерального значения общего пользования, проходящие по территории Белокалитвинского района

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Значение | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М 21 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной | региональная | 40,0 |

Анализ улично-дорожной сети автомобильных дрог Белокалитвинского района показал, что:

- На территории района автомобильные дороги образуют просты примыкания и пересечения, проезд определяется дорожными знаками приоритетов или светофорным регулированием. Светофорные объекты установлены:

- г.Белая Калитва ул.Вокзальная-прос. Металлургов;

- г.Белая Калитва ул.Энгельса;

- г.Белая Калитва ул.Чернышевского;

- г.Белая Калитва ул.Театральная – ул.Российская;

- Опорную сеть автомобильных дорог района образуют федеральная, региональные и межмуниципальные автомобильные дороги общей протяженностью 198,2 км;

- Протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования  Белокалитвинского района (включая муниципальные образования) составляет 844,899 км

- Для автомобильных дорог Белокалитвинского района (в том числе и для поселений) необходимо проведение ежегодной оценки технического состояния автомобильных дорог согласно Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» для определения транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.

- Технический учет автомобильных дорог (паспортизация автомобильных дорог) разработаны для всего объема дорог в собственности Белокалитвинского района

- Проекты организации дорожного движения разработаны для части автомобильных дорог.

## 6.6 Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры района, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями, торговыми организациями и потребителями, осуществляющая транспортное обслуживание населения. Транспортный комплекс Белокалитвинского района занимает одну из ключевых позиций в социально-экономическом комплексе района.

Каркас транспортной системы Белокалитвинского района составляют участки сети автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения.

Автомобильные трассы связывают населенные пункты Белокалитвинского района с соседними территориями Ростовской области, а также с Украиной, Волгоградской областью и центральной частью России. Район пересекают федеральная автомобильная трасса М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной», областная автодорога «Шахты - Белая Калитва». Помимо этого, на территории района расположены 361,6 км автодорог с твердым покрытием, плотность составляет около 141 км в расчете на 1000 км территории.

Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику Белокалитвинского района 
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

— автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

— в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

— помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

— удобство и комфортность передвижения;

— скорость движения;

— пропускная способность;

— безопасность движения;

— экономичность движения;

— долговечность;

— стоимость содержания;

— экологическая безопасность.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики.

Эффективность работы экономики  и всей страны во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках. Средняя скорость движения на наших магистралях вдвое ниже, чем на аналогичных зарубежных дорогах, что приводит к значительным экономическим потерям.

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог – одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети страны, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товаров и подвижности населения стала гипертрофированная урбанизация, породившая целый комплекс известных проблем развития городов.

Автомобильные дороги имеют важное значение для Белокалитвинского района. Они связывают обширную территорию района с соседними территориями районов, обеспечивают жизнедеятельность  городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Белокалитвинского района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Белокалитвинского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для нашего района.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта региона, формируют специфику местных и межрегиональных транспортных связей.

Благодаря геополитическому положению Белокалитвинский район обладает значительным транзитным потенциалом для перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении. Использование транзитного потенциала района в системе развивающихся международных транспортных коридоров является не только приоритетом развития муниципальной транспортной системы, но и условием интенсификации экономической деятельности Белокалитвинского района.

Транспортно-дорожный комплекс - одна из ведущих отраслей экономики Белокалитвинского района.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития региона и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки,  а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории района ведется реализация приоритетных инвестиционных проектов.

Современный уровень развития улично-дорожной сети не соответствует потребностям города Белая Калитва:

основные магистрали перегружены транспортными потоками;

центр города по совокупности критериев характеризуется неудовлетворительными условиями движения транспорта;

отсутствует система магистралей, способная обеспечить реализацию транспортных связей с высокими скоростями движения.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 40% от общего объема пассажирских перевозок в городе.

Расстояние от города Белая Калитва до речного порта и аэропорта областного центра г.Ростова-на-Дону составляет 168км, до речного порта р.п.Усть-Донецкий – 108 км, до морских портов г.Таганрога – 258 км и г.Азова – 213 км.

Транспортная инфраструктура Белокалитвинского городского поселения представлена водным, автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом и связанными с ними предприятиями, путями передвижения и устройствами.

Город Белая Калитва является крупным транспортным узлом, через который осуществляется большой объем грузовых и пассажирских перевозок.

Система водного транспорта представлена судоходным фарватером реки Северский Донец, системой его шлюзов, пристаней, якорных стоянок и портом класса «река-море».

Река Северский Донец является судоходной теплоходами типа «река-море» и баржами грузоподъемностью 2000 тонн.

На территории поселения расположены речные причалы:

- г.Белая Калитва – пассажирский причал, причал грузового порта (отгрузка щебня и песка);

- х.Бородинов и х.Поцелуев - пассажирский причал.

Длина водного пути в границах поселения 28 км.

Грузоперевозки с применением водного транспорта считаются наиболее экономичными и рентабельными. Они получают значительное развитие по мере восстановления судоходного фарватера в р.Северский Донец, ремонта шлюзов, пристаней и якорных  стоянок их обустройством и реконструкцией.

Через город Белая Калитва проходят пути Северо-Кавказской железной дороги (станция Белая Калитва СКЖД): линия Ростов-Воронеж связывает город с европейским центром страны и Кавказом, линия Волгоград–Лихая обеспечивает связь с Поволжьем, Казахстаном и Средней Азией, а также районами области. По железной дороге город связан с такими центрами Донского края, как Ростов-на-Дону, Краснодар и др. Имеется железнодорожный вокзал на ул.Вокзальная.

Сеть железных дорог главной магистральной линией «Горная-Волгоград» и отходящих от ее станций подъездных путей к производственных узлам шахт, карьеров, промышленным  районам города.

Протяженность Северо-Кавказской железной дороги по территории города составляет:

- 22,2 км главных путей,

- 28 км – станционных,

- 47,3 км - подъездных и более 3 км железнодорожных путей находится в собственности предприятий.

На перспективу строительство новых железнодорожных линий, примыкающих к городу не предусматривается

На территории Белокалитвинского поселения находится аэродром местных воздушных авиалиний, который принимает самолеты  и вертолеты для выполнения авиационных сельхозработ. На территории аэродрома расположен спортивный авиационный клуб.

На перспективу предусматривается реконструкция и удлинение  взлетно-посадочной полосы, реконструкция здания аэропорта с устройством накопителя, выполнение других мероприятий по обустройству, что позволит организовать маршруты на Москву, Харьков, Адлер, Симферополь.

Через город Белая Калитва проходит магистральная дорога федерального значения М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев), соединяющая город с областным центром, Украиной, городами и районами Ростовской и других областей. Расстояние между городом Белая Калитва и областным центром г.Ростов-на-Дону – 168 км. Расстояние до г.Каменск-Шахтинского составляет 55 км, до г.Зверево – 69 км, до г.Шахты - 86 км. От Москвы г.Белую Калитву отделяет 1001 км, от соседних областных центров г.Волгограда - 323 км и г.Краснодара – 433 км.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования составляет около 99 кв.км в расчете на 1000 кв.км территории.

Для Белокалитвинского городского поселения пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4. На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 11893 единицы, а на расчетный срок - 16863 единицы.

Для Шолоховского сельского поселения пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 2861 единица, а на расчетный срок - 2926 единиц.

Для Синегорского сельского поселения

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

Для Богураевского сельского поселения.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Богураевском сельском поселении принимается 1370 единиц, а на расчетный срок - 1505 единиц.

Грушево-Дубовского сельского поселения.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Грушево-Дубовском сельском поселении принимается 1134 единиц, а на расчетный срок - 1311 единиц.

Для Ильинского сельского поселения

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Ильинском сельском поселении принимается 1377 единиц, а на расчетный срок - 1670 единиц.

Для Краснодонецкого сельского поселения. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

Для Рудаковского сельского поселения. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,2.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Рудаковском сельском поселении принимается 768 единиц, а на расчетный срок –922 единиц.

Для Нижнепоповского сельского поселения. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-280 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок количество транспортных средств в Нижнепоповском сельском поселении принимается 1505 единиц.

Для Литвиновского сельского поселения. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,2.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Литвиновском сельском поселении принимается 793 единицы, а на расчетный срок –952 единицы.

Грузовой автомобильный транспорт обслуживает главным образом внутрирайонные связи, а так же осуществляет доставку грузов между районом и областным центром, между районом и другими районами области.

Таблица 6.6.1 Реестр муниципальных маршрутов

| № п/п | Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок | Порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему организатором пассажирских перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту | Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименование поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты | Протяженность маршрута регулярных перевозок | Порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не запрещено действующим законодательством, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) | Вид регулярных перевозок | Наименование транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок | Экологическая характеристика транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Перевозчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вид транспортных средств | класс транспортных средств | максимальное количество транспортных средств каждого класса |  |  | наименование юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества) | местонахождение юридического лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | п. Стандартный — п. Заречный | г. Белая Калитва | 9,4 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 13 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 2 | 2 | 2 | п. Стандартный — Н.Поселок | г. Белая Калитва | 8 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 5 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 3 | 3 | 1»Б» | п. Заречный — м-н. Солнечный | г. Белая Калитва | 12,4 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний, особо малый | 2 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 4 | 4 | 21 | Н.Поселок — м-н. Солнечный | г. Белая Калитва | 10 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний, особо малый | 2 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 5 | 5 | 14 | п. Заречный — Н.Поселок | г. Белая Калитва | 11,6 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 6 | 6 | 100 | п. Стандартный — п. Бондарный | г. Белая Калитва, х. Богураев, п. Бондарный | 26,3 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 7 | 7 | 103 | п. Стандартный — п. Коксовый | г. Белая Калитва, п. Коксовый | 18,5 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 5 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 8 | 8 | 103 «А» | п. Стандартный — п. Русичи | г. Белая Калитва, п. Коксовый, п. Русичи | 29,2 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 9 | 9 | 104 | п. Стандартный - х. Крутинский | г. Белая Калитва, х. Погорелов, х. Крутинский | 31 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний, особо малый | 2 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 10 | 10 | 105 | п. Стандартный — п. Разъезд Васильевский | г. Белая Калитва, п. Разъезд Васильевский | 25,5 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 11 | 11 | 106 | п. Стандартный — п. Виноградный | г. Белая Калитва, х. Богураев, х. Чапаев, п. Ясногорка, п. Углекаменный, п. Синегорский, п. Виноградный | 51 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 3 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 12 | 12 | 107 | п. Стандартный — х. Богатов | г. Белая Калитва, х. Богатов | 12 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний, особо малый | 2 | EURO-3 ,не установлен | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 13 | 13 | 108 | п. Стандартный — п/л. Ласточка | г. Белая Калитва, дачные участки | 11,1 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 14 | 14 | 109 | п. Стандартный - х. Н.Серебряки | г. Белая Калитва, ст. Краснодонецкая, х. Насонтов, х. Усть-Быстрый, х. Нижнесеребряковский, | 56 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 15 | 15 | 110 | п. Стандартный — х. Кононов | г. Белая Калитва, п. Горняцкий, х. Титов, с. Литвиновка, х. Кононов | 53 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-2 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 16 | 16 | 111 | п. Стандартный - п. Шолоховский | г. Белая Калитва, п. Горняцкий, п. Шолоховский | 35 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 17 | 17 | 112 | ж/д Вокзал — х. Апанасовка | г. Белая Калитва, п. Сосны, х. Н.Попов, х. Апанасовка | 39,4 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | EURO-2 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 18 | 18 | 114 | п. Стандартный - х. Какичев | г. Белая Калитва, х. Богураев, х. Какичев | 30,3 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 19 | 19 | 117 | м-н. Заречный — х. Н.Попов | г. Белая Калитва, п. Сосны, х. Н.Попов | 17,5 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 20 | 20 | 117 «А» | п. Стандартный — х. В.Попов | г. Белая Калитва, п. Сосны, х. Н.Попов, х. В.Попов | 8 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | EURO-2 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 21 | 21 | 122 | п. Стандартный — х. Ленина | г. Белая Калитва, п. Горняцкий, х. Ленина | 36,1 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний, особо малый | 2 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 22 | 22 | 123 | п. Стандартный — х. Бородинов | г. Белая Калитва, х. Поцелуев, х. Бородинов | 27,3 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 23 | 23 | 135 | п. Стандартный - с. Литвиновка | г. Белая Калитва, п. Горняцкий, с. Литвиновка, | 49 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | EURO-2 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 24 | 24 | 203 | п. Стандартный — х. Шарковка | г. Белая Калитва, п. Горняцкий, с. Литвиновка, х. Головка, х. Ильинка,, х. Березово-Федоровка, х. Марьевка, х. Лагутьевский, х. Шарковка | 113 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 25 | 25 | 203 «А» | п. Стандартный — х. Шарковка | г. Белая Калитва, п. Горняцкий, с. Литвиновка, х. Головка, х. Ильинка,, х. Березово-Федоровка, х. Марьевка, х. Лагутьевский, х. Шарковка | 113 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | не установлен | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 26 | 26 | 287 | п. Стандартный — х. Голубинка | г. Белая Калитва, х. Богураев, х. Чапаев, п. Ясногорка, п. Синегорский, х. Грушевка, х. Семимаячный, х. Чернышов, х. Голубинка | 83,6 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 27 | 27 | 287 «А» | п. Стандартный — х. Мечетный | г. Белая Калитва, х. Богураев, х. Мечетный | 40,3 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Особо малый | 1 | не установлен | 13.12.2012 | ООО "Калитваавтотранс" | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 70, 2-63-12 |
| 28 | 28 | 111»А» | п. Шолоховский (ДК) — п. Стандартный | п. Шолоховский, п. Горняцкий, г. Белая Калитва, | 34 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 4 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО «Автобаза № 2» | 347022, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Шолоховский,2, кв.21(ул. Октябрьская, 2А), 5-44-93 |
| 29 | 29 | 288 | п. Шолоховский — х. Рудаков | п. Шолоховский, п. Горняцкий, х. Рудаков | 15,5 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 2 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО «Автобаза № 2» | 347022, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Шолоховский,2, кв.21(ул. Октябрьская, 2А), 5-44-93 |
| 30 | 30 | 102 | п. Шолоховский — х. Ленина | п. Шолоховский, п. Горняцкий, х. Ленина | 18 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО «Автобаза № 2» | 347022, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Шолоховский,2, кв.21(ул. Октябрьская, 2А), 5-44-93 |
| 31 | 31 | 131 | х. Рудаков — п. Стандартный | х. Рудаков, п. Горняцкий, г. Белая Калитва | 35,2 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО «Автобаза № 2» | 347022, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Шолоховский,2, кв.21(ул. Октябрьская, 2А), 5-44-93 |
| 32 | 32 | 135 «А» | п. Горняцкий — п. Стандартный | п. Горняцкий, г. Белая Калитва | 31,7 | только в установленных остановочных пунктах | По регулируемым тарифам | Автобус | Средний | 1 | EURO-3 | 13.12.2012 | ООО «Автобаза № 2» | 347022, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Шолоховский,2, кв.21(ул. Октябрьская, 2А), 5-44-93 |

По территории Белокалитвинского района проходят транзитные внутриобластные и межрегиональные автобусные маршруты, которые связывают областной центр с административными центрами муниципальных районов юга и юго-востока области, а так же со Ставропольским и Краснодарским краями, Калмыкией, Астраханской областью, республиками Северного Кавказа.

Таблица 6.6.2 Перечень транзитных направлений

| № | Маршрут |
| --- | --- |
|  | Белая Калитва — Ейск |
|  | Белая Калитва — Каменск-Шахтинский |
|  | Белая Калитва — Новороссийск |
|  | Белая Калитва — Ростов-на-Дону, Главный автовокзал |
|  | Волгоград — Луганск |
|  | Волгоград — Одесса |
|  | Волгоград — Ростов-на-Дону, Главный автовокзал |
|  | Волгодонск — Донецк РФ |
|  | Волгодонск — Луганск |
|  | Воронеж — Дербент |
|  | Гуково — Морозовск |
|  | Дербент — Воронеж |
|  | Донецк РФ — Волгодонск |
|  | Ейск — Белая Калитва |
|  | Каменск-Шахтинский — Белая Калитва |
|  | Луганск — Волгодонск |
|  | Морозовск — Гуково |
|  | Морозовск — Ростов-на-Дону, Главный автовокзал |
|  | Москва, автостанция Красногвардейская — Волгодонск |
|  | Новороссийск — Белая Калитва |
|  | Обливская — Ростов-на-Дону, Главный автовокзал |
|  | Одесса — Волгоград |
|  | Ростов-на-Дону, Главный автовокзал — Белая Калитва |
|  | Ростов-на-Дону, Главный автовокзал — Волгоград |

Автомобильные дороги поселений Белокалитвинского района образуют улично-дорожную сеть населенных пунктов. Преобладающей схемой расположения дорог является прямоугольная система улиц и переулков. Пересечение дорог нерегулируемые, оборудованы дорожными знаками. Радиусы закруглений на примыканиях в зависимости от категории пересекаемых дорог находятся в диапазоне от 5м до 30 м.

В основном ограничение скоростного режима в населенных пунктах Белокалитвинского района введено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 в районе детских образовательных учреждений.

Светофорные объекты установлены:

- г.Белая Калитва ул.Вокзальная-прос. Металлургов;

- г.Белая Калитва ул.Энгельса;

- г.Белая Калитва ул.Чернышевского;

- г.Белая Калитва ул.Театральная – ул.Российская;

- г.Белая Калитва ул.Калинина – ул.Чернышевского;

Организованных маршрутов движения грузового транспорта на территории населенных пунктов нет, присутствуют отдельные знаки ограничивающие проезд грузового транспорта по улично-дорожной сети.

Стоянка автомобилей осуществляется на при домовой территории жилой застройки. В г.Белая Калитва основным местом притяжения и паркования является ул.Ветеранов, ул.Энгельса, ул.Копаева, на данной улице стояночные места не размечены и не оборудованы другими ТСОДД, при этом так же отсутствуют оборудованные места для инвалидов.

Односторонне движение введено по улицам г.Белая Калитва: Копаева, Вокзальная, Максима Горького, Ветеранов, Прямая, Российская, Коммунистическая, Калинина, переулоку Кольцевому.

На территории населенных пунктов Белокалитвинского района установлены автобусные павильоны по маршрутам движения маршрутного транспорта.

Таблица 6.6.4 Размещение остановочных комплексов на территории Белокалитвинского района.

| Наименование | Автобус | Маршрутное такси | Пригородный автобус | Пригородное маршрутное такси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. К. Маркса (пл. Майдан) | 1., 1Б | 14 | 100., 103., 104.,106., 107., 108., 109., 111А., 114., 122., 123., 131., 135А., 203., 287 | 103А., 104., 105., 106., 107., 110., 111., 117А., 122., 135., 203А., 287А |
| Остановочный павильон п. Горняцкий в районе ул. Чапаева, 5 |  |  | 122., 131., 288., 102., 135А | 122., 135., 203А., 110., |
| Остановочный павильон п. Горняцкий в районе ул. Чапаева, 25 |  |  | 122., 131., 288., 102., 135А | 122., 135., 203А., 110., |
| Остановочный павильон х. Крутинский в районе ул. Центральная, 40 |  |  | 104 | 104 |
| Остановочный павильон х. Крутинский в районе ул. Центральная, 20 |  |  | 104 | 104 |
| Остановочный павильон х. Погорелов в районе ул. Сергея Саринова, 8 |  |  | 104 | 104 |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке Ростовская обл., Белокалитвинский район, 11 м на восток от ул. Ленина, д. 88, х. Ленина |  |  | 102., 122 | 122 |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке Ростовская обл., Белокалитвинский район, 30 м на северо-запад от ул. Пышкинской, д. 21, х. Рудаков |  |  | 131., 288 |  |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке Ростовская обл., Белокалитвинский район, 15м на восток от ул. Центральная, д. 20, х. Рудаков |  |  | 131., 288 |  |
| Остановочный павильон х. Лагутьевский |  |  | 203 | 203А |
| Остановочный павильон х. Марьевка |  |  | 203 | 203А |
| Остановочный павильон х. Марьевка |  |  | 203 | 203А |
| Остановочный павильон х. Березо - Федоровка |  |  | 203 | 203А |
| Остановочный павильон х. Ильинка |  |  | 203 | 203А |
| Остановочный павильон х.Головка |  |  | 203 | 203А |
| Остановочный павильон х.Головка |  |  | 203 | 203А |
| Остановочный павильон х. Гусынка |  |  | 203 | 203А |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке 300м на юг от ул. Фрунзе, д. 22, пос. Синегорский |  |  | 106., 287 |  |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке 6м на северо-восток от микрорайона Юбилейный, д. 17, пос. Синегорский |  |  | 106., 287 |  |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке 200м на юг от ул. Макарова, д. 13, пос. Синегорский |  |  | 106 |  |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке 300м на юго-восток от ул. Колхозная, д. 31-а, пос. Синегорский |  |  | 106 |  |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке 500м на юго-запад от пер. Кировский, д. 2, пос. Синегорский |  |  | 106 |  |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке 30м на юг от ул. Новая, д. 22, пос. Углекаменный |  |  | 106 |  |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке 20м на восток от ул. Матросова, д. 1, пос. Виноградный |  |  | 106 |  |
| Открытый автопавильон на автобусной остановке 50м на юг от ул. Шоссейная, д. 2, пос. Ясногорка |  |  | 106., 287 |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Кривошлыкова, 50 |  |  | 107 |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, магазин, ул. Ветеранов, 5-г | 1., 1Б 2., 21 | 14., 21 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Совхозная, д.59 | 21 | 14., 21 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, магазин «Максим» ул. М. Горького, 79-а | 2 |  |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, 385, 385А | 1., 1Б 2., 21 | 21 | 100., 103., 104.,106., 107., 108., 109., 111А., 114., 122., 123., 131., 135А., 203., 287 | 103А., 104., 105., 106., 107., 110., 111., 117А., 122., 135., 203А., 287А |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Заводская, 6А | 21 | 14., 21 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 27 | 21 | 14., 21 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Светлая, 9 | 1Б., 21 | 21 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Ахматовой,1 а |  |  | 108 |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, здание автовокзала по ул. Щаденко,9 | 1Б., 21 | 21 | 100., 103., 104.,106., 107., 108., 109., 111А., 114., 122., 123., 131., 135А., 203., 287 | 103А., 104., 105., 106., 107., 110., 111., 117А., 122., 135., 203А., 287А |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Заводская, д.15 | 1Б., 21 | 21 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, 11 | 1Б., 21 | 21 |  | 112 |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, автопавильон № 1 | 1., 1Б | 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, автопавильон № 2 («Пятерочка») | 1., 1Б | 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, автопавильон № 3 (конечная остановка) | 1., 1Б | 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва ул. Комарова ,2 | 1., 1Б | 14 | 100., 103., 104.,106., 107., 108., 109., 111А., 114., 122., 123., 131., 135А., 203., 287 | 103А., 104., 105., 106., 107., 110., 111., 117А., 122., 135., 203А., 287А |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Московская (ул. 7 -я линия) | 1., 1Б | 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Московская (ул. Первомайская) | 1., 1Б | 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Петрова (пл. Майдан) | 1., 1Б | 14 | 100., 103., 104.,106., 107., 108., 109., 111А., 114., 122., 123., 131., 135А., 203., 287 | 103А., 104., 105., 106., 107., 110., 111., 117А., 122., 135., 203А., 287А |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Копаева (школа № 1) | 1., 1Б | 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Вокзальная (рынок) | 1., 1Б | 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Вокзальная (Д/С технология | 1., 1Б., 2., | 21 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого (ул. Геологическая) |  |  | 107 | 107 |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. М. Горького (кинотеатр "Стрела") | 2., 21 | 21., 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. М. Горького (ул. Щорса) | 2., 21 | 21., 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. М. Горького (ул. Нахимова) | 2., 21 | 21., 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. М. Горького (лаборатория) | 2., 21 | 21., 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого (лаборатория) |  |  | 107 | 107 |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. М. Горького (школа №5) | 2., 21 | 21., 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Социалистическая (ул. Ватутина) | 2., 21 | 21., 14 |  |  |
| Остановочный павильон г. Белая Калитва, ул. Калинина (горгаз) | 1., 2., 21 | 21 | 100., 103., 104.,106., 107., 108., 109., 111А., 114., 122., 123., 131., 135А., 203., 287 | 103А., 104., 105., 106., 107., 110., 111., 117А., 122., 135., 203А., 287А |

Таблица 6.6.5 Размещение объектов дорожного сервиса на территории Белокалитвинского района

| Наименование объекта | Населенный пункт | Улица | Дом | Режим работы | Оказываемые услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиница «Елень» | Строительная |  | 1 | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Планета» | Машиностроителей |  | 06.мар | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Планета» | Вокзальная |  | 31 | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Интурист» | Кутузова |  | 2а | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Ника» | Набережная |  | 201 | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Дом колхозника» | М.Горького |  | 2 | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Антей» | Заводская |  | 10а | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Хамелеон» | Дорожная |  | 46а | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиный дом «Домино» | Дорожная |  | 46 | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Атлант» | 305км а/д Волг.-Кам-к |  |  | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Демидов» | Цветаевой |  | 22 | Круглосуточно | Проживание |
| Гостиница «Калитва» | 300км а/д Волг.-Кам-к |  |  | Круглосуточно | Проживание |
| АЗС-63 АО РН «Ростовнефтепродукт» | Комарова |  |  | Круглосуточно | Продажа ГСМ |
| АЗС ИП Беликова О.А. | 305км а/д Волг.-Кам-к |  |  | Круглосуточно | Продажа ГСМ |
| АЗС ИП Саркисян Д.Г. | Заречная |  |  | Круглосуточно | Продажа ГСМ |
| Гостиный дом «Волна» | Набережная |  | 150Б | Круглосуточно | Проживание |
| АЗС ООО МАП «Дон-Аэро» | 300-ый километр автодороги "Волгоград-Каменск" |  |  | Круглосуточно | Продажа ГСМ |
| АЗС ИП Крупнов М.В. | Машиностроителей |  |  | Круглосуточно | Продажа ГСМ |
| АЗС ИП Крупнова С.И. | Пролетарская |  | 2 | Круглосуточно | Продажа ГСМ |
| АЗС ИП Крупнова С.И. | Ветеранов |  | 5а | Круглосуточно | Продажа ГСМ |
| АЗС ИП Маркарян Д.Г. | 305км а/д Волг.-Кам-к |  |  | Круглосуточно | Продажа ГСМ |
| АЗС ИП Маркарян Д.Г. | 310км а/д Волг.-Кам-к |  |  | Круглосуточно | Продажа ГСМ |

При анализе сети автомобильных дорог Белокалитвинского района было принято решение о проведении имитационного моделирования в узлах: г.Белая Калитва перекресток ул.Пролетарская и ул.Копаева и ул.Комарова в районе автостанции.

Имитационное моделирование (ИМ) — это метод исследования, который основан на том, что анализируемая динамическая система заменяется имитатором и с ним проводятся эксперименты для получения информации об изучаемой системе. Роль имитатора выполняет компьютерная программа, которая является имитационной моделью.

Транспортное имитационное моделирование использует методы математического моделирования для анализа транспортной сети и разработки предложений для решения транспортных проблем.

Главная задача математических моделей - определение и прогноз всех параметров функционирования транспортной сети, таких как интенсивность движения на всех элементах сети, объемы перевозок в сети общественного транспорта, средние скорости движения, задержки и потери времени и т.д.

Моделирование позволяет на ранних стадиях разработки проекта оценить результат, который принесут те или иные проектные решения как с точки зрения достижения требуемого скоростного режима и удобства движения транспортных средств, так и с точки зрения эффективности использования финансовых вложений.

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной транспортной ситуации. После ввода всех исходных данных и проведение расчета транспортных потоков производится проверка соответствия результатов моделирования имеющимся фактическим данным. Основными данными, необходимыми для калибровки транспортной модели, являются значения интенсивности движения в отдельных сечениях транспортной сети.

Различают следующие задачи транспортного моделирования:

•	перераспределение транспортных потоков при закрытии улиц и дорог для ремонта или реконструкции;

•	оптимизация локальных мероприятий (конфигурация бортов, режимы СО, разметка) при проектировании ремонтов участков дорог и городских коммуникаций;

•	оптимизация сопряжений и организации движения при проектировании реконструкции городских магистралей;

•	вариантное проектирование при строительстве и реконструкции городских магистралей и транспортных развязок;

•	оценка качества проектов на соответствие современным возможностям транспортной инженерии;

•	оценка планировочных решений при градостроительном планировании.

В данной работе моделирование транспортных потоков применялось с целью оценки пропускной способности и определения необходимости проведения работ по улучшению условий движения, вариантного проектирования участка дороги и транспортных развязок и оценки эффективности предлагаемых проектных решений. Визуализация рассматриваемого участка выполнена с помощью программы для имитационного моделирования транспортных ситуаций с целью оптимизации локальных транспортных узлов.

В модель транспортного потока заложены модель следования за впереди идущим транспортным средством с целью отображения движения в колонне по одной полосе движения и модель смены полосы движения. Зависящая от транспортного движения логика регулирования моделируется с помощью внешних программ.

На модели можно опробовать воздействие различных факторов, в том числе изменений градостроительной ситуации и транспортных запросов на общую дорожную обстановку, и, таким образом, выявить критические элементы улично-дорожной сети (УДС).

Существенным для точности системы имитации является качество модели потока транспортного движения, то есть метод, с помощью которого рассчитывается передвижение транспорта. Техническая спецификация транспортного средства:

- длина транспортного средства;

- максимальная скорость;

- потенциальное ускорение;

- актуальная позиция транспортного средства в сети;

- актуальная скорость и ускорение.

Поведение единицы водитель – транспортное средство:

- психо-физическая граница восприятия водителя, способность оценки ситуации, готовность к риску;

- память водителя;

- ускорение в зависимости от актуальной скорости и желаемой скорости водителя.

Зависимость между единицами водитель – транспортное средство:

- связь с впереди идущими и последующими транспортными средствами на собственной и соседних полосах движения;

- ссылка на актуально используемый участок сети и следующий узел;

- ссылка на следующий дорожный знак.

Построенная модель существующей транспортной сети позволила проанализировать основные проблемы в узлах. В рамках работы было выполнено моделирование существующей ситуации с целью определения вероятных мест возникновения заторовых ситуаций. Для оценки существующей ситуации по организации дорожного движения была создана имитационная транспортная модель движения . Компьютерная модель выполняет условия адекватности по статистическим критериям: среднеквадратичное отклонение составляет 5,00; коэффициент корреляции равен 0,91.

Узел г.Белая Калитва пересечение ул.Пролетарская и ул.Копаева

Рисунок 6.6.1 Моделирование существующей ситуации

Рисунок 6.6.2 Плотность транспортного потока. Существующая ситуация. 2018 год

Рисунок 6.6.3 Скорость транспортного потока. Существующая ситуация. 2018 год

Узел г.Белая Калитва ул.Комарова:

Рисунок 6.6.4 Моделирование существующей ситуации

Рисунок 6.6.5 Плотность транспортного потока на ул. Комарова

Рисунок 6.6.6 Скорость транспортного потока на ул. Комарова

## 6.7 Результаты анализа параметров дорожного движения

В рамках работы выполнялись обследования интенсивности дорожного движения. Обследования проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока» (далее ГОСТ Р 32965-2014). Настоящий стандарт распространяется на автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории стран Таможенного союза. Настоящий стандарт устанавливает методы учета интенсивности движения и состава транспортного потока (далее - интенсивность движения) в период эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, включая процедуры подготовки, проведения и оформления результатов учета.

В соответствии с ГОСТ Р 32965-2014 п.3.2 учет интенсивности движения проводится двумя методами: автоматизировано или визуально. По продолжительности учет интенсивности движения подразделяется на долговременный и кратковременный. Для обследования было принято решение по выполнении визуального учета в кратковременный период времени. Визуальный метод учета интенсивности движения: определение интенсивности движения визуальным наблюдением и фиксированием вручную или на электронных носителях количества транспортных средств, проходящих по автомобильной дороге. Кратковременный учет интенсивности движения: учет интенсивности транспортных средств в течение заданного промежутка времени. Кратковременный учет интенсивности движения выполняется на временных пунктах учета. Учет интенсивности движения проводится в светлое время суток непрерывно в течение не менее 4 ч. Учет интенсивности движения осуществляется по каждому часу в отдельности.

Данные по интенсивности приведены в карточках учета для 4 часов измерения. Оформление результатов и расчет средней суточной интенсивности произведен в специализированном программном продукте Indor Intensity 9.

ГОСТ Р 32965-2014 определяет категории транспортных средств, подлежащих учету. Категория A - механические транспортные средства, имеющие не более трех колес (мотоциклы с коляской или без коляски, включая мотороллеры и трехколесные мотоциклы).

Категория B - пассажирские и грузовые транспортные средства малой грузоподъемности (автомобили, включая грузо-пассажирские автофургоны, с количеством мест для сидения не более девяти, включая место водителя, и легкие автофургоны, допустимая максимальная масса которых не превышает 3,5 т). Пассажирские и грузовые транспортные средства малой грузоподъемности учитываются независимо от наличия или отсутствия прицепов, включая жилые прицепы и транспортные средства для отдыха.

Категория C - грузовые дорожные транспортные средства (грузовые автомобили, допустимая максимальная масса которых превышает 3,5 т; грузовые автомобили с одним или несколькими прицепами; тягачи с полуприцепами и одним или несколькими прицепами; тягачи без прицепов и полуприцепов) и специализированные транспортные средства (сельскохозяйственные трактора, специализированные транспортные средства, такие как самоходные дорожные катки, бульдозеры, автокраны, автоцистерны армейского образца и другие дорожные механические транспортные средства, не указанные в других пунктах).

Категория D - городские автобусы, автобусы дальнего следования и троллейбусы.

Легкие механические транспортные средства - транспортные средства, относящиеся к категориям A и B.

Тяжелые механические транспортные средства - транспортные средства, относящиеся к категориям C и D.

Места расположения пунктов временного учета интенсивности были выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 32965-2014 п.3.6 и п 3.7 для определения интенсивности движения дорожная сеть была разбита на перегоны и подходы к населенным пунктам. Под границами перегона или подхода принималось пересечение (примыкание) с другой дорогой, населенный пункт и другие места, где состав и интенсивность движения изменяются более чем на 15%. На каждом перегоне или подходе определяется место дислокации пункта учета таким образом, чтобы для транспортного потока не было объездных путей.

Рисунок 6.7.1 Категории транспортных средств, подлежащих учету

Рисунок 6.7.2 Расположение пунктов учета интенсивности

Рисунок 6.7.3 Расположение пунктов учета интенсивности узел А

При обследовании интенсивности были получены данные по скорости и плотности транспортного потока.

Таблица 6.7.1 Сводная таблица характеристик транспортного потока в пунктах учета интенсивности

| Номер пункта учета | Плотность транспортного, тс/км | Средняя скорость , км/ч | Уровень загрузки | Средняя задержка, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16,20 | 29,0 | 0,35 | 15 |
|  | 12,10 | 25,0 | 0,30 | 10 |
|  | 10,00 | 24,0 | 0,30 | 8 |
|  | 8,00 | 24,0 | 0,30 | 9 |
|  | 6,60 | 26,0 | 0,25 | 11 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 4,80 | 22,0 | 0,20 | 8 |
|  | 5,80 | 23,0 | 0,20 | 9 |
|  | 5,40 | 25,0 | 0,20 | 11 |
|  | 6,60 | 22,0 | 0,20 | 7 |
|  | 5,50 | 23,0 | 0,20 | 9 |
|  | 5,20 | 21,0 | 0,20 | 11 |
|  | 4,80 | 26,0 | 0,20 | 12 |
|  | 5,80 | 24,0 | 0,20 | 11 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 4,80 | 22,0 | 0,20 | 8 |
|  | 5,80 | 23,0 | 0,20 | 9 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 4,80 | 22,0 | 0,20 | 8 |
|  | 5,80 | 23,0 | 0,20 | 9 |
|  | 5,40 | 25,0 | 0,20 | 11 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 4,80 | 22,0 | 0,20 | 8 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 4,80 | 22,0 | 0,20 | 8 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 4,80 | 22,0 | 0,20 | 8 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 5,50 | 28,0 | 0,25 | 10 |
|  | 5,20 | 24,0 | 0,25 | 9 |
|  | 4,80 | 22,0 | 0,20 | 8 |
|  | 5,80 | 23,0 | 0,20 | 9 |

Таблица 6.7.2 Сводная таблица характеристик пешеходного потока в пунктах учета интенсивности

| Номер пункта учета | Интенсивность потока | Плотность пешеходного, чел/м2 | Средняя скорость , м/с | Средняя задержка, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 0,4 | 1,0 | 16 |
|  | 40 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |
|  | 50 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,2 | 1,0 | 14 |
|  | 45 | 0,4 | 1,0 | 12 |

Рисунок 6.7.4 Состав транспортного потока на автомобильных дорогах Белокалитвинского района в процентном соотношении

Рисунок 6.7.5 Распределение интенсивности по часам обследования в процентах от максимума зафиксированного при подсчете

На основание данных обследования транспортного потока Белокалитвинского района можно сделать вывод, что сеть автомобильных дорог Белокалитвинского района характеризуется низкими интенсивностями дорожного движения.

Пункт№1

Рисунок 6.7.6 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№2

Рисунок 6.7.7 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№3

Рисунок 6.7.8 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№4

Рисунок 6.7.9 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№5

Рисунок 6.7.10 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№6

Рисунок 6.7.11 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№7

Рисунок 6.7.12 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№8

Рисунок 6.7.13 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№9

Рисунок 6.7.14 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№10

Рисунок 6.7.15 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№11

Рисунок 6.7.16 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№12

Рисунок 6.7.17 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№13

Рисунок 6.7.18 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№14

Рисунок 6.7.19 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№15

Рисунок 6.7.20 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№16

Рисунок 6.7.21 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№17

Рисунок 6.7.22 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№18

Рисунок 6.7.23 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№19

Рисунок 6.7.24 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№20

Рисунок 6.7.25 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№21

Рисунок 6.7.26 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№22

Рисунок 6.7.27 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№23

Рисунок 6.7.28 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№24

Рисунок 6.7.29 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№25

Рисунок 6.7.30 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№26

Рисунок 6.7.31 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№27

Рисунок 6.7.32 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№28

Рисунок 6.7.33 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№29

Рисунок 6.7.34 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№30

Рисунок 6.7.35 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№31

Рисунок 6.7.36 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№32

Рисунок 6.7.37 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№33

Рисунок 6.7.38 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№34

Рисунок 6.7.39 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№35

Рисунок 6.7.40 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№36

Рисунок 6.7.41 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№37

Рисунок 6.7.42 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№38

Рисунок 6.7.43 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№39

Рисунок 6.7.44 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№40

Рисунок 6.7.45 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№41.1

Рисунок 6.7.45.1 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№41.2

Рисунок 6.7.46 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

Пункт№42

Рисунок 6.7.47 Схема пункта учета интенсивности, ед/сутки

## 6.8 Результаты исследования пассажиро- и грузопотоков

Внутри поселений Белокалитвинского района маршрутный транспорт отсутствует. Все передвижения осуществляются межпоселенческим общественным транспортом.

В целях установления результатов обследования пассажиропотока на общественном транспорте городского и внутрирайонного сообщения на территории Белокалитвинского района, проведенного в апреле 2017 года, возмещения расходов автотранспортному предприятию за льготный проезд граждан, в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 232 «О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления», от 23.08.2012 № 783 «Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области в сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа» (в ред. постановления Правительства РО от 25.04.2013 № 228), постановлением Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2017 № 357 «О проведении обследования пассажиропотока на общественном транспорте городского и внутрирайонного сообщения на территории Белокалитвинского района», руководствуясь п.п. 6 п. 1 ст. 37, п. 9 ст. 51 Устава муниципального образования «Белокалитвинский район»

Объект обследования: сеть маршрутов регулярных перевозок на территории Белокалитвинского района; пассажиропоток, осваиваемый транспортными средствами общего пользования. В связи с тем, что на территории сельских поселений отсутствует внутренний регулярный транспорт, обследования проводились на территории Белокалитвинского района.

Показатели, характеризующие пассажиропоток наземного пассажирского транспорта, определяются посредством проведения натурного и (или) статистического обследования. В рамках выполнения работ выбран метод обследование загруженности маршрутных транспортных средств. Обследование проводилось в будний день недели. Суть метода: для оценки загруженности остановочных пунктов наземного пассажирского транспорта, регулярности и интервала движения маршрутных транспортных средств проводится обследование пассажирооборота на остановочных пунктах посредством регистрации наблюдателями числа входящих и выходящих пассажиров на определенном остановочном пункте (посту обследования) в заданном направлении для каждого прибывающего маршрутного транспортного средства (в целом) с фиксированием их времени прибытия и вида такого маршрутного транспортного средства.

Таблица 6.8.1 Количество пассажиров перевозимых на внутрирайонных маршрутах

| Номер поста: 1 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| --- | --- | --- |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 1 | Ср.Ав. | 14 | 20 |
| Номер поста: 2 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 2 | Ср.Ав. | 20 | 25 |
| Номер поста: 3 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 3 | Ср.Ав. | 27 | 17 |
| Номер поста: 4 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 4 | Ср.Ав. | 15 | 17 |
| Номер поста: 5 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 5 | Ср.Ав. | 17 | 24 |
| Номер поста: 6 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 6 | Ср.Ав. | 18 | 21 |
| Номер поста: 7 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 7 | Ср.Ав. | 19 | 24 |
| Номер поста: 8 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 8 | Ср.Ав. | 17 | 20 |
| Номер поста: 9 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 9 | Ср.Ав. | 21 | 20 |
| Номер поста: 10 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 10 | Ср.Ав. | 22 | 20 |
| Номер поста: 11 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 11 | Ср.Ав. | 19 | 20 |
| Номер поста: 12 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 12 | Ср.Ав. | 19 | 20 |
| Номер поста: 13 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 13 | Ср.Ав. | 21 | 22 |
| Номер поста: 14 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 14 | Ср.Ав. | 15 | 17 |
| Номер поста: 3 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 3 | Ср.Ав. | 17 | 16 |
| Номер поста: 4 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 4 | Ср.Ав. | 18 | 14 |
| Номер поста: 5 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 5 | Ср.Ав. | 19 | 17 |
| Номер поста: 6 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 6 | Ср.Ав. | 19 | 17 |
| Номер поста: 7 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 7 | Ср.Ав. | 17 | 20 |
| Номер поста: 8 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 8 | Ср.Ав. | 21 | 17 |
| Номер поста: 9 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 9 | Ср.Ав. | 20 | 18 |
| Номер поста: 10 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 10 | Ср.Ав. | 21 | 20 |
| Номер поста: 11 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 11 | Ср.Ав. | 17 | 20 |
| Номер поста: 12 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 12 | Ср.Ав. | 21 | 20 |
| Номер поста: 13 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 13 | Ср.Ав. | 17 | 17 |
| Номер поста: 14 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 14 | Ср.Ав. | 15 | 18 |
| Номер поста: 15 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 15 | Ср.Ав. | 18 | 25 |
| Номер поста: 16 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 16 | Ср.Ав. | 15 | 21 |
| Номер поста: 17 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 17 | Ср.Ав. | 28 | 24 |
| Номер поста: 18 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 18 | Ср.Ав. | 18 | 19 |
| Номер поста: 19 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 19 | Ср.Ав. | 25 | 22 |
| Номер поста: 20 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 20 | Ср.Ав. | 23 | 21 |
| Номер поста: 21 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 21 | Ср.Ав. | 22 | 20 |
| Номер поста: 22 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 22 | Ср.Ав. | 23 | 19 |
| Номер поста: 23 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 23 | Ср.Ав. | 18 | 20 |
| Номер поста: 24 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 24 | Ср.Ав. | 18 | 19 |
| Номер поста: 25 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 25 | Ср.Ав. | 17 | 20 |
| Номер поста: 26 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 26 | Ср.Ав. | 18 | 17 |
| Номер поста: 27 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 27 | Ср.Ав. | 17 | 21 |
| Номер поста: 28 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 28 | Ср.Ав. | 25 | 21 |
| Номер поста: 29 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 29 | Ср.Ав. | 23 | 23 |
| Номер поста: 30 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 30 | Ср.Ав. | 15 | 17 |
| Номер поста: 31 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 25 | Ср.Ав. | 18 | 21 |
| Номер поста: 32 | Название остановки: | г. Белая Калитва |
| ДАТА:18.06.2018 | Направление движения на остановке: |
| Время начала:08:00 | Время окончания: | 12:00 |
| Номер маршрута | Вид ТС | Количество пассажиров: |
|  |  | вошедших (посадка) | вышедших (высадка) |
| 32 | Ср.Ав. | 18 | 22 |

Процесс проведения обследования. Обследованию подлежат регулярные пассажирские перевозки, выполняемые на территории Белокалитвинского района. В целях проведения мониторинга и прогноза объемов перевозок пассажиров и подвижности населения транспортными средствами общего пользования составляется схема маршрутной сети поселения. Инфраструктура маршрутов регулярных перевозок оценивается на соответствие СП 42.13330.2016 " Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Таблица 6.8.2 Характеристика маршрутной сети (инфраструктуры) пассажирского транспорта

| Nп/п | Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Соответствие вида транспорта общего пользования в зависимости от расчетного пассажиропотока и дальности поездок пассажиров | - | Да |
| 2 | Количество организаций, осуществляющих перевозку пассажиров: |
|  | внеуличного скоростного транспорта, метрополитена | ед. | - |
|  | троллейбусных |  | - |
|  | трамвайных |  | - |
|  | автобусных |  | 1 |
| 3 | Количество станций железнодорожного транспорта в пригородно-городском сообщении | ед. | - |
| 4 | Протяженность линий внеуличного скоростного транспорта, в том числе метрополитена | км | - |
| 5 | Количество станций внеуличного скоростного транспорта, в том числе метрополитена | ед. | - |
| 6 | Протяженность маршрутов наземного пассажирского транспорта на дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке/организованных по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне | км | 1091,9/- |
| 7 | Плотность маршрутов наземного пассажирского транспорта |  | 0,41 |
| 8 | Расстояние между остановочными пунктами на линиях пассажирского транспорта, в том числе для: |
|  | троллейбусов | м | - |
|  | трамваев |  | - |
|  | автобусов |  | - |
|  | экспресс-автобусов |  | - |
|  | скоростных трамваев |  | - |
|  | метрополитена |  | - |
| 9 | Среднее время работы транспорта общего пользования на маршрутах регулярных перевозок: | час |  |
|  | внеуличный скоростной транспорт, метрополитен |  | - |
|  | наземный пассажирский транспорт |  | 9 |
| 10 | Количество подвижного состава: |  |  |
|  | внеуличного скоростного транспорта, метрополитен | вагон | - |
|  | троллейбусов | единиц | - |
|  | трамваев | вагон | - |
|  | автобусов | ед. | 32 |
| 11 | Расчетная вместимость по видам пассажирского транспорта: |  |  |
|  | внеуличный скоростной транспорт, метрополитен | чел./вагон | - |
|  | троллейбус | чел./ед. | - |
|  | трамвай | чел./вагон | - |
|  | автобус | чел. | 41 |
| 12 | Количество транспортно-пересадочных узлов | единиц | 3 |

Обследование грузопотока проводилось в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2016 г. № НА-197-р "Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации". Цель проведения обследования определение показателей движения грузовых транспортных средств. В целях определения показателей движения грузопотоков на территории поселения, городского округа получены следующие данные: размещение в плане поселения основных объектов грузообразования, грузопереработки, грузопоглащения; направление и объемы грузовых перевозок между транспортно-планировочными зонами района.

Таблица 6.8.4 Сводная таблица интенсивности грузового транспорта

| Номер пункта учета | Интенсивность движения, ед/год | Грузооборот, тыс/год |
| --- | --- | --- |
|  | 86000 | 1240000 |
|  | 75000 | 960000 |
|  | 42500 | 350000 |
|  | 75000 | 960000 |
|  | 25000 | 260000 |
|  | 25000 | 260000 |
|  | 25000 | 260000 |
|  | 25000 | 260000 |
|  | 75000 | 860000 |
|  | 21930 | 131560 |
|  | 75000 | 850000 |
|  | 135000 | 1520000 |
|  | 135000 | 1520000 |
|  | 12500 | 150000 |
|  | 13600 | 130000 |
|  | 135000 | 1520000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 14500 | 86430 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 40050 | 600000 |
|  | 14400 | 195000 |
|  | 14500 | 215000 |
|  | 14500 | 215000 |
|  | 14500 | 215000 |
|  | 13500 | 190000 |
|  | 135000 | 1520000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 14500 | 86430 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 14500 | 86430 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 55150 | 770000 |
|  | 40050 | 600000 |
|  | 135000 | 1520000 |
|  | 75000 | 860000 |

## Результаты анализа условий и оценки эффективности используемых методов организации дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Анализ условий и оценку эффективности используемых методов организации дорожного движения выполнен на основание обследований интенсивности, скорости, плотности транспортного потока. Для оценки применяются критерии уровня обслуживания движения. Данный критерий позволяет объективно оценить условия движения для различных видов транспорта называется уровень обслуживания. Различают шесть уровней обслуживания движения на дорогах. Данный критерий так же позволяет оценить методы организации дорожного движения.

Таблица 6.9.1 Характеристика уровней обслуживания движения

| Уровень обслуживания движения |  |  |  | Характеристика потока автомобилей | Состояние потока | Эмоциональная загрузка водителя | Удобство работы водителя | Экономическая эффективность работы дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <0,2 | >0,9 | <0,1 | Автомобили движутся в свободных условиях, взаимодействие между автомобилями отсутствует | Свободное движение одиночных автомобилей с большой скоростью | Низкая | Удобно | Неэффективная |
|  | 0,2-0,45 | 0,7-0,9 | 0,1-0,3 | Автомобили движутся группами, совершается много обгонов | Движение автомобилей малыми группами (2-5 шт.). Обгоны возможны | Нормальная | Мало удобно | Мало эффективная |
|  | 0,45-0,7 | 0,55-0,7 | 0,3-0,7 | В потоке еще существуют большие интервалы между автомобилями, обгоны запрещены | Движение автомобилей большими группами (5-14 шт.). Обгоны затруднены | Высокая | Неудобно | Эффективная |
|  | 0,7-0,9 | 0,4-0,55 | 0,7-1,0 | Сплошной поток автомобилей, движущихся с малыми скоростями | Колонное движение автомобилей с малой скоростью. Обгоны невозможны | Очень высокая | Очень неудобно | Неэффективная |
|  | 0,9-1,0 | <0,4 | 1,0 | Поток движется с остановками, возникают заторы, режим пропускной способности | Плотное | Очень высокая | Очень неудобно | Неэффективная |
|  | >1,0 | 0,3 | 1,0 | Полная остановка движения, заторы | Сверх плотное | Крайне высокая | Крайне неудобно | Неэффективная |

Примечание. К участкам автомобильной дороги, обслуживающих движение в режиме перегрузки, относятся участки автомобильной дороги с уровнем обслуживания , или .

Уровень обслуживания соответствует условиям, при которых отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения. По мере увеличения загрузки число дорожно-транспортных происшествий несколько уменьшается, но практически все они имеют тяжелые последствия.

При уровне обслуживания проявляется взаимодействие между автомобилями, возникают отдельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. При верхней границе обслуживания число обгонов наибольшее. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет примерно 80% от скорости в свободных условиях, максимальная интенсивность - 50% от пропускной способности. Скорости движения быстро снижаются по мере роста интенсивности. Число дорожно-транспортных происшествий увеличивается с ростом интенсивности движения.

При уровне обслуживания происходит дальнейший рост интенсивности движения, что приводит к появлению колонн автомобилей. Максимальная интенсивность составляет 75% от пропускной способности. Число обгонов сокращается по мере приближения интенсивности к предельной для данного уровня. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет 70% от скорости в свободных условиях; отмечаются колебания интенсивности движения в течение часа. С ростом интенсивности движения скорости снижаются незначительно. Общее число дорожно-транспортных происшествий увеличивается с ростом интенсивности движения.

При уровне обслуживания скорость начинает уменьшаться с увеличением загрузки дороги движением, плотность движения резко возрастает. Свобода маневрирования автомобилей ограничена, и водители ощущают снижение физического и психологического уровня комфорта. Даже при небольших дорожно-транспортных происшествиях возникают заторы, связанные с отсутствием возможности объезда мест совершения ДТП.

При уровне обслуживания формируется колонное движение с небольшими разрывами между колоннами. Обгоны отсутствуют. Между проходами автомобилей в потоке преобладают интервалы меньше 2 с. Наибольшая скорость составляет 50-55% от скорости движения в свободных условиях. Скорости движения с ростом интенсивности меняются незначительно. Число дорожно-транспортных происшествий непрерывно увеличивается и начинает несколько снижаться при интенсивности движения, близкой к пропускной способности.

При уровне обслуживания автомобильная дорога работает в режиме пропускной способности, автомобили движутся непрерывной колонной с частыми остановками; скорость в периоды их движения составляет 35-40% от скорости в свободных условиях, а при заторах равна нулю. Интенсивность меняется от нуля при возникновении "пробок" и заторов до интенсивности, равной пропускной способности.

Число дорожно-транспортных происшествий снижается по сравнению с другими уровнями загрузки, снижаются тяжесть и величина потерь от ДТП. Могут иметь место цепные дорожно-транспортные происшествия с участием более 5 автомобилей.

При уровне обслуживания наличие участков слияния и переплетения транспортных потоков; интенсивность в час пик превышает пропускную способность дороги, возникает полная остановка движения транспортного потока и заторы. Наблюдаются большие очереди автомобилей перед участками заторов и полной остановки движения. Полная остановка потока автомобилей происходит, как правило, из-за возникновения дорожно-транспортных происшествий, когда количество автомобилей, прибывающих к месту ДТП, значительно превышает количество автомобилей способных проехать место ДТП. Следует отметить, что во всех указанных выше случаях остановки движения коэффициент загрузки превышает 1,0.

Таблица 6.9.2 Уровни обслуживания дорожного движения

| № | Муниципальное образование | Уровень обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение» | С |
|  | муниципальное образование «Шолоховское городское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Богураевское сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Грушево-Дубовское сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Ильинское сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Коксовское сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Краснодонецкое сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Литвиновское сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Нижнепоповское сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Рудаковское сельское поселение» | А |
|  | муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» | А |

Таблица 6.9.2 Уровни обслуживания пересечений со светофорным регулированием

| № | Муниципальное образование | Уровень обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | г.Белая Калитва ул.Вокзальная-прос. Металлургов; | В |
|  | г.Белая Калитва ул.Энгельса; | В |
|  | г.Белая Калитва ул.Чернышевского; | В |
|  | г.Белая Калитва ул.Театральная – ул.Российская; | В |
|  | г.Белая Калитва ул.Калинина – ул.Чернышевского; | А |

## Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения

Автомобильные дороги и улицы городов и других населенных пунктов по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы:

- группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;

- группа Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения;

- группа В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения;

Улично-дорожная сеть оборудована техническими средствами дорожного движения, отвечающими требованиям нормативных документов Российской Федерации. Дорожные знаки удовлетворяют требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Световозвращающая поверхность дорожных знаков соответствует значениям не менее силы света (кдлк-1м-2) до не менее:35 - для белого цвета, 20 - желтого, 6 - красного, 4 - зеленого, 2 - синего. Светотехнические параметры дорожной разметки соответствуют показателям не менее коэффициент силы света(мкдлк-1м-2) разметки, выполненной из световозвращающих материалов, должен быть не менее: 80 – для белого цвета, 48 - желтого. Содержание технических средств дорожного движения ведется в соответствии с нормативным требованиям.

## Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Информация о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Белокалитвинском районе получена из открытых данных интернет ресурса «http://stat.gibdd.ru/», работающего в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ) обладатель информации вправе определять порядок и условия доступа к информации, а также разрешать осуществление иных действий с информацией. Информация, размещаемая в форме открытых данных, является общедоступной (пункт 4 статьи 7 Федерального закона № 149-ФЗ), что означает отсутствие ограничений по ее использованию (пункт 1 статьи 7 Федерального закона № 149-ФЗ).

В администрации Белокалитвинского района проходят заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Комиссия собирается поквартально для рассмотрения вопросов связанных с организацией дорожного движения, безопасностью дорожного движения, содержанием автомобильных дорог, исполнением требований нормативных документов в сфере организации и безопасности дорожного движения. Согласно протоколам комиссии очагов аварийности на территории Белокалитвинского района нет. Вопросы в сфере безопасности дорожного движения, находящиеся в сфере деятельности администрации района, рассматриваются и решаются оперативно.

Таблица 6.11.1 Перечень ДТП на территории Белокалитвинского района за 2015-2018(июль)

| № п/п | Дата ДТП | Район | Вид ДТП | Дорога | КМ | М | Адрес | Погибло | Ранено | Кол-во ТС | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.12.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Комарова, 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 22.12.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Комарова, 70 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 21.12.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 293 | 700 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 19.12.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 300 | 150 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 18.12.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 319 | 630 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 11.11.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Московская, 106 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 09.11.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энтузиастов, 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | 05.11.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | г. Шахты – г. Белая Калитва | 35 | 700 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 15.10.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Головка, ул Центральная, 31 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 11.10.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на велосипедиста |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Заречная, 15 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 05.10.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | г. Шахты – г. Белая Калитва | 68 | 250 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 30.09.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 292 | 900 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | 29.09.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 316 | 320 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 14 | 26.09.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 304 | 100 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | 25.09.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  | 3 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Западный, ул Степная | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 10.09.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 317 | 300 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 04.09.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, рп Шолоховский, ул Степная, 32 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | 04.09.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 16 | 750 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 04.09.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 330 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | 24.08.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  | 1 | 500 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Машиностроителей | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | 23.08.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 338 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 17.08.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, б-р 50 лет Победы, 17 В | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | 16.08.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 339 | 260 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 10.08.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Коксовый, ул Октябрьская, 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 01.08.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Ленина, ул Ленина, 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 25.07.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Голубинка, ул Садовая, 11 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 21.07.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Светлая, 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 20.07.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Театральная, 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 17.07.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Машиностроителей, 10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 03.07.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 312 | 600 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | 28.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Дороговский, ул Дачная, 24 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 26.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие | пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка– до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» | 39 | 780 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 22.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 305 | 150 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | 20.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 327 | 970 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 35 | 14.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | подъезд от дороги г. Шахты – г. Белая Калитва к пос. Синегорский | 0 | 130 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | 14.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Совхозная, 20 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 12.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Богураев, ул Коммунистическая, 44 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 10.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | подъезд от дороги «г. Белая Калитва (от автомобильной дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин | 0 | 500 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Бородинов | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | 01.06.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энтузиастов, 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 31.05.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Дядин, ул Стаханова, 21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 28.05.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул 3-я Линия, 37 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | 18.05.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Горняцкий, ул Чапаева, 15 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | 12.05.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул М.Горького, 30 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 08.05.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул М.Горького, 139 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 45 | 01.05.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 331 | 500 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 46 | 23.04.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | восточный подъезд от дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский к г. Белая Калитва | 1 | 400 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | 17.04.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Московская, 68 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | 09.04.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  | 5 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | 09.04.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Московская, 88 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 50 | 29.03.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | г. Шахты – г. Белая Калитва | 25 | 900 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 29.03.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 311 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 52 | 29.03.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 327 | 520 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 53 | 29.03.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие | г. Шахты – г. Белая Калитва | 54 | 850 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | 22.03.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Машиностроителей, 30 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | 16.03.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 322 | 600 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | 23.02.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 324 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 57 | 03.02.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 325 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | 22.01.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 317 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 59 | 15.01.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 316 | 100 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | 15.01.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Ветеранов, 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | 14.01.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Коксовый, ул Отечественная, 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | 02.01.2015 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | участок дороги г. Белая Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский) на км 0+900 – км 27+400 | 8 | 750 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 63 | 29.12.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Московская, 96 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 20.12.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 284 | 70 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 65 | 16.12.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 292 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | 14.12.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энгельса, 102 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | 02.12.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 315 | 500 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 68 | 01.12.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энтузиастов, 14 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 69 | 30.11.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, б-р 50 лет Победы, 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | 26.11.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энгельса, 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | 11.11.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Вокзальная, 100 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | 04.11.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 304 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | 02.11.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 316 | 650 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 74 | 27.10.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 293 | 100 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 75 | 07.10.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 308 | 0 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | 03.10.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | г. Шахты – г. Белая Калитва | 40 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | 30.09.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Комарова, 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 78 | 23.09.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 315 | 600 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 79 | 16.09.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 284 | 100 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 80 | 08.09.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 305 | 250 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 81 | 06.09.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 308 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | 03.09.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Московская, 113 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | 01.09.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на велосипедиста |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Российская, 54 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 84 | 27.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Сосны, ул 50 лет СССР, 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 85 | 23.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 312 | 100 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 86 | 22.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 304 | 135 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 87 | 21.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, рп Шолоховский, ул М.Горького, 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | 15.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Копаева, 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 89 | 15.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Ветеранов, 46 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 90 | 14.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 288 | 970 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | 12.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Набережная, 223 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 92 | 06.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энгельса, 100 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 93 | 05.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 316 | 500 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 94 | 02.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Ильинка, ул Советская, 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | 02.08.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, рп Шолоховский, ул Пушкина, 27 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 96 | 31.07.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Машиностроителей, 56 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | 24.07.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | М-4 Дон Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск (основное направление) | 298 | 950 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 10.07.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | Б.Калитва-Поцелуев-Дядин | 5 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 99 | 05.07.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Ленина, ул Кизевича, 28 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 29.06.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 310 | 950 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 101 | 22.06.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | западный подъезд от дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский к г. Белая Калитва | 1 | 850 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 102 | 12.06.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 280 | 150 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 103 | 10.06.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | Белая Калитва-Поцелуев | 4 | 100 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 104 | 01.06.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | восточный подъезд от дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский к г. Белая Калитва | 0 | 940 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 105 | 27.05.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 315 | 850 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 106 | 26.05.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Вокзальная, 376 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 107 | 24.05.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Ветеранов, 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 108 | 22.05.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 6 | 600 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 109 | 21.05.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Вокзальная, 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 110 | 08.05.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 308 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 111 | 01.05.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода | г. Шахты – г. Белая Калитва | 70 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 112 | 30.04.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | восточный подъезд от дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский к г. Белая Калитва | 1 | 300 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 113 | 26.04.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 280 | 135 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 114 | 25.04.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, с Литвиновка, ул Центральная, 94 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 115 | 25.04.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | подъезд от дороги «г. Белая Калитва (от автомобильной дороги Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин | 2 | 0 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 116 | 18.04.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 300 | 0 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 117 | 13.03.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Коксовый, ул Чехова, 8 кв.1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 118 | 29.02.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Горняцкий, ул Новая, 26 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 119 | 01.02.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Синегорский, ул Маяковского, 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 120 | 31.01.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | г. Шахты – г. Белая Калитва | 50 | 633 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | 30.01.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | г. Шахты – г. Белая Калитва | 52 | 360 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 27.01.2016 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Российская, 52 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 123 | 28.12.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 38 | 100 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 124 | 17.12.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 303 | 850 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 125 | 17.12.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие | участок дороги г. Белая Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский) на км 0+900 – км 27+400 | 7 | 940 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 126 | 15.12.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Московская, 119 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 127 | 12.12.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Московская, 37 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 128 | 25.11.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энтузиастов, 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 129 | 15.11.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 289 | 500 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 130 | 08.11.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул К.Маркса, 68 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 131 | 06.11.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 315 | 770 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 132 | 05.11.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 291 | 200 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 133 | 05.11.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 284 | 160 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 134 | 04.11.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Комарова, 43 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 135 | 28.10.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 311 | 500 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 136 | 24.10.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 294 | 290 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 137 | 16.10.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энгельса, 102 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | 10.10.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Степная, 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 139 | 07.10.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Дзержинского, 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 140 | 05.10.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 301 | 300 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 141 | 03.10.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 300 | 120 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 142 | 25.09.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | х. Голубинка х. Казьминка | 2 | 450 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 143 | 23.09.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 300 | 150 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 144 | 23.09.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Синегорский, ул Булавина, 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 145 | 20.09.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 302 | 150 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 146 | 19.09.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Съезд с дороги | Дядин-Поцелуев | 1 | 250 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 147 | 13.09.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 282 | 110 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 148 | 05.09.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Верхнепопов, ул Верхняя, 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | 02.09.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Калинина, 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 150 | 27.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 20 | 150 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 151 | 24.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 308 | 550 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 23.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 291 | 880 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 153 | 17.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 315 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 154 | 13.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | х. Голубинка х. Казьминка | 0 | 490 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 155 | 11.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Горняцкий, ул Мира, 42 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 156 | 08.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, рп Шолоховский, ул Социалистическая, 1а | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 157 | 05.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 317 | 700 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 158 | 05.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | г. Шахты – г. Белая Калитва | 36 | 300 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 159 | 03.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 293 | 450 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 4 | 9 | 10 |
| 160 | 03.08.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Вокзальная, 377 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 161 | 29.07.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | г. Шахты – г. Белая Калитва | 55 | 70 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 162 | 15.07.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 38 | 150 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 163 | 11.07.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энгельса, 104 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 164 | 06.07.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Ростовская, 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 165 | 06.07.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на животное |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Вокзальная, 381 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 166 | 28.06.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Копаева, 20Б | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 167 | 23.06.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 305 | 150 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 168 | 22.06.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | г. Шахты – г. Белая Калитва | 57 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 169 | 22.06.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 293 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 170 | 18.06.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Синегорский, мкр Юбилейный, 23А | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 171 | 16.06.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 297 | 350 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 172 | 12.06.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Коксовый, ул Кирова, 22 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 173 | 09.06.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Комарова, 70 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 174 | 30.04.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на велосипедиста |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, рп Шолоховский, ул М.Горького, 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 175 | 12.04.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Съезд с дороги | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 290 | 850 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 176 | 11.04.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Комарова, 70 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 177 | 05.04.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Машиностроителей, 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 178 | 05.04.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Синегорский, мкр Юбилейный, 12 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 179 | 11.03.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Комарова, 43 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 180 | 07.03.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 301 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 181 | 02.03.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Машиностроителей, 6 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 182 | 22.02.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 12 | 950 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 183 | 12.02.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 313 | 830 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 184 | 03.02.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 315 | 730 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 185 | 21.01.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 43 | 550 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 186 | 19.01.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 311 | 350 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 187 | 17.01.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 308 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 188 | 11.01.2017 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 296 | 400 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 189 | 28.07.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 2 | 950 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 190 | 24.07.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | подъезд от дороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к р. п. Шолоховский | 4 | 827 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 191 | 22.07.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Усть-Быстрый, ул Верхняя, 87 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 192 | 11.07.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 300 | 400 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 193 | 07.07.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, х Нижнепопов, ул Школьная, 20а | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 194 | 23.06.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Иной вид ДТП | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 287 | 350 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 195 | 13.06.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | «Волгоград – Каменск-Шахтинский» – пос. Горняцкий – х. Ильинка | 19 | 405 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 196 | 12.06.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Съезд с дороги | г. Белая Калитва до левобережного водозабора подземных вод, расположенного- 330 м на запад от тригоп | 2 | 50 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 197 | 28.05.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Копаева, 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 198 | 22.05.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на пешехода |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Энтузиастов, 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 199 | 17.05.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Московская, 28 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 200 | 13.05.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, п Сосны, ул 50 лет СССР, 18 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 201 | 25.04.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Съезд с дороги | г. Шахты – г. Белая Калитва | 29 | 100 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 202 | 15.04.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 284 | 790 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 203 | 08.04.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 310 | 780 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 204 | 04.04.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 296 | 900 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 205 | 25.03.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 292 | 400 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 206 | 01.03.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на стоящее ТС | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 287 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 207 | 09.02.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение |  |  |  | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ, г Белая Калитва, ул Щаденко, 19 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 208 | 31.01.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Опрокидывание | А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной | 319 | 800 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 4 | 15 | 1 | 20 |
| 209 | 30.01.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Наезд на препятствие | г. Шахты – г. Белая Калитва | 51 | 400 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 210 | 06.01.2018 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | Столкновение | п. Шолоховский - п.Горняцкий | 3 | 900 | БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ | 0 | 1 | 2 | 3 |

Рисунок 6.11.1 Количество ДТП (*-за 2018 год статистика приведена на 28.07.2018)

Рисунок 6.11.2 Количество ДТП в процентном соотношении (*-за 2018 год статистика приведена на 28.07.2018)

Рисунок 6.11.3 Количество ДТП по видам происшествия (*-за 2018 год статистика приведена на 28.07.2018)

Рисунок 6.11.4 Диаграмма ДТП по видам происшествия в динамике по годам (*-за 2018 год статистика приведена на 28.07.2018)

Рисунок 6.11.5 Количество ДТП по месяцам года (*-за 2018 год статистика приведена на 28.07.2018)

Рисунок 6.11.4 Диаграмма ДТП по месяцам года в динамике по годам (*-за 2018 год статистика приведена на 28.07.2018)

Рисунок 6.11.5 Количество ДТП по дням недели (*-за 2018 год статистика приведена на 28.07.2018)

Рисунок 6.11.4 Диаграмма ДТП по дням недели в динамике по годам (*-за 2018 год статистика приведена на 28.07.2018)

## Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

В рамках работ был проведен опрос общественного мнения. Изучение общественного мнения путём проведения анкетирования и социологических опросов граждан, проживающих на территории Белокалитвинского района.

Работы по проведению опроса общественного мнения проводились с выполнением следующих требований: количество респондентов – не менее 1% от общего населения, при этом 70% всех опрошенных были автомобилистами, 30% - пользователи общественный транспорт.

Опросные обследования осуществляются выборочным анкетированием постоянного населения и временно прибывающего населения (социологический опрос) посредством личного контакта между респондентом и лицом, осуществляющим опрос (далее - учетчик), опроса по телефону либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (анкетирование, удаленное анкетирование). Преимущественным является личный контакт между респондентом и учетчиком при проведении опросных обследований. Опросные обследования осуществляются по заранее подготовленной анкете (бланк опроса). При проведении опроса учетчику необходимо предварительно ознакомить опрашиваемого (далее - респондент), дать краткое разъяснение о причинах и важности проведения обследования для решения транспортных проблем, обратиться с просьбой о точности и достоверности предоставления информации, а также проинформировать о конфиденциальности полученной информации. Ориентировочная трудоемкость при проведении опросных обследований оценивается: с применением самозаполняемых анкет, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - из расчета 6-8 минут на обработку одной анкеты одним учетчиком; в случае непосредственного опроса респондентов учетчиком либо опроса по телефону - из расчета 10-15 минут трудозатрат времени на одного респондента (заполнение одной анкеты). Ниже приведены примеры анкет, использованных в опросе.

Рисунок 6.12.1 Диаграмма распределение респондентов по наличию автомобиля

Рисунок 6.12.2 Диаграмма распределение респондентов по полу

Рисунок 6.12.3 Диаграмма распределения средних затрат времени на поездки

Рисунок 6.12.4 Диаграмма распределения средних затрат времени поездки с указанием линейной зависимости

Рисунок 6.12.5 Диаграмма распределения респондентов по признаку рода деятельности

# 7.Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД

На основе анализа текущей ситуации транспортной инфраструктуры можно выделить несколько аспектов:

- основной транспортной осью являются автомобильные дороги регионального значения в собственности Ростовской области

- не выполнение положений генеральных планов поселений в части строительства и развития дорожного комплекса;

- положения местных нормативов проектирования требуют корректировки в части «Классификация транспортных и пешеходных путей сообщения»

- наличие автомобильных дорог с низшим и переходным типом покрытия;

- низкая интенсивность движения по транспортной сети;

- внутрепоселенческого пассажирского транспорта нет;

- маршрутный транспорт охватывает не все населенные пункты района;

- наличие бесхозных дорог на территории Белокалитвинского района

На основе документов стратегического планирования сформированы принципиальные предложения по основным мероприятиям ОДД:

- «Консервативный» сценарий развития: содержание автомобильных дорог (ремонт автомобильных дорог, установка ТСОДД согласно проектов организации дорожного движения), приведение геометрических характеристик автомобильных дорог к нормативным значениям согласно установленных категорий движения, размещение автобусных остановок согласно нормативных значений, внесение изменений в местные нормативы градостроительной деятельности, обеспечении доступа маршрутного транспорта ко всем населенным пунктам района (ремонт и капитальный ремонт подъездных путей, обустройство остановочных комплексов);

- «Оптимистический» сценарий развития: содержание автомобильных дорог (ремонт автомобильных дорог, установка ТСОДД согласно проектов организации дорожного движения), приведение геометрических характеристик автомобильных дорог к нормативным значениям, установка светофорных объектов при условии роста интенсивности, выполнение положений генерального плана в части строительства объектов транспортной инфраструктуры, увеличение общей протяженность автомобильных дорог.

# 8.Укрупненную оценку предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Оценка, сравнение и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляются на основании результатов прогнозирования параметров дорожного движения. Выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляется на основе сравнения показателей эффективности каждого варианта. Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, затрат времени на передвижение транспортных средств и пешеходов, уровня загрузки дорог движением, перепробега транспортных средств, удобства пешеходного движения.

Таблица 8.1 Оценка вариантов проектирования

| Наименование вариантов | Уровень безопасности дорожного движения | Средние затраты времени на передвижение транспортных средств (ТС) | Затрат времени на передвижение пешеходов | Уровень загрузки дорог движением | Перепробег ТС | Удобство пешеходного движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консервативный | Допустимый | 45 | 40 | 0.40 | - | Средняя степень удобства |
| Оптимистический | Допустимый | 35 | 25 | 0.30 | - | Средняя степень удобства |

Рисунок 8.1 Диаграмма сравнения вариантов проектирования по затратам времени на передвижения транспортных средств

Рисунок 8.2 Диаграмма сравнения вариантов проектирования по затратам времени на передвижения пешеходами

Рисунок 8.3 Диаграмма сравнения вариантов проектирования по уровню загрузки дорог движением

9. Мероприятия по организации дорожного движения для предлагаемого к реализации варианта проектирования

При сравнении вариантов сценариев развития транспортной инфраструктуры и документов стратегического планирования для реализации комплексной схемы дорожного движения выбран «консервативный» вариант мероприятий.

- Обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий:

Проведя анализ имеющихся документов территориального планирования, технических паспортов на автомобильные дороги для обеспечения транспортной и пешеходной связанности территорий необходимо выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, выполнение локально-реконструкционные мероприятия в части повышения безопасности дорожного движения. Доведение геометрических параметров автомобильных дорог до нормативных значений в зависимости от категории приведет к обустройству автомобильных улиц пешеходными тротуарами и уширением проезжей части, что приведет к обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий данные мероприятия рассчитаны на всю длительность данного КСОДДа. По окончанию данной программы КСОДД, рекомендуется подвести итоги по количеству автомобильных дорог приведенных к нормативным значениям геометрических характеристик.

- Категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки. Категории улиц и дорог населенных пунктов должны соответствовать СП 42.13330.2016. В рамках данного раздела предлагается приведение текущих геометрических характеристик дорог в соответствии с нормативными значениями.

Таблица 9.1 Перечень дорог, с указанием категорий автомобильных дорог по СП 42.13330.2016 для населенных пунктов

| № п/п | Наименование объекта (полное) | Адрес объекта (фактический) | Категория | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Белая Калитва, ул. Вахрушева | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Ветеранов | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Жуковского | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Заводская | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы общегородского значения: 2-ого класса | Ширина проезжей части 13м; Ширина тротуара 3 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. К.Маркса | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Кольцевая | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Комарова | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы общегородского значения: 2-ого класса | Ширина проезжей части 13м; Ширина тротуара 3 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Космонавтов | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Кошевого | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Краснопартизанская | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Большая | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 1-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 2-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 4-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 5-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 6-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 7-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 8-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 9-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва , ул. А. Матросова | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, пр. Металлургов | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Мичурина | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Московская | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы общегородского значения: 2-ого класса | Ширина проезжей части 13м; Ширина тротуара 3 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Набережная | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы общегородского значения: 2-ого класса | Ширина проезжей части 13м; Ширина тротуара 3 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Первомайская | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Копаева | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Петрова | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Прямая | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Сельхозтехника | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Советская | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Совхозная | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы общегородского значения: 2-ого класса | Ширина проезжей части 13м; Ширина тротуара 3 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Социалистическая | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Спортивная | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Строительная | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. С.Тюленина | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Театральная | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Тимирязева | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Чернышевского | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Щаденко | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Энгельса | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Светлая | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул.Гагарина | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Геологическая | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Калинина | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Л.Толстого | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. 10-я Линия | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва ул. Машиностроителей | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. М.Горького | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Октябрьская | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Пролетарская | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы общегородского значения: 2-ого класса | Ширина проезжей части 13м; Ширина тротуара 3 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Садовая | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Российская | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов | Асфальтовая автомобильная дорога | Магистральные улицы районного значения | Ширина проезжей части 6,5м; Ширина тротуара 2,25 м |
|  | г. Белая Калитва, ул. Ипподромная | Асфальтовая автомобильная дорога | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Примыкает с севера и востока к земельному участку дошкольного, образовательного учреждения на 220 мест г. Белая Калитва, ул. Быкова, 4 | Подъездная дорога к дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр. Заречный | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Примерно на расстоянии 40 м по направлению на запад от ориентира г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, 1 | Автомобильная дорога к детскому садику по ул. Энтузиастов, 1 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | г. Белая Калитва (ул. Пролетарская и Восточный подъезд к г. Белая Калитва Ростовской области) | Автомобильная дорога | Магистральные улицы общегородского значения: 2-ого класса | Ширина проезжей части 13м; Ширина тротуара 3 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Кутузова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Парковая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Победы | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Бульвар Победы | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Поцелуев, ул. Старцева | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Советской Армии | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | г. Белая Калитва, пер. Чехова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Береговая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Быковского | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Грибоедова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Дружбы | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Заречная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Казанская | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Крестьянская | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Народная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Пушкина | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Рабочая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Речная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Суворова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Сосновая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Шолохова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Веселая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Кольцова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Давыдова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Колхозная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Крайняя | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Чайковского | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Степная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Островского | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Логовая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Магистральная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Матюхиной | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Вишневая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Котовского | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Обороны | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Донецкая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, пер. Мостовой | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Мира | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Ключевая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Школьная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Рахманинова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Столыпина | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Талькова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Новая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Чкалова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Подгорная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Комарова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Шаймуратова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Чапаева | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Молодежная | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Ломоносова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Кривошлыкова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Ватутина | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Подтелкова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Кирова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, от ул. Ключевой, д. 52 до ул. Советской Армии, д. 26) | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | г. Белая Калитва, ул. Громовой | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 16 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 14 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 18 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 10 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина д. 20, 22 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 12 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 8 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 6 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 302 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 303 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 304 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д.4 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 5 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д.6 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 11 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 7 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 8 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 9 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 2/7, ул. Дзержинского, д. 8/9, ул. Дзержинского, д. 6 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д.4, ул. Энгельса, д.9/11, ул. Энгельса, д.11, ул. Энгельса, д. 13/4, ул. Лермонтова, д. 9, ул. Матросова, д. 12 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д. 4 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д. 2 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д.6 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д. 8 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Строительная, д.5 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Строительная, д.2 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 21 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д.19 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 52 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 54 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.29 |  |  |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.27 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 26, д. 28 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Лермонтова, д. 3, ул. Дзержинского, д. 1 / 5, ул. Матросова, д. 6, ул. Матросова, д. 4, ул. Российская, д. 6, ул. Российская, д. 4 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д.15, ул. Коммунистическая, д. 13, ул. Коммунистическая, д.17, ул. Российская, д. 50, д. 48, д. 46 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 2, ул. Энгельса, д. 102, ул. Энгельса, д. 106, ул. Энгельса, д. 104 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 380, д. 380 а | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 378 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 377 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д.375 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 388 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 376,376а | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 62 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 382 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 379 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 24 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 23 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 94, ул. Вокзальная, д. 96, ул. Вокзальная, д. 98 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Кошевого, д. 13 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 14 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д.16 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 18 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 10 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 8 |  |  |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Театральная, д. 4 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.1 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 7 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Жуковского, д. 3 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 30 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 34 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 32 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Российская, д. 28 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Спортивная, д. 6 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Спортивная, д. 8 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 385, д. 385 а | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 386 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 387 а | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 7 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 8 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, д. 9 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Ветеранов, д. 6 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 387 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д.37/36 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 35 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 33 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Заводская, д.10а, д. 10 б, д. 10 в | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 16, д. 18, д. 6 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Театральная, д. д. 18, д. 16, д. 12, д. 14 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 4/1, д. 4/2 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 6/1, д. 6/2 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 3 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 5 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 13 а, д. 13 б, д. 13 в | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.1/1, д. 1/2 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 16 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 18 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 14 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 61 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 8 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 15 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 58 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 56 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 20 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 59 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 32 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 30 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 28 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 31 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.57 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.19 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | 20 м на северо-восток от ул. Театральная, д. 1, г. Белая Калитва | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | 20 м на восток от ул. Театральная, д. 1, г. Белая Калитва | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Совхозная, д. 29 а | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Совхозная, д.15 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Толстого, д. 6 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Толстого, д.14 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Толстого, д.1 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Толстого, д.3, 4 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Геологическая, д. 11 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Геологическая, д. 70 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 38 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Внутриквартальные проезды | г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, д. 23 | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 2 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Центральная | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Гребенская | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Школьная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Камнедобытчиков | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Коммунистическая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Почтовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Нижняя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Подгорная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Лесная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Заречная, д. 1 - д. 3 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Заречная, д. 4 – д. 15 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Верхняя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Тихая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Ковыльная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Фомичева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Петрова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Осипова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Теплая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Штанковская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Мирная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Вербный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Песчаный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Шпинев | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Садовый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Горный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Первомайский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, пер. Школьный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | ст. Богураево, ул. Путейная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Скальный, ул. Рыбацкая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Бондарный, ул. Заповедная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Шляхтная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Кочевань | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Голодаевская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Бузиновская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Банникова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Отшибная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Мечетный, ул. Икряная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Центральная, д. 43 - д. 100 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Центральная, д. 1 - д. 42 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Молодежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Колхозная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Красивая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Животноводческая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Садовый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Производственная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Гибкая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Кооперативная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Скалистая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, ул. Нагайская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Береговой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Вербный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Пляжный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Тополиный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Лодочный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Тепличный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Овощной | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Какичев, пер. Птичий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Чапаева, д. 1 - д. 18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Чапаева, д. 19 - д. 55 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Молодежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Позднышева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Спортивная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Нижняя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Ясиновская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Изящная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. 55 лет Победы | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Фермерская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев,пер. Крутенький | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Туманная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Хлебная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Солнечная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Мельничная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Раздольная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Охотничья | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Верхняя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Карпушкина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Колхозная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Изобретателей | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Тепличная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Интеллигентная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Калитовская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Кленовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Ветренная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Пыльная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Плодовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Залежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Листопадная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Шахтерская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, ул. Фигурная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Плодовый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Мельничный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Конопляный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Фермерский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чапаев, пер. Дубовый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Богураев, ул. Технологическая | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 1 - д. 33 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 35 - д. 49 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, от ул. Дзержинского, д. 19-а до ул. Театральная, д. 28 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 3 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Луначарского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Горняцкий, ул. Чкалова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 47 - д. 105 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 11 - д. 47, д. 105 - д. 111 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 5 - д. 11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 1- д. 5, д. 11 - д. 35 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Мостовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Мичурина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Колхозная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Радищева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Свердлова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Комсомольский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Матросова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Свободный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Кошевого | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Калинина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Пионерский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Чайкиной | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Школьный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Ломоносова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Земнухова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Стадионная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Открытый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Молодежный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Советский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Колодезная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Восточная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Песчаная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Буденного | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Пушкина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Коммунистическая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Островского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Шахтная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Горная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Октябрьская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Новомайская | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Майская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п.Горняцкий, ул. Школьная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Советская | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Чапаева | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. 1-я Песчаная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Комарова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Гоголя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Берегового | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Некрасова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Тургенева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Маяковского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Котовского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Динамитная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Футбольная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Ленина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Щаденко | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Короткий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Закрытый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Северный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Центральный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Кирова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Суворова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Фрунзе | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Спасательная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Тихий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Заводская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Зеленый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Южный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Рабочий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Тарный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Шахтерский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Замкнутая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Гагарина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Балочная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Новогорняцкая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Почтовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Телеграфная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Обрывная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Клубная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Подтелкова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Узкий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Огородный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Герцена | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Базарная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Пятый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Западный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Средний | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, пер. Транспортный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Овражный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Солнечный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Колхозный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Набережная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Казачий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Майская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Родниковая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский,пер. Школьный, д. 7 -д. 13 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Школьный, д. 1 - д. 5 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Дружбы | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Платова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Победы, д. 43 - д. 61 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Победы, д. 61 - д. 103 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Казачья | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Шахтерская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, пер. Береговой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Школьная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, пер. Садовый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Победы | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, пер. Мельничный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, пер. Молодежный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Песчаная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Полевая, д. 1 - д. 13 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Полевая, д. 13 - д. 19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Центральная, д. 40 - ул. Победы, д. 117 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Колхозный, д. 6 - пер. Овражный, д. 11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 31 - д. 128 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Набережная, д. 68 - д. 70 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, пер. Солнечный, д. 1 - д. 7 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Чапаева, д. 18 - д. 11-а | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Подъездная грунтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 35 – 500 м на запад от ул. Путевой, д. 35, пос. Горняцкий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 6 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 8 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Мира, 54 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Мира, 54 а | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. М. Горького, 83 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. М. Горького, 81 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. М. Горького, 77 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. М. Горького, 79 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, 2 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 13 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Строительная, 15 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома и подъезд к дворовой территории | п. Горняцкий, ул. Луначарского, 20 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 5-д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 9 -д.20 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Коммунистическая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Мира | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Строительная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Театральная, от д. 34 до д. 28 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Вдовенко | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога | п. Горняцкий, ул. Новая | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автодорога | Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул. Театральная, от д. 1 до д. 34 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Крутинский, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Погорелов,ул. Сергея Саринова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Погорелов, ул. Меланьи Ефремовой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автодорога | п. Горняцкий, ул. Садовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Мельничная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Солнечная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Добрая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Грушевка, ул. Учительская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Чернышев, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Чернышев, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога, протяженностью 1,900 км | х. Чернышев, ул. Набережная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Чернышев, ул. Заречная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Семимаячный, ул. Хрящевка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Семимаячный,ул. Коммуна | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Семимаячный,ул. Набережная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Орлова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Садовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Новая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Веселая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Набережная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Голубинка, ул. Школьная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дубовой, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дубовой, ул. Абашина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Восточная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Мельничная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Восточная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Набережная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Казьминка, ул. Мельничная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога вх. Казьминка по ул. Восточной | х. Казьминка, ул. Восточная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Песчаная, д. 2 - д. 13 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Головка, ул. Центральная, д. 1 - 160 м на юг от д. 55, ул. Центральная, д. 1 - ул. Школьная, д. 18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Береговая, д. 1 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Школьная, д. 2 – д. 14 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Головка, ул. Школьная, д. 16 - д. 18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Тихая,д. 1 - д. 33 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Набережная, д. 1 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Садовая, д. 1 - д. 5 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Головка, ул. Садовая, д. 5. - д. 13 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Головка, ул. Стадионная, д. 1 - д. 27 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога х. Березово - Федоровка по ул. Березовой | х. Березово - Федоровка, ул. Березовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Березово - Федоровка, ул. Березовая, д. 1 - д. 39 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Набережная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Ленина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Советская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Юбилейная, д. 5 - д. 44 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Школьная, д. 1- д. 20 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Центральная, д. 1 - д. 16 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Ильинка, 110м на юг от ул. Гагарина, д. 1 - д. 41 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, 110м на юг от ул. Гагарина, д. 1 - 310 м на юг от ул.Гагарина, д. 1 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х.Ильинка, от ул.Гагарина, д.39 – ул.Первомайская, д.4 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Первомайская, д. 1 - д. 26 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Набережная, д. 31 – 110 м на запад от ул. Набережной, д. 33, х. Ильинка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Красноармейская, д. 1 - д. 23 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Октябрьская, д. 1 - д. 30 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Садовая, д. 1 - д. 24 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Корчагина, д. 1 - д. 25 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, пер. Комсомольский, д. 1 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Мичурина, д.1 - д. 17 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Вдовенко, д. 9 - 180 м на север от ул. Мичурина, д. 15, х. Ильинка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, пер. Пионерский, д. 1 - 1000 м на юг от пер. Пионерского, д. 1, х. Ильинка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Советская, д. 33 - ул. Южная, - ул. Набережная, д. 24 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Советская, д. 24 - ул. Южная, - 40 м на восток от ул. Юбилейной, д. 16, х. Ильинка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, 100 м на восток от ул. Юбилейная, д. 44 - 200 м на восток от ул. Гагарина, д. 40, х. Ильинка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Ленина, д. 49 - 80 м на восток от ул. Юбилейной, д. 32, х. Ильинка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Ильинка, от 52 м на юго-восток от ул. Вдовенко, д. 2 до ул. Вдовенко, д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Западный, ул. Западная, д. 1 - д. 7 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Анновка, ул. Песчаная, д. 1 - д. 27 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Анновка, ул. Кольцевая, д. 1 - д. 44 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Горная, д. 2 - д. 34 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Степная, д. 1 - д. 11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Хуторская, д. 21 - д. 23 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Хуторская, д. 1 - д. 19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Гусынка, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | 50 м на юг от ул. Речной, д. 2, х. Гусынка - 210 м на юг от ул. Речной, д. 22, х. Гусынка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Марьевка, ул. Центральная, д. 1 - д. 16 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Марьевка, ул. Юбилейная, д. 11 - 70 м на юг от ул. Юбилейной, д. 13, х. Марьевка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Марьевка, ул. Юбилейная, д. 1 – д. 11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | Россия, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Марьевка, ул. Юбилейная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Марьевка, ул. Молодежная, д. 1 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Курнаковка, пер. Песчаный, д. 1 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Курнаковка, пер. Лесной, д. 1 - д. 5 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Курнаковка, ул. Подгорная, д. 1 – д. 20 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога в х. Курнаковка, по ул. Школьной | х. Курнаковка, ул. Школьная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Раздолье, ул. Лесная, д. 1 - д. 36 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Корсунка, ул. Школьная, д. 12 - д. 38 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Корсунка,ул. Школьная, д. 1 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Калиновка, ул. Калиновская, д. 1 - д. 19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Калиновка, ул. Калиновская, д. 20 - д. 32 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Западный, ул. Западная, д. 1 - д. 7 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Таловка, ул. Таловская, д. 2 - д. 17 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Лагутьевский, ул. Луговая, д.1 - д. 17 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Лагутьевский, пер. Речной, д. 1 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Новопокровский, ул. Новопокровская, д. 1 - д. 18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Васильевский,ул. Васильевская, д. 1 - д. 15 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Шарковка, ул. Первомайская, д. 1 - д. 25 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Ильинка, ул. Вдовенко, д. 11 - д. 21 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | 56 м на юг от ул. Юбилейной, д. 1, х. Ильинка - х. Ильинка, ул. Юбилейная, д. 5 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Ильинка, пер. Пионерский, д. 1 - ул. Набережная, д. 4 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Балочная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый, ул. Колодезная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Новая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Матросова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. К. Маркса,д. 5 - д. 19-а | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый, ул. К. Маркса,д. 22 - д. 26 | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. К. Маркса,д. 28 – д. 50 | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Островского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 12 Декабря | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Ломоносова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Алферова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Калинина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Футбольная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Донецкая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 8 Марта | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 20 лет РККА | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый, ул. Кирова | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый, ул. Титова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Подтелкова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Ленина,д. 69 - д. 145 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Ленина,д. 1 - д. 67 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Шахтная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Колхозная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Советская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Пушкина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. М. Горького | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Щаденко,д. 1 - д. 11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Щаденко, д.11 – ул. Мира, д. 39 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 41-ул. Щаденко, д. 10-а | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Садовая, д. 3 - д. 55 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Базарная | Основная улица | Ширина проезжей части 7 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Милиционная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Кручевая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Горноспасательная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Некрасова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Куйбышева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Мира | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Красноармейская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 1 –ул. Щаденко, д. 11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 60 –д. 86 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Железнодорожная, д. 2- д. 36 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Чкалова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Гоголя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Орджоникидзе | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Ольховская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Рабочая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Крайняя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Горняцкая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Орловская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Разина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Московская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Суворова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Отечественная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Полевая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Тургенева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Коммунистическая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Пугачева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 1-я Суворова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Первомайская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Почтовая, д. 2 – д. 124 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Почтовая, д.174 –д. 310 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Резервуарная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Чехова, д. 30 - д. 34 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Чехова, д.18 - д. 28 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Южная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Дорожная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Заводская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Свердлова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Лесная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Углесборочная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Депутатская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Светлая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Тихий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Глухой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Пролетарский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Чернышевского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Малый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Горный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Комсомольский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Кривой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Короткий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Каменный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Бугроватый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Огородный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, пер. Вишневый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Западная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Дзержинского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Щорса | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Стаханова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Прудовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Шурфовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Восточная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Северная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Разъезд Васильевский, ул. Вокзальная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Разъезд Васильевский, ул. Северная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Гагарина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Горького | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Лесная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Новая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Первомайская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Почтовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Терешковой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Урицкого | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Чернышевского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Шахтная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Русичи, ул. Нагорная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 30 – д. 34 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 61 – д. 82 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 26, д. 24 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. 1- я Суворова, д. 15 – ул. Тургенева д. 25 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 3 –ул. Мира, д. 10 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Суворова, д. 6 - подъезд от автомобильной дороги «Волгоград -Каменск - Шахтинский» к - пос. Русичи | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Колхозная, д.1-подъезд от автомобильной дороги «Волгоград - Каменск - Шахтинский» кпос. Русичи | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Суворова, д. 6 – д. 16 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Чапаева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Социалистическая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Свердлова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Подтелкова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Котовского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | пос. Коксовый, ул. Лермонтова, д. 2 – ул. Тургенева д. 17 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | п. Коксовый,ул. Котовского – ул. Донская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Коксовый, примерно на расстоянии 75 м по направлению на север от ориентира: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, жилой дом по ул. К. Маркса, 12 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога х. Наумов по ул. Веселой | Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Наумов, ул. Веселая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога в х. Нижнесеребряковский по ул. Центральной | Белокалитвинский район х. Нижнесеребряковский, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Речная, д. 1- д. 28 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Светлая, д. 1-д.25 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Ярная, д. 1- д. 13 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Листопадова, д.1 - д. 45 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Молодежная,д. 1 - д. 26 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Крайняя, д. 1- д. 10 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Садовая, д. 1 - д. 19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Гаражная, д. 1 - д. 9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Рыновская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Н. Муравчука, д. 1 - д. 48 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Муравчука от моста до граници населённого пункта | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Центральная от знака границы населённого пункта до моста - переправа | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | ст. Краснодонецкая, ул. Степная, д. 1- д. 23 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорогав ст. Краснодонецкая по ул. Екатериновская | Ростовская обл., Белокалитвинский район, ст. Краснодонецкая, ул. Екатериновская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Береговая, д.1 - д. 48 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Школьная, д. 1 – д. 16 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Крайняя, д. 1 - д. 19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Солнечная, д. 1 - д. 11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Песчаная, д. 1 - д. 21 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Набережная, д. 1 – д. 50 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Ветеранов, д. 1 - д. 10 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Загорская, д. 1 - д. 25 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, ул. Станкевского, д. 1- д. 21 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, пер. Короткий, д.1 - д. 8 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, пер. Степной, д. 1 - д. 8 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Богатов, пер. Казачий, д. 1 - д. 12 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Ольховчик, ул. Лесная, д. 1 - д. 2 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Центральная, д. 25 - д. 55 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнесеребря-ковский от границы населённого пункта до д. 25 на ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Садовая, д. 1 - д. 52 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Советская, д.1 - д. 30 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Подгорная, д.1 - д. 41 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Школьная, д. 1 - д. 18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Колхозная, д. 1 - д. 30 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнесеребряковский, ул. Шахтерская, д. 1 - д. 18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Усть-Быстрый, ул. Верхняя, д. 1 – д. 90 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Усть-Быстрый, ул. Нижняя, д. 1 – д. 63 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | грунтовая автомобильная дорога | х. Усть –Быстрый, ул. Верхняя - 0,300 кмул. Нижняя - 0,300 км | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Насонтов, ул. Центральная, д.1 - д. 24, д. 26, д. 45, д. 47- д. 49, д. 51, д. 53, д. 55 – д. 57, д. 59, д. 61, д. 63 - д. 65,д. 67, д. 69 - д. 78, д. 80 - д. 94 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Насонтов ул Центральная от д. 41 узел связи до границы населенного пункта ул. Молодёжная, 17 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Насонтов, ул. Солнечная, д. 1- д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11 - д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Насонтов ул. Солнечная от границы населённого пункта до д. 41 ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Насонтов, ул. Молодежная, д. 2 - д. 23 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая, асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Романов, ул. Особая, д. 1 - д. 41 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Молодежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Надежда | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул.Кольцевая, д.1-19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Луговая, д. 2-19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул.Новая, д. 2-16 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, ул. Подгорная, д. 2-16 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, пер.Песчаный, д.1-9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Кононов, пер.Садовый, д. 1-8 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Титов, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Титов , ул. Лесная д.1-24 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Титов, ул.Вокзальная, д.1-12 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Титов, ул.Садовая, д.1-18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Титов, пер. Сосновый д.1-11 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Титов, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Демишев, ул. Молодежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтовая автомобильная дорога | х. Демишев, ул. Школьная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Демишев, ул.Кирпичная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, ул.Школьная д.1-59 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, ул.Шолохова д.1-60 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, ул. Кирова, д.1-21 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, ул.М. Горького, д.1-19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, ул.Набережная д.1-37 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, ул.Луговая д.1-26 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, ул.Литвинова, д. 1-68 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Антоновский, д. 1-16 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, пер. Лесной, д. 1-19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Казачий д.1-15 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Виноградный, д.1-25 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Родниковый, д.1-15 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Зеленый, д. 1-15 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Трудовой, д.1-12 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Вербный, д.1-12 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Свободный, д. 2-18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Речной, д.1-18 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, пер.Тополевый, д. 1-8 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Мирный, д. 1 - 14 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Светлый, д.1-9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Ковыльный, д.1-14 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Песчаный, д.1-13 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с. Литвиновка, пер.Солнечный, д.1-12 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Тенистый, д.1-14 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер. Больничный, д.1-7 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | с.Литвиновка, пер.Криничный, д.1-9 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | на границе с.Литвиновка и х. Кочевань , от ул.Центральной вдоль лесничества до кладбища | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Верхнепопов, ул. Верхняя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Верхнепопов, ул. Казачья, д. 1- д. 22 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Верхнепопов, ул. Казачья, д. 23 - д. 25 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Верхнепопов, ул. Садовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Верхнепопов, пер. Тупиковый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Школьная, д. 1 – д. 21 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Первая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Вторая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Новая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Строительная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Молодежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Бирюзовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Мостовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Светлая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Набережная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Колхозный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Казачий | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Речной | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Торговый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Нижнепопов, пер. Лазоревый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 800 м на восток от ул. Бирюзовой, д. 20, х. Нижнепопов - 1000 м на восток от ул. Бирюзовой, д. 20, х. Нижнепопов | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Железнодорожная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Крайняя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Первомайская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Раздольная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Вишневая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Дороговский, ул. Дачная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Каменный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х.Дороговский, пер. Терновый | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Овражный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Кривой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Мирный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Тополиный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Дороговский, пер. Прямой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 100 м на юг от ул. Вишнёвой, д. 1, х. Дороговский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | пос. Сосны, ул.60 лет Октября | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. 50 лет СССР | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Кирова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Пролетарская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Гагарина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Кольцевая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Совхозная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Новая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Сиреневая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Заречная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Пушкина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Строительная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Зеленая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Октябрьская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Молодежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Абрикосовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Лазоревая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Тихая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Донская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Советский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Коммунистический | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, пер. Молодежный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Южный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Гагарина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Лесная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная, грунтовая автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Буденного | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Крайняя | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Отрадная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Солнечная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. Сосновая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Павлов, ул. Родниковая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 600 м на юг от ул. Родниковой, д. 23, х. Павлов - 200 м на юг от ул. Родниковой, д. 23, х. Павлов | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Муравейник, ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 500 м на юг от ул. Прямой, д. 2, х. Муравейник - 250 м на восток от ул. Прямой, д. 2, х. Муравейник | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная асфальто-бетонная дорога | х. Живые Ключи, ул. Заверталюка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Живые Ключи, ул. Железнодорожная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 200 м на восток отул. Железнодорожной,д. 9, х. Живые Ключи - 300 м на северо-восток от ул. Железнодорожной, д. 56, х. Живые Ключи | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Полевая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Заречная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Мостовой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Луговой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. А. Невского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Молодежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Шоссейная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Береговая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Солнечная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Светлая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Победы | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Горный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Школьная, д. 1 - ул. Светлая, д. 2 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | х. Апанасовка, пер. Песчаный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | 500 м на северо-запад от ул. Центральной, д. 9, х. Апанасовка - 300 м на запад от ул. Центральной, д. 9, х. Апанасовка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | пос. Сосны, пер. Молодежный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | пос. Сосны, ул. 50 лет Октября | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Нижнепопов, ул. Мостовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Парковая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Виноградная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | х. Апанасовка, ул. Школьная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Северная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Центральная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | п. Сосны, ул. Энергетиков | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Семиглазова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Индустриальная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Октябрьская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Первомайская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Красноармейская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Лермонтова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Шевченко | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Чапаева | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Чайковского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Голубятная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, пер. Белорусский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Боткина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Фильчукова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Набережная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Садовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Социалистическая | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутриквартальные проезды | пос. Синегорский, ул. ВГСЧ микрорайон (военизированная горноспасательная часть) | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Макарова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Комитетская | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Ясногорка, ул. Л. Толстого | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Ясногорка, ул. Оборонная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Виноградный, ул. Калинина | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Почтовый, ул. Володарского | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | х. Западный, ул. Садовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутриквартальные проезды | пос. Синегорский, ул. Макарова | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутриквартальные проезды | пос. Синегорский, микрорайон Юбилейный | улицы в зонах жилой застройки | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Виноградный, ул. Попова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | пос. Мельничный, ул. Кленовая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | Белокалитвинский район, п. Западный ул. Степная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Автомобильная дорога | пос. Синегорский, ул. Новая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Энгельса, п. Углекаменный асфальтобетон | п. Углекаменный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Терпигорьева, п. Углекаменный 300 асфальтобетон, 250 щебень | п. Углекаменный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. К. Маркса, п. Углекаменный 200 асфальтобетон, 275 грунт | п. Углекаменный | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Шахтерская, п. Ясногорка 325 асфальтобетон, 200 щебень | п. Ясногорка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Строителей, п. Ясногорка 325 асфальтобетон, 200 щебень | п. Ясногорка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Лобачевского, п. Ясногорка 475 асфальтобетон, 525 щебень | п. Ясногорка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Мусоргского, п. Ясногорка асфальтобетон | п. Ясногорка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Дежнева, п. Ясногорка асфальтобетон | п. Ясногорка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Батурина, п. Ясногорка 475 асфальтобетон, 275 щебень | п. Ясногорка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Стаханова, п. Ясногорка асфальтобетон | п. Ясногорка | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Краснодонецкий Совхоз, п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. М. Горького п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Маяковского п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Мира п. Синегорский 400 асфальтобетон, 200 щебень | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Булавина п. Синегорский асфальт | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Ленина п. Синегорский 900 асфальт, 2600 щебень | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Мичурина, п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Веселая, п. Синегорский 400 асфальтобетон, 650 щебень | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Терешковой п. Синегорский асфальт | п. Синегорский, ул. Терешковой | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая дорога по ул. Лучезарная, п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая дорога по пер. Школьный, п. Синегорский асфальтобетон | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Степная, п. Синегорский100 асфальтобетон, 650 щебень | п. Синегорский | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Степная, д. 2 – д. 120 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Молодежная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Прохладная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Грунтовая автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Тенистая | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Лермонтова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 7- д. 17 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 1- д. 6 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Гоголя,д. 7- д. 19 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Булыжная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Гоголя, д. 1- д. 6 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Чехова | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Асфальтобетонная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Степная, д. 122 – д. 150 | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Щебеночная автомобильная дорога | р. п. Шолоховский, ул. Дачная | Местная улица | Ширина проезжей части 6 м; Ширина тротуара 1,5 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 15, д. 17 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Спортивная, д. 19а-М.Горького, д. 19 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 13, д. 15 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 13 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 9, д. 11 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 15 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Чапаева, д. 3 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Чапаева, д. 1 – д. 2 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 1-а | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Чапаева, д. 2-а - д. 4 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 3 - ул. Комсомольская, д. 18 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 5 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 7 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 11 - ул. Северная, д. 18 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 8, д. 10 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 14 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 1- а | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Октябрьская, д. 51 - ул. Пушкина, д. 56 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Октябрьская, д. 49 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 52 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Социалистическая, д. 1- д. 5-а | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 25 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 27 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Спортивная, д. 21 - д. 21-а | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 27-а | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 29, д. 31 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Спортивная, д. 12, д. 14, д. 19 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Димитрова, д. 8 - ул. М. Горького, д. 9 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 19 - ул. Советская, д. 19 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Советская, д. 21, д. 23 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Димитрова, д. 4, д. 6 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 15- а - ул. Советская, д. 15 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 20-а, д. 22-а | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 17, д.19 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 8 - ул. М. Горького, д. 42 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 37 - ул. М. Горького, д. 44 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 37, д. 39, д. 41, д. 43 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 46 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 48 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
|  | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 50 – ул. Железнодорожная, д. 3 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
| 930 | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Железнодорожная, д. 5 | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |
| 931 | Внутриквартальные проезды | р. п. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 38 -а, д. 40-а | Проезд | Ширина проезжей части 4,5м; Ширина тротуара 1,0 м |

- Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная схема). Основная транспортная нагрузка в масштабе Белокалитвинского района ложится на сеть региональных автомобильных дорог и автомобильных дорог- подъездов к населенным пунктам, находящимся в собственности Белокалитвинского района, а так же основной автомобильной дорогой района является Федеральная трасса А 260. На основание полученных данных по интенсивности транспортного потока, по численности населения Белокалитвинского района, по прогнозу уровня автомобилизации можно сделать вывод о том, что распределение транспортного потока по автомобильной сети Белокалитвинского района в течении срока реализации КСОДД будет находиться в устойчивом положении.

- Разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения. На основание произведенного анализа параметров движения транспортных и пешеходных потоков, анализ материально технической базы администрации Белокалитвинсокого района (отсутствие возможности создания диспетчерского центра, устаревшее оборудования на светофорных объектах). В рамках работы установлена отсутствие необходимости в реализации полноценного комплекса АСУДД, так как затраты по реализации системы и ее содержания значительно превышают эффект от внедрения. При этом необходимо отменить, что часть функций АСУДД выполняются при реализации мероприятий по установке детекторов транспортного потока и средств фото-видео фиксации автомобильных дорог. Данные необходимо обновлять и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

- организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации.

Задачи по организации сбору и хранения документации по организации дорожного движения, документов дорожной деятельности, формированию и ведению базы данных, периодичности ее актуализации решаются в рамках содержания автомобильных дорог.

Для этого необходимо выполнить паспортизацию автомобильных дорог, проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, разработку проектов организации дорожного движения. Данные документы являются неотъемлемой частью работ по содержанию автомобильных дорог. На основе полученных данных входе оценки состояния автомобильных дорог назначаются мероприятия по ремонту. Оценка состояния проводится 1 раз в год.

Технический паспорт на автомобильную дорогу является инвентаризационным документом, согласно которого формируются мероприятия по содержанию дороги, содержит информацию об обустройстве автомобильной дороги техническими средствами организации дорожного движения, информацию о ширине проезжей части, ширине и наличии тротуаров. Технический паспорт составляется на каждую дорогу.

Проект организации дорожного движения представляет собой документ подробно описывающий порядок установки и при необходимости демонтажа технических средств организации дорожного движения, разрабатывается для каждой автомобильной дороги. С периодичностью раз в 3 года требует обновления.

В рамках проведения выше описанных работ необходимо создание геониформационной базы дорожных данных на базе специализированного программного комплекса (на пример: программа IndoRoad), хранящей пространственную информацию об автомобильных дорогах. Данная база дорожных данных позволит хранить информацию о состоянии дорожной инфраструктуры (установленные технические средства организации дорожного движения, объекты дорожного сервиса, интенсивность движения, всю информацию согласно ВСН 1-83, показатели оценки транспортно-эксплуатационного ).

Для формирования системы мониторинга дорожного движения необходима установка детекторов транспортного потока на базе видеокамер и специализированно программного продукта для видеозахвата автомобилей, которые так же позволят осуществление наблюдения за дорожно-транспортной обстановкой. Установку видеодетекторов предлагается выполнить в г.Белая Калитва на ул.Комарова пересечениях с ул.Набережная, ул.Копаева и ул.М.Горького, ул.Заречная и районная автомобильная дорога, ул.Совхозная и ул.Заводская, п.Сосны и ул. 50 лет СССР, п.Коксовый ул.Октябрьская и ул.Шахтная, п.Горняцкий ул.Дзержинского и районная дорога на рп Шолоховский, п.Синегорский ул.Макрова и ул.Маяковского. Данные узлы выбраны по причине, того что через них проходит основной поток в станицу. В данных узлах предлагается оборудование стационарных пунктов учета для автоматизированного учета транспортного потока по ГОСТ 32965-2014.

Требования к оборудованию по учету интенсивности движения, применяемого при автоматизированном методе учета интенсивности движения. Технические средства оборудования интегрируют в единую систему учета интенсивности движения, в состав которой входят:

- детекторы транспортных средств;

- регистрирующее устройство;

- накопители информации;

- оборудование передачи данных;

- специализированное программное обеспечение.

Технические средства учета стационарных пунктов учета должны:

- обеспечиваться электропитанием приборов от источника переменного тока (напряжение 220 В, 50 Гц) и иметь резервное питание переменного тока, обеспечивающее работу оборудования не менее 30 сут;

- обеспечивать возможность проводной и беспроводной передачи информации;

- содержать встроенный беспроводной модем;

- поставляться совместно со специальным программным обеспечением для автоматизированной обработки данных учета интенсивности движения;

- обеспечивать локальный съем информации с технического устройства контактным и бесконтактным способом;

# - обеспечивать дистанционный контроль работоспособности оборудования;

# - не прерывать работу устройства в основном режиме при диагностике оборудования.

Детекторы транспортных средств служат для обнаружения транспортных средств и определения характеристик движения в контролируемых зонах дорожной сети. Детекторы транспортных средств по своим технико-эксплуатационным параметрам должны соответствовать следующим техническим требованиям:

- идентифицировать типы транспортных средств в диапазоне скоростей 0-160 км/ч;

- обеспечивать температурный режим работы в диапазоне от минус 50°С до плюс 50°C;

- обеспечивать учет интенсивности движения по каждому направлению отдельно для дорог с количеством полос четыре и более;

- обеспечивать учет интенсивности движения на резервном питании при отключении основного питания;

- обеспечивать учет интенсивности движения в темное время суток и в условиях необеспеченной видимости по погодным условиям;

- оборудование по учету интенсивности движения может устанавливаться сбоку, вне проезжей части, или над проезжей частью на опоре или раме, не оказывать помех дорожному движению и не ограничивать видимость водителя.

Регистрирующее устройство должно соответствовать требованиям:

- погрешность оборудования, определяемая путем сравнения с визуальным методом учета интенсивности, не должна превышать 5% по каждому типу транспортного средства для 60-минутного интервала времени;

- определять дату и время фиксирования каждого транспортного средства;

- суммировать общее количество транспортных средств, в том числе по типам, в интервале не более 60 мин;

- предусматривать защиту от внешних электромагнитных излучений;

- предусматривать защиту от воздействия осадков, пыли, грязи, соли и солевых растворов;

- иметь вандалозащитное изготовление.

Накопители информации должны соответствовать требованиям:

- обеспечивать температурный режим работы в диапазоне от минус 50°С до плюс 50°C;

- возможность подключения внешних устройств;

- содержать объем памяти, позволяющий хранить параметры транспортных средств не менее 6 мес;

- обеспечивать хранение записанной информации и настроек параметров при отключении основного питания не менее 1 мес.

Оборудование передачи данных для стационарных пунктов учета должно обеспечивать автоматическое поступление в центр сбора информации не реже одного раза в сутки.

Специализированное программное обеспечение должно предусматривать:

- возможность подключения современных средств коммуникации;

- возможность удаленного доступа с центра управления для включения и выключения оборудования с целью осуществления оперативного контроля за работой технических средств в режиме реального времени;

- разделение транспортного потока на типы транспортных средств, формировать, хранить, передавать данные учета интенсивности движения транспортного потока в центр сбора информации;

- интерфейс программного обеспечения должен быть русифицирован;

- системное программное обеспечение должно быть совместимо с операционными системами MS Windows;

- системное программное обеспечение должно иметь возможность обработки файлов данных и последующего экспорта в MS Excel

Технические средства, применяемые при автоматизированном методе измерения интенсивности движения транспортного потока, должны идентифицировать типы транспортных средств по группам и категориям, а также фиксировать дату и время прохождения каждого транспортного средства через поперечное сечение автомобильной дороги.

Оборудование для учета интенсивности движения должно соответствовать требованиям нормативных документов.

При проведении учета интенсивности движения следует выполнить следующее:

- определить место монтажа оборудования и выполнить его монтаж;

- выполнить подготовительные работы, рекомендуемые изготовителем оборудования;

- провести активизацию программного обеспечения;

- выполнить соответствующую настройку оборудования;

- выполнить учет интенсивности движения в тестовом режиме путем сопоставления с информацией визуального учета.

Учет интенсивности движения выполняется по предусмотренному в программном обеспечении алгоритму, с передачей информации в центр. Периодически, не реже одного раза в сутки, удаленно из центра сбора информации осуществляется контроль работоспособности оборудования.

# Установка детекторов относится к 3 очереди реализации мероприятий на срок планирования 10-15 лет.

Для использования базы дорожных данных и осуществления хранения данных с видеодетекторов в составе администрации Белокалитвинского района необходимо сформировать должностную единицу и обеспечить функционирование рабочего места оператора базы дорожных данных.

- совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения. Задача по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения решается в рамках содержания автомобильных дорог по средства установки соответствующих ТСОДД. Для текущего уровня транспортной нагрузки на дорожную сеть Белокалитвинского района в рамках КСОДД информирование предлагается осуществлять за счет установки всех необходимых дорожных знаков, дорожной разметки и иных средств согласно ПОДД, для информирования о маршрутах проезда населенным пунктам предлагается установка дорожных знаков 6.10.1 и 6.11. Информацию об изменении схем движения размещать на официальном сайте администрации района и стендах у администраций сельских поселений, дополнительно на остановочных комплексах разметить расписание движения маршрутного транспорта.

- применению реверсивного движения: на основание произведенного анализа параметров движения транспортных и пешеходных потоков в рамках работы установлена отсутствие необходимости в применении реверсивного движения на срок действия КСОДД. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

- организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения. В рамках данной задачи необходимо ликвидировать транспортную дискриминацию населения, проживающего в необеспеченных маршрутной связью населенных пунктах. Для реализации данного положения необходимо выполнить капитальный ремонт автомобильных дорог ведущих к населенным пунктам, необеспеченным маршрутной связью. Автомобильные дороги должны быть приведены к характеристикам автомобильной дороги V категории. В рамках мероприятий необходимо обеспечить нормативные значения подхода к остановке общественного транспорта (для зон с усадебной застройкой – 800 м).

Формирование системы контроля за соблюдением расписания, в рамках ранее созданной должностной единицы администрации Белокалитвинского района. На данном этапе в рамках текущей ситуации общественному транспорту обеспечены приоритетные условия движения по средства ТСОДД.

- организации пропуска транзитных транспортных потоков. В текущем положении пропуск осуществляется по региональной сети автомобильных дорог Белокалитвинского района. Обследования автомобильной сети показало, что автомобильная сеть имеет значительный запас по уровню загрузки движением региональных дорог в пределах района на период реализации КСОДД. На основание этого принято решение, что строительство обходов населенных пунктов для пропуска транзитного транспорта не целесообразно. Мероприятия по информированию участников дорожного движения транзитного потока описаны в п.6

- организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств. В текущем положении пропуск осуществляется по сети региональных автомобильных дорог на территории Белокалитвинского района. Обследования автомобильной сети показало, что автомобильная сеть имеет значительный запас по уровню загрузки движением региональных дорог в пределах района на период реализации КСОДД. На основание этого принято решение, что строительство обходов населенных пунктов для пропуска транзитного транспорта не целесообразно. Внести изменения в ПОДД в части ограничения по съезду грузового транспорта с маршрута движения и ограничение на стоянку грузового транспорта по маршруту движения в пределах населенных пунктов.

- ограничению доступа транспортных средств на определенные территории. На основание произведенного анализа параметров движения транспортных и пешеходных потоков в рамках работы установлена отсутствие необходимости в ограничение доступа транспортных средств на определенные территории на срок действия КСОДД.

- скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах. В рамках данного направления необходимо выполнить установку дорожных знаков ограничивающих скоростной режим в соответствии ПОДД, работы выполняются при содержании автомобильных дорог. При анализе ПОДДов ограничение скоростного режима введено в местах размещения школ, детских садов и установленных искусственных дорожных неровностей.

Дополнительно рассмотрев статистику учтенных ДТП по Белокалитвинскому району предлагается введение ограничения скоростного режима 40 км/ч на следующих автомобильных дорогах:

-г.Белая Калитва, ул.Комарова;

-г.Белая Калитва, ул.Вокзальная;

-г.Белая Калитва, ул.Копаева;

-г.Белая Калитва, ул.Энгельса;

-г.Белая Калитва, районная автомобильная дорога (ул.Энтузиастов);

- формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений). Размещение гаражей должно соответствовать с документами территориального планирования. В текущих условиях стоянка в жилой застройки осуществляется на придомовой территории участков. В рамках данной группы мероприятий предлагается, обустройство необходимым количеством стояночных мест с.Белокалитвинское в районе притяжения.

Таблица 9.2 Показатели обеспеченности стоянками основных объектов притяжения людей

| №пп | Объект | Населенный пункт | Количество стояночных мест по СП 42.13330.2016* | Количество мест для инвалидов места/места для колясочников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация района | г.Белая Калитва | 25 | 3/1 |
|  | Администрация поселения | г.Белая Калитва | 15 | 2/1 |
|  | РДК Белокалитвинского района | г.Белая Калитва | 20 | 2/1 |
|  | ОМВД | г.Белая Калитва | 15 | 2/1 |
|  | Жд станция | г.Белая Калитва | 50 | 5/2 |

*- количество стояночных мест приведено с учетом нормативной площади стояночного места (от 12,5 м2).

- организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках. Условием применения одностороннего движения является достаточность удобства подъезда к объектам. Одностороннее движение можно вводить, если на расстоянии до 350 м имеется параллельно проходящая улица, по которой можно организовать движение в противоположном направлении, и соединительные поперечные проезды на расстоянии не более 200 м. На основание произведенного анализа параметров движения транспортных и пешеходных потоков в рамках работы установлена отсутствие необходимости в применении одностороннего движения для увеличения пропускной способности сети на срок действия КСОДД. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

- перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования. В текущих условиях на территории Белокалитвинского района нет пересечений для введения светофорного регулирования по условиям ГОСТ Р 52289-2004.

В качестве дополнительной меры безопасности дорожного движения в связи интенсивным движениям автомобилей по ул.Комарова в месте пешеходного перехода  на автостанцию ширина проезжей части составляет 14 м предлагается установка светофорного объекта с вызывной пешеходной фазой.

Рисунок 9.1 Моделирование светофорного объекта

Рисунок 9.2 Плотность транспортного потока на ул. Комарова. Проектное положение

Рисунок 9.3 Скорость транспортного потока на ул. Комарова. Проектное положение

Рисунок 9.4 Плотность транспортного потока на ул. Комарова (в направлении ул. Суворова)

Рисунок 9.5 Скорость транспортного потока на ул. Комарова (в направлении ул. Суворова)

Рисунок 9.6 Плотность транспортного потока на ул. Комарова (в направлении ул. Щаденко)

Рисунок 9.7 Скорость транспортного потока на ул. Комарова (в направлении ул. Щаденко)

- режимам работы светофорного регулирования. В текущих условиях на территории Белокалитвинского района светофорный объект работает в жестком режиме регулирования. На основание произведенного анализа параметров движения транспортных и пешеходных потоков в рамках работы установлена отсутствие необходимости изменений режима работы светофорного объекта на срок действия КСОДД. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Координированное управление может быть реализовано при выполнении ряда условий:

1. Наличие не менее двух полос движения в каждом направлении;

2. Одинаковый или кратный цикл регулирования на всех перекрестках входящих в систему координации;

3. Транзитность потока должна быть не менее 70%;

4. Расстояние между соседними перекрестками не должно превышать 800 метров.

Первое условие связано с необходимостью безостановочного движения транспортных средств с расчетной скоростью и своевременного прибытия их к очередному перекрестку. Их задержка в пути приведет к нарушению процесса координированного управления, так как увеличение времени движения на перегонах способствует прибытию автомобиля к перекрестку с опозданием (в период действия запрещающего сигнала). При узкой проезжей части вероятность задержки в пути повышается, так как затруднен объезд возможных препятствий на дороге.

Второе условие – одинаковый цикл на всех перекрестках обеспечивает необходимую периодичность смены цикла, сохранение расчетного сдвига включения фаз, разрешающих движение вдоль маршрута координации.

Третье условие – требование к транзитности потока означает преобладание на рассматриваемой магистрали потоков прямого направления. Интенсивные поворотные потоки с магистрали и не нее ухудшают эффективность координированного управления.

Четвертое условие – ограничение длины перегона, связанно с процессом группообразования в транспортном потоке. Группа автомобилей образуется при разъезде очереди, скопившийся в ожидании разрешающегося сигнала светофора. В начале перегона непосредственно за перекрестком интенсивность такой группы близка потоку насыщения. В процессе дальнейшего движения группы начинается ее распад из-за различных скоростей транспортных средств, составляющих эту группу. Прибытие автомобилей к перекрестку удаленному от предыдущего на большое расстояние будит носить случайных характер, взаимосвязь с соседним перекрестком по которому при большом расстоянии прерывается. При длине перегона от 800м и более группа транспортных средств полностью распадается, её задержанная часть на светофорном объекте резко увеличится и координированное управление становиться малоэффективным.

Таким образов координированное управление дорожным движением не возможно реализовать в г.Белая Кавлитва.

- устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями. Задача устранению помех движению и факторов опасности решается в рамках содержания автомобильных дорог по средства установки соответствующих ТСОДД, приведению геометрических параметров автомобильных дорог к нормативным значениям согласно категории.

Дополнительно в рамках данного раздела предлагается устройство среднего кольцевого пересечения на перекрестке ул.Копаева, ул.М.Горького, ул. Вокзальная.

Канализирование движения необходимо применить на пересечениях:

- пересечение районной автомобильной дорогой от ул.Комарова с автомобильной дорогой на А-260;

- пересечение ул.3 линия и автомобильной дорогой подъезд к г.Белая Калитва от А-260

-пересечение п.Сосны ул.Совхозная и ул.50 лет СССР (устройство накопительной полосы для поворота налево)

Рисунок 9.8 Моделирование кольцевого пересечения

Рисунок 9.9 Плотность транспортного потока

Рисунок 9.10 Скорость транспортного потока

Рисунок 9.11 Плотность транспортного потока на ул. М.Горького

Рисунок 9.12 Скорость транспортного потока на ул. М.Горького

Рисунок 9.13 Плотность транспортного потока на ул. Вокзальной

Рисунок 9.14 Скорость транспортного потока на ул. Вокзальной

Рисунок 9.15 Плотность транспортного потока на ул. Пролетарской

Рисунок 9.16 Скорость транспортного потока на ул. Пролетарской

- организации движения пешеходов. Направления мероприятия: 1) строительство не достающих тротуаров в рамках приведения геометрических параметров дорог к нормативным требованиям; 2) обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения; 3) на пешеходных переходах в районе школ и детских садов применить элементы «успокоения движения» (уменьшение перехода за счет сужения проезжей части, установка искусственных дорожных неровностей);

- обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов. Направления мероприятия:1) обустройство стояночных мест для инвалидов в соответствии с нормативными значениями рассмотрен в п.13; 2) обустройство пешеходных переходов и подходов к объектам здравоохранения, учебным заведениям, административным объектам.

- обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям. Направления мероприятия: 1) обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения; 2) выполнить установку дорожных знаков ограничивающих скоростной режим в соответствии ПОДД, работы выполняются при содержание автомобильных дорог;3) установку освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов Белокалитвинского района.

- организации велосипедного движения. По велосипедному движению предлагается для реализации маршрут движения в г.Белая Калитва. Маршрут проходит по ул.Копаева – ул.Ветеранов-ул.Вокзальная-ул.Энгельса. В рамках реализации маршрута необходимо выполнить работы по обустройству пешеходных дорожек, велопарковок у зданий школы и в парках, скверах. Дополнительным мероприятия в рамках направления является обустройство велопарковок здания администрации Белокалитвинского района и торговых зданий.

- развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям. Направления мероприятия: 1) содержание автомобильных дорог;2) приведения геометрических параметров дорог к нормативным требованиям по категории.

- расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения предлагается установить в местах ограничения скоростного режима по:  г.Белая Калитва на ул.Комарова пересечениях с ул.Набережная, ул.Копаева и ул.М.Горького, ул.Заречная и районная автомобильная дорога, ул.Совхозная и ул.Заводская, п.Сосны и ул. 50 лет СССР, п.Коксовый ул.Октябрьская и ул.Шахтная, п.Горняцкий ул.Дзержинского и районная дорога на рп Шолоховский, п.Синегорский ул.Макарова и ул.Маяковского.

- размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств. В текущей ситуации документами территориального планирования не предусмотрено размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств. Необходимо внести изменения в документы территориального планирования. Предлагаемое место должно быть расположено в планируемом согласно генерального плана новом районе строительства г.Белая Калитва

# 10.Очередность реализации мероприятий

Очередность выполнения мероприятий представлена в таблице 10.1

Таблица 10.1 Очередность выполнения мероприятий

| Очередь | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 (1-5 лет) | содержание автомобильных дорог |
|  | разработка ПОДД, разработка технических паспорт на автомобильные дороги, проведение оценки технического состояния автомобильных дорог |
|  | создание геоинформационной базы дорожных данных |
|  | установка знаков указателей согласно схеме маршрутного ориентирования |
|  | установка знаков согласно ПОДД |
|  | обеспечить нормативные значения подхода к остановке общественного транспорта |
|  | обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения |
|  | обустройство стояночных мест для инвалидов в соответствии с нормативными значениями |
|  | обустройство пешеходных переходов и подходов к объектам здравоохранения, учебным заведениям, административным объектам |
|  | устройство освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов |
|  | приведение геометрических характеристик автомобильных дорог к нормативным значениям |
| 2 (5-10 лет) | капитальный ремонт автомобильных дорог к населенным пунктам не обеспеченным пассажирской связью |
|  | приведение геометрических характеристик автомобильных дорог к нормативным значениям |
|  | устройство элементов «успокоения движения» на пешеходных переходах в районе школ и детских садов |
|  | велосипедный маршрут движения |
| 3 (10-15 лет) | установка детекторов транспортного потока на базе видеокамер |
|  | установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
|  | обустройство необходимым количеством стояночных мест |
|  | приведение геометрических характеристик автомобильных дорог к нормативным значениям |

# 11.Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД

Ориентировочный объем финансирования мероприятий по организации дорожного движения (тыс. руб.) представлена в таблице 6.1. Расчет финансирования приведен согласно нормативу финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Белокалитвинского района и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на 2018 год.

Таблица 12.1 Программа мероприятий

| Наименование группы мероприятий | Расходы (тыс.руб.), годы |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2026 | 2027 2032 |
| содержание автомобильных дорог* | 36826 | 36826 | 36826 | 36826 | 36826 | 184130 | 184130 |
| принятие на баланс Белокалитвинского района бесхозных дорог | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| разработка ПОДД, проведение оценки технического состояния автомобильных дорог** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| создание геоинформационной базы дорожных данных** | 400 |  |  |  |  |  |  |
| установка знаков указателей согласно схеме маршрутного ориентирования** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| установка знаков согласно ПОДД** | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |
| обеспечить нормативные значения подхода к остановке общественного транспорта |  | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |
| обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |  |  |
| обустройство стояночных мест для инвалидов в соответствии с нормативными значениями** |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| обустройство пешеходных переходов и подходов к объектам здравоохранения, учебным заведениям, административным объектам** |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |
| устройство освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |
| приведение геометрических характеристик автомобильных дорог к нормативным значениям | 35945 | 35945 | 35945 | 35945 | 35945 | 179725 | 179725 |
| капитальный ремонт автомобильных дорог |  | 38578 | 38578 | 38578 | 38578 | 38578 | 38578 |
| устройство элементов «успокоения движения» на пешеходных переходах в районе школ и детских садов** |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| велосипедный маршрут движения |  |  |  |  |  | 550 |  |
| установка детекторов транспортного потока на базе видеокамер |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| обустройство необходимым количеством стояночных мест** |  |  |  |  |  |  | 1000 |

*- сумма приведена для общей протяженности Белокалитвинского района (в том числе автомобильные дороги сельских поселений);

**- сумма входит работы по содержания автомобильных дорог

Таблица 11.2 Оценка эффективности мероприятий

| №п/п | Группа мероприятий | Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | содержание автомобильных дорог | улучшение качества обслуживания территорий |
|  | принятие на баланс Белокалитвинского района бесхозных дорог | улучшение качества обслуживания территорий |
|  | разработка ПОДД, разработка технических паспорт на автомобильные дороги, проведение оценки технического состояния автомобильных дорог | улучшение качества обслуживания территорий , снижение вероятности ДТП |
|  | создание геоинформационной базы дорожных данных | улучшение качества обслуживания территорий |
|  | установка знаков указателей согласно схеме маршрутного ориентирования | увеличение скорости движения, снижение времени в пути |
|  | установка знаков согласно ПОДД | снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий |
|  | обеспечить нормативные значения подхода к остановке общественного транспорта | улучшение качества обслуживания территорий |
|  | обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения | снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий |
|  | обустройство стояночных мест для инвалидов в соответствии с нормативными значениями | улучшение качества обслуживания территорий |
|  | обустройство пешеходных переходов и подходов к объектам здравоохранения, учебным заведениям, административным объектам | снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий |
|  | устройство освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов | снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий |
|  | приведение геометрических характеристик автомобильных дорог к нормативным значениям | снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог | увеличение скорости движения, снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий |
|  | устройство элементов «успокоения движения» на пешеходных переходах в районе школ и детских садов | снижение вероятности ДТП, |
|  | велосипедный маршрут движения | улучшение качества обслуживания территорий |
|  | установка детекторов транспортного потока на базе видеокамер | улучшение качества обслуживания территорий |
|  | установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | улучшение качества обслуживания территорий |
|  | обустройство необходимым количеством стояночных мест | улучшение качества обслуживания территорий |

# 12. Предложения по преобразованиям деятельности в сфере организации дорожного движения

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения:

- Введение электронного документооборота по дорожной деятельности;

- Создание электронной геоинформационной базы дорожных данных для введения работ по содержанию, работ по актуализации технической документации на автомобильные дороги.

- Выделение в составе администрации должностной единицы по вопросам дорожной деятельности и транспорта, ведения базы дорожных данных, осуществления контроля за содержанием автомобильных дорог и технических средств дорожного движения.

- Проведение ежегодных мероприятий в соответствии с приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог"

- Создание местного методического документа по организации дорожного движения и безопасности дорожного движения

- Проведение профилактических мероприятий среди населения по безопасности дорожного движения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

# Text boxes

УзелА