ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МК 326-08 - ПЗ

Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Н.А. Румянцева Великий Новгород, 2011г

# Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий инженер ведущий инженер | Румянцева Н.А. Степанова Е.Ю. Вязина В.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

# Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
|  | Положения о территориальном планировании. Том1 |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том2 |
|  | План реализации генерального плана |
| 2. Графические материалы |
|  | Ситуационный план расположения Белокалитвинского городского поселения на территории муниципального района. М 1:50 000 |
|  | План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. М 1:25 000 |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М 1:25 000 |
|  | Генеральный план развития Белокалитвинского городского поселения. Основной чертёж. М 1:25 000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25 000 |
|  | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 |
|  | Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25 000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25 000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения и сооружения водоснабжения и водоотведения. М 1:25 000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения электроснабжения и связи. М 1:25 000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения газоснабжения и теплоснабжения. М 1:25 000 |
|  | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25 000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт город Белая Калитва. М 1:10 000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт х. Дядин. М 1:5 000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт х. Бородинов. М 1:5 000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт х. Поцелуев. М 1:5 000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт город Белая Калитва. М 1:10 000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт город Белая Калитва. М 1:10 000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт х. Дядин. М 1:5 000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт х. Бородинов. М 1:5 000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт х. Поцелуев. М 1:5 000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт город Белая Калитва М 1:10 000 |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт город Белая Калитва. М 1:10 000 |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт город Белая Калитва. М 1:10 000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт город Белая Калитва. М 1:10 000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт город Белая Калитва. М 1:10 000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт город Белая Калитва . М 1:10 000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт . город Белая Калитва М 1:10 000 |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                                    Румянцева Н.А.

Содержание (том представлен с сокращенном варианте).

Состав авторского коллектива	3

Перечень текстовых и графических материалов	4

Введение.	8

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Белокалитвинского городского поселения.	10

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	10

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	10

3.11.. Прогнозируемые направления развития экономической базы города Белая Калитва.	10

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	13

4 Стратегические направления градостроительного развития Белокалитвинского городского поселения	14

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	14

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	16

Земли сельскохозяйственного назначения.	16

Перераспределение земель населенных пунктов	17

Земли особо охраняемых территорий.	18

Земли лесного фонда.	18

Земли водного фонда.	18

5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	19

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	27

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон и общественных центров.	29

8. Производственные зоны.	32

9. Рекреационные зоны, озеленение населенных пунктов.	33

10. Зоны и объекты специального использования.	34

11. Зоны сельскохозяйственного использования	37

12. Баланс территории Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.	37

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	39

13.1. Транспортная инфраструктура.	39

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	39

13.2. Городской транспорт.	40

13.3. Улично-дорожная сеть	41

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	43

14.1. Водоснабжение и водоотведение	43

14.2. Теплоснабжение.	47

14.3. Газоснабжение.	49

14.4.Электроснабжение.	53

14.5. Сети связи.	54

14.6. Инженерная подготовка территории.	55

15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.	61

16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	61

17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	62

17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	62

17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	62

17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	63

17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	63

17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	63

18. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	65

18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	65

18.2. Мероприятия по ЧС природного характера	66

Мероприятия по защите населения при лесных пожарах	66

Мероприятия по защите населения при наводнениях	66

Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления	67

Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	67

18.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	68

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	68

18.4. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне	70

Заключение	72

# Введение.

Генеральный план муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области подготовлен в 2008-2010 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) на основании  Муниципального контракта № 326 от 17 ноября 2008 года на разработку генеральных планов городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района Ростовской области и в соответствии с техническим заданием (Приложение 2).

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Белокалитвинское городское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области. Положения о территориальном планировании включают в себя:

1)цели и задачи территориального планирования;

2)перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Белокалитвинского городского поселении Белокалитвинского района Ростовской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселков;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Белокалитвинского городского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап  графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Белокалитвинского района.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Белокалитвинского городского поселения.

Муниципальное образование Белокалитвинское городское поселение — развитый социально-экономический и крупный промышленный центр Белокалитвинского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития  сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Белокалитвинское городское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенном пункте. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

## 3.11.. Прогнозируемые направления развития экономической базы города Белая Калитва.

Положения концепции социально-экономического развития города Белая Калитва основываются на определении экономико-географического положения населенного пункта и специфики его хозяйственного комплекса.

Город Белая Калитва расположен к северо-востоку от областного центра г.Ростов-на-Дону, на левом берегу реки Северского Донца при впадении в него реки Калитвы, берега которых обрамлены скалистыми отрогами Донецкого кряжа. Правый скалистый берег Северского Донца в окрестностях города имеет наивысшую отметку 148,8м над уровнем моря.

Географические координаты города - 48º11' северной широты и 40º46' восточной долготы.

Город Белая Калитва является административным центром Белокалитвинского городского поселения.

Расстояние от г.Белая Калитва до г.Ростов-на-Дону составляет 168 км, до соседних областных центров г.Волгограда и г.Краснодара - 323 км и 433 км соответственно, до г.Москвы – 1001 км. Через населенный пункт проходит железнодорожная линия Ростов-Воронеж, линия Волгоград-Лихая (станция Белая Калитва СКЖД) и автомагистраль М-21-«Волгоград -Кишинев».

Преимуществом экономико-географического положения г.Белая Калитва является его близость к промышленным центрам Ростовской области: расстояние до г.Каменск-Шахтинского составляет 55 км, до г.Зверево – 69 км, до г.Шахты - 86 км.

Сегодня в Белокалитвинском городском поселении действуют следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2009-2011 гг.

- Муниципальная целевая программа «Развитие  туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы».

Также на территории Белокалитвинского городского поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы».

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008-2010 годы.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

- удобное геополитическое положение:

- по территории поселения проходит автомагистраль общегосударственного значения М-21 «Волгоград-Кишинев»,

- близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области:

- по территории поселения проходит автомагистраль М-21 «Волгоград-Кишинев», соединяющая город с областным центром, Украиной, городами и районами Ростовской и других областей.

- наличие железнодорожных транспортных магистралей Северо-Кавказской железной дороги (станция Белая Калитва): линия Ростов-Воронеж связывает город с европейским центром страны и Кавказом, линия Волгоград–Лихая обеспечивает связь с Поволжьем, Казахстаном и Средней Азией, а также районами области. По железной дороге город связан с центрами Донского края, как Ростов-на-Дону, Краснодар и др.

- река Северский Донец является судоходной теплоходами (пассажирские перевозки) и баржами (грузовые перевозки) грузоподъемностью 2000 тонн (отгрузка щебня и песка).

- значительный рост инвестиций в основные фонды организаций;

- устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно;

- сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- растениеводство,

- животноводство,

- расширение трудового потенциала города.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается промышленное производство. В структуре экономики основной объем занимают предприятия обрабатывающих производств.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

Город Белая Калитва имеет хорошие предпосылки и возможности для успешного экономического развития в будущем. Наличие крупных промышленных предприятий, значительный производственный потенциал, сильные конкурентные позиции на рынке, тенденции и перспективы экономики предопределяют сохранение лидирующей роли промышленности в хозяйственном комплексе города при любом из сценариев его развития.

Для достижения этих целей необходима реализация следующих стратегических направлений:

- создание благоприятного предпринимательского (хозяйственного) климата и значительное увеличение на основе этого объемов привлекаемых инвестиций;

- формирование более сбалансированной структуры экономики с активной инновационной составляющей и оказанием первоочередного внимания развитию высокотехнологичных производств;

- проведение реформы местных финансов, увеличение доходной базы местного бюджета и повышение эффективности ее использования;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Технологическое перевооружение промышленных и коммунальных предприятий, внедрение современных природоохранных технологий и развитие инфраструктуры, позволят снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество городской среды, обеспечив комфортные условия для проживания различных категорий граждан.

Необходимыми условиями для этого являются:

- диверсификация экономики, активная политика в решении вопросов привлечения, удержания и профессиональной подготовки кадров;

- активная политика по закреплению талантливой молодежи, воспитанию предпринимательских качеств и созданию условий для самореализации;

- обеспечение экологической безопасности и поддержание инфраструктуры;

- развитие социального партнерства, укрепление гражданского общества.

Важной особенностью экономического развития Белокалитвинского городского поселения стало сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Белокалитвинского городского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики Белокалитвинского городского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристко–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

2. Развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов вдоль автомагистрали М-21 «Волгоград-Кишинев».

3. Создание межмуниципального транспортно-логистического комплекса.

В новой экономике социальные учреждения городского поселения начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения.

# 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Белокалитвинское городское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.07.2007 составила 47310 человек. Концепция демографического развития Белокалитвинского городского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения Белокалитвинского городского поселения на расчетный срок принята 48180 человек.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Белая Калитва | 46200 | 46440 | 47000 |
| Хутор Поцелуев | 645 | 662 | 700 |
| Хутор Бородинов | 388 | 392 | 400 |
| Хутор Дядин | 77 | 78 | 80 |
| Всего по поселению | 47310 | 47572 | 48180 |

# 4 Стратегические направления градостроительного развития Белокалитвинского городского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Белокалитвинского городского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Белокалитвинскому городскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Белокалитвинского городского поселения как развитого социально-экономического и крупного промышленного, агротехнического и транспортного центра Ростовской области, межселенного районного центра. Стратегической целью развития Белокалитвинского городского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Белокалитвинского городского поселения и его населенных пунктов.

Основой для определения направления территориального развития Белокалитвинского городского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- часть территории города Белая Калитва, находящаяся на правом берегу р.Калитва, и числящаяся как садоводческое товарищество, фактически является территорией индивидуальной жилой застройки п.Сосны, Нижнепоповского сельского поселения;

- жилые кварталы существующей жилой застройки города Белая Калитва находятся не только за границей города, но и за границей Белокалитвинского городского поселения на территории Нижнепоповского сельского поселения;

- часть участка ОАО ПТФ «Надежда» находится за границей Белокалитвинского городского поселения на территории Нижнепоповского сельского поселения

- город Белая Калитва имеет сложную неординарную планировку; располагает большими территориями, не пригодными для капитального строительства и единственно возможным направлением развития является западная окраина города (микрорайон Заречный), существующей территории недостаточно для размещения необходимого жилого фонда.

- жилые кварталы существующей жилой застройки хутора Дядин находятся за границей хутора;

- ранее запроектированные новые кварталы индивидуальной жилой застройки хутора Поцелуев находятся за границей хутора.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы Белокалитвинское городское поселение, границы населенного пункта г.Белая Калитва и иных населенных пунктов, находящихся на территории городского поселения, а также земли иных категорий на территории городского поселения.

Муниципальное образование Белокалитвинское городское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения с административным центром в городе Белая Калитва. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение», входящего в состав муниципального образования «Белокалитвинский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 3 и 4 к вышеуказанному Областному закону.

Однако к настоящему времени выявлено, что необходимо изменение границ муниципальных образований

- Белокалитвинское городское поселение

- Нижнепоповское сельское поселение.

В составе материалов генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, включаются только карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства в границах указанного муниципального образования, а также материалы по обоснованию зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Согласно действующему законодательству генеральные планы не содержат материалов по обоснованию изменения границ муниципальных образований.

Согласно Градостроительному кодексу РФ вопрос, касающийся изменения границ муниципального образования, решается при подготовке схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации. В соответствии с частью 6 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ на картах(схемах), содержащихся в схеме территориального планирования субъекта РФ отображаются границы муниципальных образований, утвержденные в установленном порядке законом субъекта РФ. В соответствии с частью 11 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ в составе материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования субъекта РФ могут быть отображены предложения по территориальному планированию, включающих в себя карты (схемы) планируемого изменения границ муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ. Так же согласно статье 12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации.

Генеральным планом предлагается выйти с предложением:

- о внесении в границы муниципального образования Белокалитвинское городское поселение части участка ОАО ПТФ «Надежда» находящегося за границей Белокалитвинского городского поселения на территории Нижнепоповского сельского поселения

- о внесении в границы муниципального образования Белокалитвинское городское поселение и города Белая Калитва жилых кварталов существующей жилой застройки города

- об исключении из границы муниципального образования Белокалитвинское городское поселение, квартала находящегося на правом берегу р.Калитва, и числящегося как садоводческое товарищество, фактически являющегося территорией индивидуальной жилой застройки п.Сосны, Нижнепоповского сельского поселения.

Данное предложение рекомендуем использовать для внесения изменений в схему территориального планирования Белокалитвинского района.

В соответствии с новой редакцией ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В частности, в соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

При таких обстоятельствах необходимо решать вопрос об изменении границ города Белая Калитва, хутора Дядин и хутора Поцелуев.

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Муниципальное образование Белокалитвинское городское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения с административным центром в городе Белая Калитва. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение», входящего в состав муниципального образования "Белокалитвинский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 3 и 4 к вышеуказанному Областному закону

Общая площадь земель Муниципальное образование Белокалитвинское городское поселение в административных границах составляет 16600га.

Перераспределение земельного фонда.

Генеральным планом предлагается выйти с предложением:

- о внесении в границы муниципального образования Белокалитвинское городское поселение части участка ОАО ПТФ «Надежда» находящегося за границей Белокалитвинского городского поселения на территории Нижнепоповского сельского поселения

- о внесении в границы муниципального образования Белокалитвинское городское поселение и города Белая Калитва жилых кварталов существующей жилой застройки города

- об исключении из границы муниципального образования Белокалитвинское городское поселение, квартала находящегося на правом берегу р.Калитва, и числящегося как садоводческое товарищество, фактически являющегося территорией индивидуальной жилой застройки п.Сосны, Нижнепоповского сельского поселения.

Поэтому территория Белокалитвинского городского поселения увеличится на 36,7 га за счет земель Нижнепоповского сельского поселения и 16,7га территории Белокалитвинского городского поселения перейдут в п.Сосны  Нижнепоповского сельского поселения,

Общая площадь земель муниципального образования Белокалитвинское городское поселение в административных границах составит 16620га.

Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 12227 | 11455 |
| 2. Земли населенных пунктов | 2617 | 4040 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 850 | 307 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 5. Земли лесного фонда | 698 | 698 |
| 6. Земли водного фонда | 145 | 120 |
| 7. Земли запаса | 63 | 0 |
| ВСЕГО | 16600 | 16620 |

## Земли сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении — 12227га, что составляет 73,66% от общей площади поселения.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается перевод  земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для развития населенных пунктов. В границы населенных пунктов включены садоводческие объединения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшится на 772га и составит 11455га.

Расчет 17222-894+122=11455га

Земли сельскохозяйственного назначения

- уменьшатся на 894 га за счет перевода в земли населенных пунктов

- увеличатся на 122 га за счет перевода садоводческих объединений из земель города Белая Калитва в земли сельскохозяйственного назначения (по решениям ранее утвержденного генерального плана)

## Перераспределение земель населенных пунктов

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Белокалитвинского городского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Территория населенного пункта г.Белая Калитва увеличится за счет земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и запаса.

В планируемых границах населенных пунктов общая площадь земель населенных пунктов на территории Белокалитвинского городского поселения составит 4040га.

Территория города Белая Калитва (1389га):

- увеличится на 893,8га за счет земель сельскохозяйственного назначения,

- увеличится на 542 га за счет земель промышленности

- увеличится на 63га за счет земель запаса  для размещения перспективной застройки.

- увеличится на 12,3 га за счет земель водного фонда

- уменьшение на 122,1 га за счет перевода садов в земли сельскохозяйственного назначения

Территория хутора Поцелуев увеличится на 13га за счет земель сельскохозяйственного назначения для размещения ранее запроектированной индивидуальной жилой застройки.

Территория хутора Дядин увеличится на 12,7га за счет присоединения уже существующих кварталов индивидуальной жилой застройки, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения и 9 га земель водного фонда.

Населенные пункты, входящие в состав Муниципального образования Белокалитвинское городское поселение

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Город Белая Калитва | 2211 | 3600 |
| Хутор Поцелуев | 157 | 193 |
| Хутор Бородинов | 151 | 167 |
| Хутор Дядин | 59 | 80 |
| ИТОГО | 2617 | 4040 |

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Территория земель промышленности сократится за счет перевода 543га в земли населенных пунктов.

Площадь земель промышленности составит 307га.

### Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

По данным предоставленным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода), земель особо охраняемых природных территорий в МО «Белокалитвинское городское поселение» нет.

### Земли лесного фонда.

Согласно п. 1 ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории Белокалитвинского городского поселения площадь земель лесного фонда составляет 698,4 га.

Статья 6. Лесного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

В состав земель лесного фонда не включены леса, учтенные в других категориях.

На территории МО «Белокалитвинское городское поселение» площадь земель лесного фонда составит 698,4га.

### Земли водного фонда.

Границы водного фонда поселения построены на основании предоставленного картматериала. При этом учитывалось, что по территории поселения протекает реки Северский Донец и Калитва. Площадь земель водного фонда 145 га.

В связи с изменением границы между поселениями Белокалитвинским городским и Нижнепоповским сельским поселениями территория земель водного фонда уменьшится на 16га.

Проектом предусмотрено установить границы х.Дядин по середине русла реки Северский Донец в связи с тем, что невозможно точно определить границу по берегу реки вследствие того, что водный режим этой реки регулируется ГТС. Площадь земель водного фонда уменьшится на 9га

Площадь земель водного фонда составит 120га.

# 5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно - композиционных узлов и главных коммуникационно - планировочных осей.

Развитие планировочной структуры г.Белая Калитва.

Планировочная структура г.Белая Калитва – система основных улиц и площадей, озелененные и водные пространства, зоны памятников истории и культуры несут историко-культурный и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному городу, черты и особенности.

В генеральном плане г.Белая Калитва предлагается преемственное развитие сформированной городской среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры г.Белая Калитва с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейно-компактный характер развития города вследствие исторического расположения города на берегу реки Северский Донец и реки Калитва.

Планировочная структура г.Белая Калитва имеет линейную структуру, вытянутую вдоль реки Северский Донец, где восточная половина города разделена на две части притоком Донца - р.Калитвой.

Образуются четыре основных планировочных района:

Северный – расположен в северо-восточной части города, ограничен с запада - р.Северский Донец, с юга – р.Калитва, является старой частью города;

Центральный – расположен в центральной части города, ограничен с севера - р.Калитва, в месте впадения ее в р.Северский Донец, с юга - железной дорогой;

Южный – расположен в юго-восточной части города на левом берегу р.Северский Донец от железной дороги до южной окраины города;

Заречный – расположен в западной части города на правом берегу р.Северский Донец.

Центральный планировочный район наиболее застроен и не имеет свободных территорий под застройку. При этом большая часть индивидуальной, вся малоэтажная и 70% квартала средней и многоэтажной жилой застройки, находящейся на востоке Центрального района, расположены в СЗЗ ОАО «АлкоаМеталлургРус». Предусматривается за границами расчетного срока по возможности постепенное переселение населения из района неблагоприятного для проживания в экологически чистый район.

Схема города Белая Калитва.

На территории Южного района квартал индивидуальной жилой застройки (приблизительно 500 домов) «зажат» между железной дорогой и территорией ОАО «АлкоаМеталлургРус». Генеральным планом предусмотрено переселение населения с данной территории в Заречный район.

Заречный планировочный район наименее застроен в нем много свободной территории для застройки. Проектом предлагается перспективную жилую застройку разместить в Заречном районе. В 2, 3, 4, 5, 6 кварталах перспективной жилой застройки предусматривается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Между существующей средней и многоэтажной жилой застройкой и перспективной индивидуальной жилой застройкой проектом предусматривается в Заречном районе в квартале 1 строительство специальных жилых домов и группы квартир: для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых; для инвалидов на креслах-колясках и их семей. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрен сквер для отдыха и прогулок.

Южнее проектируемой индивидуальной жилой застройки в квартале 11 предлагается строительство Детского дома-интерната на 170 мест.

Проектом предусматривается расширение рекреационной зоны.

В районе микрорайона Заречный предлагается устроить две парковые зоны.

На имеющихся территориях естественно-природного ландшафта, какими являются гора Караул (Южный район города) и Авиловы горы (Северный район города), с целью привлечения туристов и экскурсантов, планируется создание туристической зоны.

Для избавления части населения от 1% затопления (левый берег реки Северский Донец) планируется построить набережную, состоящую из трех отрезков: 1- по правому берегу реки в районе микрорайона Заречный, 2 - по левому берегу вдоль ул.Набережной, 3 – продолжение улицы Береговой (Центральный и Северный районы).

Планируется создание новых зеленых зон в различных районах города, где необходимо остановить процесс оврагообразования, путем их озеленения.

Освободившуюся территорию после переселения индивидуальной жилой застройки, расположенную в Центральном районе между улицами Краснопартизанская – Вахрушева – Заводская, предлагается занять защитными зелеными зонами.

Планируется увеличить существующий Парк культуры и отдыха, находящийся в районе улицы Российской (Центральный район города), путем ликвидации садового товарищества, с присоединением к существующему стадиону.

Северо-восточную часть Центрального района (микрорайон Солнечный) предлагается расширить, для чего часть индивидуальной жилой застройки перевести в многоэтажную, поскольку микрорайон располагает развитой инженерной инфраструктурой и живописной территорией.

В Центральном районе города сосредоточено большое количество общественно-деловых объектов в отличие от Северного района, где и предполагается размещение недостающих городу общественно-деловых и спортивных учреждений.

Проектом предусматривается в Северном районе на свободной территории восточнее существующей жилой застройки в квартале 16 строительство рынка. Слева и справа от него для занятия населения спортом в течение круглого года предлагается разместить: в квартале 13 - каток; в квартале 14 – крытый бассейн. Предложенная территория имеет транспортную доступность, что немало важно, для посещения предлагаемых объектов населением из других районов города.

Исторический центр города, наличие живописного вида, явились решающими факторами для расположения гостиницы в Центральном района на пересечении ул.М Горького и ул.Вокзальная на реконструируемой территории.

Заречный район и территория п.Атаево предполагают наличие большого количества молодежи, а также эти территории являются благоприятными для размещения объектов капитального строительства, обладают наличием транспортной доступности. Перечисленные положительные стороны района явились решающими для размещения в квартале 12 крупного Спортивного комплекса (СК), где разместится спортивный центр с помещениями для спортивных секций ДЮСШ, игровой зал, боулинг, тренажерный зал, бассейн, гостиница для спортсменов. СК предусматривается построить южнее перспективной жилой застройки рядом с ипподромом. Северо-восточнее СК в квартале 15 разместится хоккейный корт для любителей зимних видов спорта и аквапарк на берегу р.Северский Донец в квартале 20 для летнего отдыха населения.

Левее ипподрома в квартале 7 проектом предлагается размещение территории коммунально-складского назначения, где расположится Банно-прачечный комбинат с химчисткой.

В северной части района Заречный в квартале 8 проектом предлагается размещение Больничного комплекса районного значения, состоящего из отдельных корпусов, обслуживающего население всего Белокалитвинского района. Предложенная территория имеет возможность соблюдения санитарного разрыва (500м) от жилой застройки и транспортную доступность.

Правее перспективной жилой застройки в квартале 10, учитывая большое количество населения в районе и для удобства жизнедеятельности, предусмотрено строительство Торгового центра и кафе на 100 мест.

В серном планировочном районе в квартале 9 на высвободившейся после выноса известкового завода и рекультивации известковых шахт территории предлагается  создание большого общественно-делового центра, где разместится Культурно-досуговый центр (КДЦ), включающий в себя: актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, кинозал; дискотека; бар. Здесь же проектом предлагается ряд зданий административного назначения, в которых могут размещаться офисы различных организаций.

Южную часть города из-за большого количества санитарно-защитных зон и ограничений от промышленных площадок уместнее использовать под размещение коммунально-складских объектов. Свободную территорию в районе горы Караул (Южный район города) предлагается использовать под туристическую деятельность.

Предусмотрена реконструкция бывшего участка водозабора под малоэтажную (до трех этажей) застройку квартал 21, а рядом предполагается реконструировать территорию нефтебазы под общественно-деловую застройку.

Проектом предусмотрен перевод садоводческих товариществ (кварталы 22, 24, 25) под индивидуальную жилую застройку.

Для защиты территории от пожаров проектом предусмотрено строительство трех пожарных депо по 3-4 машины каждое в разных районах города:

- в мкр.Заречный;

- в районе ул.Ветеранов и пер. Некрасова;

- в районе ул.Энтузиастов у моста..

В Северном районе в северо-восточной части его проектом предусмотрено размещение нового кладбища.

Проектом предлагается вести строительство зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | малоэтажная застройка до 3-х этажей | 24,6 |  | 2 |
|  | ИЖС | 16,7 |  | 1 |
|  | ИЖС | 12,8 |  | 1 |
|  | ИЖС | 21,5 |  | 1 |
|  | ИЖС | 21,0 |  | 1 |
|  | ИЖС | 13,0 |  | 2 |
|  | банно-прачечный комбинат (БПК) 200 мест | 5 | 3,6 | 2 |
|  | больничный комплекс на 1600 коек | 15,6 | 11,1 | 2 |
|  | культурно-досуговый центр (КДЦ) 450 мест | 4,5 | 3,2 | 2 |
|  | торговый центр (кафе на 100 мест) | 7,5 | 5,4 | 1 |
|  | приют на 170 мест | 10,5 | 7,5 | 1 |
|  | спортивный комплекс на 500 мест | 65,0 | 46,4 | 2 |
|  | каток на 400 мест | 12,5 | 8,9 | 2 |
|  | бассейн | 15,7 | 11,2 | 1 |
|  | - хоккейный корт | 4,0 | 2,9 | 2 |
|  | рынок | 3,8 | 2,7 | 1 |
|  | пождепо | 1,0 | 0,7 | 1 |
|  | пождепо | 1,2 | 0,9 | 1 |
|  | пождепо | 1,6 | 1,1 | 1 |
|  | аквапарк | 6,5 | 4,6 | 1 |
|  | малоэтажная застройка до 3-х этажей (реконстр. водозабора) | 8,7 |  | 1 |
|  | ИЖС (реконстр. Садоводства) | 5,8 |  | 1 |
|  | ОД (реконстр. Нефтебазы) | 2,6 | 1,9 | 2 |
|  | ИЖС (реконстр. Садоводства) | 6,2 |  | 1 |
|  | ИЖС (реконстр. Садоводства) | 19,0 |  | 1 |

Развитие планировочной структуры хутора Поцелуев

При разработке генерального плана хутора Поцелуев учитывались ранее запроектированные четыре квартала индивидуальной жилой застройки (квартал 15), спортивный комплекс (квартал 16), торговые и офисные помещения (квартал 17). Для развития населенного пункта проектом предусмотрен квартал 18 под объекты малого предпринимательства.

Схема хутора Поцелуев

Развитие планировочной структуры хутора Дядин

При разработке генерального плана хутора Дядин  учитывались  кварталы индивидуальной жилой застройки находящиеся за его границами. Для развития населенного пункта проектом предусмотрена планируемая зона отдыха и спорта.

Схема хутора Дядин

Развитие планировочной структуры хутора Бородинов

Для развития населенного пункта проектом предусмотрены кварталы:

- 9 под объекты малого предпринимательства;

- 10 под торговые и офисные помещения

Схема хутора Бородинов

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Белокалитвинского городского поселения.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана Белокалитвинского городского поселения функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику города

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования учитывались произведенные отводы, полученные от отдела архитектуры Белокалитвинского района.

Функциональное зонирование территории города Белая Калитва.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана г.Белая Калитва:

Жилые зоны

- зона индивидуальной жилой застройки

- зона перспективной индивидуальной жилой застройки

- зона малоэтажной жилой застройки

- зона перспективной малоэтажной жилой застройки

- зона среднеэтажной жилой застройки

Общественно-деловые зоны

- зона общественно-деловой застройки

- планируемая зона общественно-деловой застройки

Производственные зоны

- зона коммунально-складских предприятий

- планируемая зона коммунально-складских предприятий

- зона производственных предприятий

- планируемая зона производственных предприятий

Рекреационные зоны

- зона парков, скверов

- планируемая зона парков, скверов

- зона отдыха и спорта

- планируемая зона отдыха и спорта

- планируемая зона набережной

- зона природного ландшафта, зеленых защитных насаждений

- зона планируемых защитных зеленых насаждений

Зоны сельскохозяйственного использования

- зона садово-огороднических объединений

- зона сельскохозяйственного использования

Зоны специального назначения

- зона специального назначения

- планируемая зона специального назначения

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Функциональное зонирование территории хутора Поцелуев.

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

- зона малоэтажной жилой застройки

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

- зона планируемой общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

- зона защитных зеленых насаждений

- зона природного ландшафта

- зона планируемых защитных зеленых насаждений

- планируемая зона отдыха и спорта

Производственные зоны:

- зона коммунально-складских предприятий

- зона планируемых коммунально-складских предприятий

Зоны специального назначения:

- зона кладбища

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Функциональное зонирование территории хутора Дядин

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

- зона защитных зеленых насаждений

- зона природного ландшафта

- зона планируемых защитных зеленых насаждений

- планируемая зона отдыха и спорта

Зоны специального назначения:

- зона кладбища

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Функциональное зонирование территории хутора Бородинов

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

- зона планируемой общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

- зона защитных зеленых насаждений

- зона природного ландшафта

- зона планируемых защитных зеленых насаждений

Производственные зоны:

- зона планируемых коммунально-складских предприятий

Зоны специального назначения:

- зона кладбища

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

## 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого города.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы города, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Белокалитвинского городского поселения составляет 1304,178тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Белокалитвинскому городскому поселению на 01.07.07г составляет 27,6м2 на человека.

На расчетный период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Ветхими и аварийными в поселении признаны дома общей площадью 14,4 тыс.м2 и подлежат сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Генеральным планом предусмотрено переселение 15,6 тыс.м2 индивидуальной жилой застройки (приблизительно 500 домов), попадающей в ССЗ от ОАО «АлкоаМеталлургРус» и железной дороги.

Общая убыль жилого фонда на расчетный срок составит 30 тыс.м2

На первую очередь в х.Поцелуев предусмотрено строительств 7,8 тыс.м2.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Белокалитвинского городского поселения, очень высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселении. Всего в Белокалитвинском городском  поселении предусмотрено строительство на расчетный срок – 84,6 тыс.м2

## 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон и общественных центров.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

В городе Белая Калитва:

Ранее запланированы:

- Строительство 2 детских сада в Заречном микрорайоне

- Строительство школы 1200уч.

На расчетный срок проектом предусмотрено строительство:

- Специальный жилой дом и группа квартир:

- для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых;

- для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

- Детский дом-интернатна 170 мест.

- Больничный комплекс на 1600 коек (для всего района)

- Культурно-досуговый центр, состоящий из нескольких блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- развлекательный (кинозал; дискотека; бар, который днем может работать как детское кафе).

- Спортивный комплекс (СК) с игровым залом, помещения для спортивных секций ДЮСШ, боулинг, тренажерный зал, бассейн, гостиница для спортсменов.

- Каток.

- Бассейн.

- Хоккейный корт.

- Торговый центр, рынок.

- Банно-прачечный комбинат, химчистка.

- Гостиница.

- Три пожарных депо.

- Аквапарк

В хуторе Поцелуев

На расчетный срок проектом предусмотрено строительство:

- спортивный комплекс

- торговые и офисные помещения

В хуторе Дядин

Для развития населенного пункта проектом предусмотрена планируемая зона отдыха и спорта.

В хуторе Бородинов

Для развития населенного пункта проектом предусмотрены торговые и офисные помещения

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

## 8. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития городской среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие городской среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается увеличить и упорядочить существующую производственную зону в северо-западной части города с реконструкцией высвободившейся территории.

Имеющиеся территории производственной зоны, расположенные в юго-восточной части города, планируется также упорядочить и частично увеличить.

Большая часть индивидуальной, вся малоэтажная и 70% квартала средней и многоэтажной жилой застройки, находящейся на востоке Центрального района, расположены в СЗЗ ОАО «АлкоаМеталлургРус». Проектом предлагается с целью уменьшения СЗЗ предприятия провести соответствующие мероприятия по улучшению экологической ситуации (установка фильтров, строительство очистных сооружений, внедрение современных технологий и т.д.).

В городе Белая Калитва:

1. Проектом предусмотрен вынос с существующей территории:

- нефтебазы,

- хлебозавода

- известкового завода

на их месте предусмотрена общественно деловая застройка.

2. Закрытие и рекультивация карьера песка.

3. Планируется выделение новой территории под хлебозавод.

4. Выделение территории под объекты малого предпринимательства

5. Закрытие и рекультивация известковых шахт.

В хуторе Поцелуев

Для развития населенного пункта проектом предусмотрено выделение территории под объекты малого предпринимательства

В хуторе Бородинов

Для развития населенного пункта проектом предусмотрено выделение территории под объекты малого предпринимательства

## 9. Рекреационные зоны, озеленение населенных пунктов.

Формирование природно-экологического каркаса

Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивости природного комплекса города является формирование природно-экологического каркаса. Основу каркаса составляют существующие массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории, специально резервируемые под озеленение в структуре каркаса, зоны экономической реставрации. Природно-экологический каркас города – система природных и природно-техногенных комплексов города, обеспечивающих поддержание экологического баланса путем компенсации и ассимиляции негативных антропогенных воздействий, регенерации воздуха и воды.

Формирование экологического каркаса как сети функционально непрерывного живого «зеленого» покрова является приоритетным направлением по реализации стратегии устойчивого развития и устойчивого существования города и является важнейшей составляющей разработки Генерального плана г.Белая Калитва.

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса г.Белая Калитва:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающего экологически-безопасное развитие;

- сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных достопримечательностей путем развития сети рекреационных зон;

- формирование парковых и рекреационных зон городского и районного значения.

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие в городе.

Городские зеленые насаждения

Для разработки каркаса городского озеленения были определены следующие принципы ее формирования:

- непрерывность и взаимосвязь всех элементов городского озеленения

- территориальное и нормативное перераспределение с целью укрупнения озелененных территорий

- расширение экологических «зеленых коридоров» по радиальным направлениям, связывающим внутренние и прибрежные озелененные территории

- этапность формирования объектов озеленения города

- использование метода «лесных культур» и быстро растущих насаждений при освоении парковых территорий

Адекватная экономическая оценка зеленого фонда является важнейшей составляющей эффективного экономического регулирования, использования и охраны зеленого фонда.

Проектные предложения развития планировочной структуры природно-экологического каркаса:

1.Озелененные пространства города должны подчеркивать и усиливать эстетические качества ансамблей площадей и застройки города путем:

- преимущественного развития регулярных композиций и линейных планировочных структур с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, водоемов, пейзажных форм зеленых группировок

- композиционное объединение расчлененных элементов застройки средствами озеленения

- концентрация наиболее выразительных элементов озеленения, внешнего благоустройства, элементов геопластики, декоративно-монументального искусства в узловых зонах скопления людей

- максимальное использование декоративных экзотов

- отсутствие декоративных питомников диктует необходимость широкого использования метода «лесных культур» при строительстве парковых объектов; увеличение площадей, газонов и цветников.

В связи с вышесказанным, проектным предложением планируется создание туристической зоны на имеющихся территориях естественно-природного ландшафта, какими являются гора Караул (Южный район города) и Авиловы горы (Северный район города), с целью привлечения туристов и экскурсантов.

Для избавления части населения от 1% затопления (левый берег реки Северский Донец) планируется построить набережную, состоящую из трех отрезков: 1- по правому берегу реки в районе микрорайона Заречный, 2 - по левому берегу вдоль ул.Набережной, 3 – продолжение улицы Береговой (Центральный и Северный районы).

Планируется создание новых зеленых зон в различных местах города, где необходимо остановить процесс оврагообразования, путем их озеленения.

Освободившуюся территорию после переселения индивидуальной жилой застройки, расположенную в Центральном районе между улицами Краснопартизанская – Вахрушева – Заводская, занять защитными зелеными зонами.

Планируется увеличить существующий Парк культуры и отдыха, находящийся в районе улицы Российской (Центральный район города), путем ликвидации садового товарищества, с присоединением к существующему стадиону.

Предлагается устроить две парковые зоны в районе микрорайона Заречный.

2.Озеленение территории селитебной зоны заключается в озеленении придомовых и пространств жилых групп, в создание придомовых садов. Основная функциональная роль озеленения этого типа – создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для повседневного отдыха жителей города, улучшение микроклиматического режима, защита от ветра, шума, пыли, излишней солнечной радиации.

3.Благоустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и ветрозащитных полос заключается:

- сохранение естественной растительности с минимальными посадками пыле-, газоустойчивых декоративных полос вдоль пешеходных и автомобильных трасс;

- устройство ветрозащитных и снегозащитных сооружений в зонах господствующих ветров.

## 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

- зона полигона ТБО

- зона скотомогильников

Зона кладбища.

Проектом предусмотрено в г.Белая Калитва существующее кладбище, расположенное в северной части города между улицей Комарова и магистральной дорогой Волгоград-Кишинев, закрыть. Под строительство нового кладбища отведен земельный участок на северо-восточной окраине города, площадью 17,7га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 15‰, размер земельного участка составит 3,5 га.

Территория старого кладбища:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.

В Белокалитвинском городском поселении существует четыре свалки ТБО: городская свалка ТБО расположена в центре города и три около населенных пунктов. Данные свалки ТБО необходимо закрыть после строительства нового мусороперерабатывающего завода с последующей обязательной рекультивацией территории закрытых свалок.

В связи с проведением необходимой процедуры оформления документации все существующие свалки ТБО необходимо сохранить до введения в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода.

Общий объем поступления отходов на расчетную численность населения Белокалитвинского городского поселения (47000 чел. – город и 1180 чел. - хутора) составит 75883,5 м3/год. Количество образующихся отходов за расчетный срок 20 лет составит 1517670м3.

Проектом предлагается:

1. Проектирование и строительство на расчетный срок на территории Краснодонецкого сельского поселения безотходного мусороперерабатывающего завода мощностью более 40 тыс.т. отходов в год. На данный завод будут вывозиться ТБО Белокалитвинского городского поселения, Коксовского сельского поселения, Богураевского сельского поселения (кроме хутора Чапаев), а  так же в перспективе Краснодонецкого и Нижнепоповского сельских поселений.

2.Рекультивация территории существующего полигона ТБО.

3.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4.Обеспечить районную больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

5.Разработать схему обращения с отходами на территории Белокалитвинское городское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. Проектом предусмотрено строительство мусороперерабатывающего завода. В границах Белокалитвинского городского поселения места отвечающего всем нормативным требованиям (15 км от аэропорта, 1000м СЗЗ) нет. Место размещения завода по переработке мусора от всех поселений Белокалитвинского района должно быть утверждено схемой территориального планирования Белокалитвинского района.

На расчетный срок генеральным планом Краснодонецкого сельского поселения предлагается строительство безотходного мусороперерабатывающего завода мощностью более 40 тыс.т. отходов в год. На данный завод будут вывозиться ТБО Белокалитвинского городского поселения, Коксовского сельского поселения, Богураевского сельского поселения (кроме хутора Чапаев), а  так же в перспективе Краснодонецкого и Нижнепоповского сельских поселений. Завод будет располагаться в 12,4 км юго-восточнее г.Белая Калитва и в 7 км севернее ст.Красноданецкая. Данное размещение позволяет выдержать санитарно-защитную зону в 1000 м. На заводе генеральным планом предлагается использование безотходных технологий утилизации твердых бытовых отходов, которых на сегодня существует большое множество.

Основными преимуществами данных технологий является  извлечение имеющихся в отходах материалов, которые возвращаются на вторичную переработку, (пластик, стекло, бумагу, картон, черные и цветные металлы, текстиль, резину и т.д.). Та часть отходов, которая не подлежит продаже как вторсырье, перерабатывается в энергетические брикеты (палеты), которые в дальнейшем используются как экологически чистое топливо для промышленных и индивидуальных отопительных котлов работающих на твердом топливе. Все органические вещества находящиеся в ТБО перерабатываются в компонент компоста. Во всем цивилизованном мире отходы давно уже одна из доходных отраслей бизнеса. Это – развитая и процветающая отрасль, если вести дела цивилизованно, вкладывая деньги в развитие современных технологий, оснащая ее современным оборудованием. Бизнес в этой отрасли является одним из самых рентабельных, высокодоходным и стабильным.

До момента ввода в действие мусороперерабатывающего завода генеральным планом предлагается продолжить использование существующих санкционированных свалок ТБО. С вводом в действие завода, генеральным планом предлагается рекультивация всех свалок, а все накопленные отходы на них будут переработаны на вновь построенном заводе.

Общий объем поступления отходов на мусороперерабатывающий завод составит 119535м3/год. Общее количество образующихся отходов за расчетный срок составит 2390692м3. Площадь участка 3га.

Зона скотомогильников.

По данным предоставленным ветеринарной службой, на территории Белокилитвинского городского поселения действующих скотомогильников нет.

По данным предоставленным комитетом архитектуры Белокалитвинского района на территории Белокилитвинского городского поселения расположены два скотомогильника, на настоящее время оба не эксплуатируются.

Скотомогильники расположены:

  - Северо-западнее х. Поцелуев в 1,5 км от границы населенного пункта, за балкой Поцелуевская.

  - Между хутором Бородинов и р. Северский Донец – в 300 м от реки Северский Донец и 650 м восточнее х. Бородинов

В перспективе вышеперечисленные скотомогильники генеральным планом использовать не предусматривается.

Проектом предлагается для населения Белокалитвинского городского поселения устройство скотомогильника (биотермической ямы) в 3 км севернее населенного пункта г.Белая Калитва.

## 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Проектом предусмотрено перевести территория садово-огороднических объединений под индивидуальную жилую застройку.

# 12. Баланс территории Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Белокалитвинского городского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет небольшого роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Белокалитвинского городского поселения представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

Баланс территории Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района

Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| I | Земли промышленности | 850 | 5,12 | 307 | 1,85 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 12227 | 73,66 | 11455 | 68,92 |
| III | Земли водного фонда | 145 | 0,87 | 120 | 0,72 |
| IV | Земли лесного фонда | 698 | 4,20 | 698 | 4,20 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 63 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 2617 | 15,77 | 4040 | 24,31 |
| 1 | Г.Белая Калитва | 2211 | 100 | 3600 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 522,2 | 23,62 | 788,8 | 21,91 |
|  | -многоэтажная | 66,3 | 3 | 112,5 | 3,13 |
|  | -малоэтажная | 31,3 | 1,42 | 77,6 | 2,16 |
|  | -индивидуальная | 424,6 | 19,2 | 598,7 | 16,63 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 51 | 2,31 | 122,6 | 3,41 |
| 1.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 952,3 | 43,07 | 1223,9 | 34 |
|  | -зона природного ландшафта и защитных зеленых насаждений | 783,7 | 35,45 | 870 | 24,17 |
|  | -территория городских парков | 10,9 | 0,49 | 72,8 | 2,02 |
|  | -территория спортивных сооружений | 6,3 | 0,28 | 117,4 | 3,26 |
|  | -покрытые водой | 151,4 | 6,85 | 163,7 | 4,55 |
| 1.4 | Территории производственных предприятий, в том числе | 208,3 | 9,42 | 648,8 | 18,02 |
|  | - территории производственных предприятий | 100,5 | 4,55 | 375 | 10,42 |
|  | -территории коммунально-складских предприятий | 107,8 | 4,88 | 273,8 | 7,61 |
| 1.5 | Территории специального назначения, в том числе | 43,2 | 1,95 | 46,4 | 1,29 |
|  | -территории кладбищ | 43,2 | 1,95 | 46,4 | 1,29 |
| 1.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 307,5 | 13,91 | 667,8 | 18,55 |
|  | -набережная |  | 0 | 44,2 | 1,23 |
| 1.7 | Территории сельхозиспользования, в том числе | 126,5 | 5,72 | 101,7 | 2,83 |
|  | -территории сельскохозяйственных угодий | 19,2 | 0,87 | 88,2 | 2,45 |
| - | -территории садово-огороднических объединений | 107,3 | 4,85 | 13,5 | 0,38 |
| 2 | Х.Поцелуев | 180 | 100 | 193 | 100,00 |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 78,1 | 49,75 | 85,6 | 44,35 |
|  | -малоэтажная | 8,9 | 5,67 | 8,9 | 4,61 |
|  | -индивидуальная | 69,2 | 44,08 | 76,7 | 39,74 |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 3,8 | 2,42 | 7,5 | 3,89 |
|  | планируемая зона отдыха и спорта | - | 0 | 2,5 | 1,30 |
| 2.3 | Территории рекреационного назначения. в том числе | 51,3 | 32,68 | 70,4 | 36,48 |
|  | зона природного ландшафта и защитных зеленых насаждений | 51,3 | 32,68 | 47,4 | 24,56 |
|  | Земли покрытые водой | 23 | 11,92 | 23 | 11,92 |
| 2.4 | Территории производственных предприятий, в том числе | 1,5 | 0,96 | 4,1 | 2,12 |
|  | -территории коммунально-складских предприятий | 1,5 | 0,96 | 4,1 | 2,12 |
| 2.5 | Территории специального назначения, в том числе | 0,3 | 0,19 | 0,3 | 0,16 |
|  | -территории кладбищ | 0,3 | 0,19 | 0,3 | 0,16 |
| 2.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 22,0 | 14,01 | 25,1 | 13,01 |
| 3 | Х.Бородинов | 167 | 100 | 167 | 100,00 |
| 3.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 50,1 | 33,18 | 50,1 | 30,00 |
|  | -индивидуальная | 50,1 | 33,18 | 50,1 | 30,00 |
| 3.2 | Общественно-деловая застройка | 0,2 | 0,13 | 0,8 | 0,48 |
| 3.3 | Территории рекреационного назначения, в том число | 76,4 | 50,6 | 90,9 | 54,43 |
|  | зона природного ландшафта и защитных зеленых насаждений | 76,4 | 50,6 | 74,9 | 44,85 |
|  | Земли покрытые водой | 16 | 9,58 | 16 | 9,58 |
| 3.4 | Территории производственных предприятий, в том числе | - | 0 | 1,1 | 0,66 |
|  | -территории коммунально-складских предприятий | - | 0 | 1,1 | 0,66 |
| 3.5 | Территории специального назначения, в том числе | 0,4 | 0,26 | 0,4 | 0,24 |
|  | -территории кладбищ | 0,4 | 0,26 | 0,4 | 0,24 |
| 3.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 23,3 | 15,43 | 23,3 | 13,95 |
| 3.7 | Территории сельхозиспользования, в том числе | 0,6 | 0,4 | - | 0 |
| - | -территории садово-огороднических объединений | 0,6 | 0,4 | - | 0 |
| 4 | Х.Дядин | 58,6 | 100 | 80,3 | 100 |
| 4.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 17,2 | 29,35 | 20,0 | 28,05 |
|  | -индивидуальная | 17,2 | 29,35 | 20,0 | 28,05 |
| 4.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 0,2 | 0,34 | 0,5 | 0,7 |
|  | планируемая зона отдыха и спорта | - | 0 | 0,3 | 0,42 |
| 4.3 | Территории рекреационного назначения в том числе: | 31,4 | 53,58 | 41,9 | 58,77 |
|  | зона природного ландшафта и защитных зеленых насаждений | 31,4 | 53,58 | 41,9 | 58,77 |
|  | Земли покрытые водой | - |  | 9 | 11,2 |
| 4.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,8 | 11,6 | 8,9 | 12,48 |
| 4.6 | Территории сельхозиспользования, в том числе | 3 | 5,12 | - | 0 |
| - | -территории садово-огороднических объединений | 3 | 5,12 | - | 0 |
|  | Всего | 16600 | 100 | 16620 | 100 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 13.1. Транспортная инфраструктура.

## 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Расстояние от города Белая Калитва до речного порта и аэропорта областного центра г.Ростова-на-Дону составляет 168км, до речного порта р.п.Усть-Донецкий – 108 км, до морских портов г.Таганрога – 258 км и г.Азова – 213 км.

Транспортная инфраструктура Белокалитвинского городского поселения представлена водным, автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом и связанными с ними предприятиями, путями передвижения и устройствами.

Город Белая Калитва является крупным транспортным узлом, через который осуществляется большой объем грузовых и пассажирских перевозок.

Водный транспорт.

Система водного транспорта представлена судоходным фарватером реки Северский Донец, системой его шлюзов, пристаней, якорных стоянок и портом класса «река-море».

Река Северский Донец является судоходной теплоходами типа «река-море» и баржами грузоподъемностью 2000 тонн.

На территории поселения расположены речные причалы:

- г.Белая Калитва – пассажирский причал, причал грузового порта (отгрузка щебня и песка);

- х.Бородинов и х.Поцелуев - пассажирский причал.

Длина водного пути в границах поселения 28 км.

Грузоперевозки с применением водного транспорта считаются наиболее экономичными и рентабельными. Они получают значительное развитие по мере восстановления судоходного фарватера в р.Северский Донец, ремонта шлюзов, пристаней и якорных  стоянок их обустройством и реконструкцией.

Железнодорожный транспорт.

Через город Белая Калитва проходят пути Северо-Кавказской железной дороги (станция Белая Калитва СКЖД): линия Ростов-Воронеж связывает город с европейским центром страны и Кавказом, линия Волгоград–Лихая обеспечивает связь с Поволжьем, Казахстаном и Средней Азией, а также районами области. По железной дороге город связан с такими центрами Донского края, как Ростов-на-Дону, Краснодар и др. Имеется железнодорожный вокзал на ул.Вокзальная.

Сеть железных дорог главной магистральной линией «Горная-Волгоград» и отходящих от ее станций подъездных путей к производственных узлам шахт, карьеров, промышленным  районам города.

Протяженность Северо-Кавказской железной дороги по территории города составляет:

- 22,2 км главных путей,

- 28 км – станционных,

- 47,3 км - подъездных и более 3 км железнодорожных путей находится в собственности предприятий.

На перспективу строительство новых железнодорожных линий, примыкающих к городу не предусматривается

Воздушный транспорт

На территории Белокалитвинского поселения находится аэродром местных воздушных авиалиний, который принимает самолеты  и вертолеты для выполнения авиационных сельхозработ. На территории аэродрома расположен спортивный авиационный клуб.

На перспективу предусматривается реконструкция и удлинение  взлетно-посадочной полосы, реконструкция здания аэропорта с устройством накопителя, выполнение других мероприятий по обустройству, что позволит организовать маршруты на Москву, Харьков, Адлер, Симферополь.

Автомобильный транспорт.

Через город Белая Калитва проходит автомагистраль общегосударственного значения «Волгоград-Кишинев», соединяющая город с областным центром, Украиной, городами и районами Ростовской и других областей. Расстояние между городом Белая Калитва и областным центром г.Ростов-на-Дону – 168 км. Расстояние до г.Каменск-Шахтинского составляет 55 км, до г.Зверево – 69 км, до г.Шахты - 86 км. От Москвы г.Белую Калитву отделяет 1001 км, от соседних областных центров г.Волгограда - 323 км и г.Краснодара – 433 км.

Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

На перспективу сеть внешних автомобильных дорог, в основном, сохраняется с постепенным переводом их в более высокую техническую категорию, расширением земляного полотна и проезжей части, устройством .

Перспективы развития транспортной деятельности в Белокалитвинском городском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети. В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры и расположения на территории поселения трассы М-21, следует рассматривать вопросы транспортного обслуживания грузов и пассажиропотоков идущих по этой трассе.

Вдоль трассы автомагистрали М-21-«Волгоград-Кишинев», на территории ее инженерно-транспортной инфраструктуры, проектом предусматривается дальнейшее строительство заправок, СТО, мест отдыха и развлечений.

| Протяженность дорог на расчетный срок |
| --- |
| Категория дороги | Протяженность, км |
| дорога федерального значения М-21 | 4,6 |
| дорога регионального значения | 1,3 |
| дорога межмуниципального значения | 1,7 |
| дорога местного значения | 14,7 |
| Всего | 22 |

## 13.2. Городской транспорт.

Перспективы пассажирского транспорта

Проектная схема городского транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития города и его улично-дорожной сети.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах города.

Намеченное резкое увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста парка ПАТП. Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Проектные предложения.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 11893 единицы, а на расчетный срок - 16863 единицы.

Хранение и обслуживание парка автобусов предусматривается на территории ОАО ПАТП.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне. Строительство жилой застройки, в связи с дефицитом территории, можно вести с подземными гаражами.Необходимо предусмотреть подземные автостоянки при строительстве новых многоэтажных зданий.

Проектом предлагаются:

- одна автостоянка в районе горы Караул для туристов.

-две автостоянки в районе промзоны в Южной части города.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Белокалитвинскому городскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 84 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок –14колонок.

## 13.3. Улично-дорожная сеть

Проектные предложения

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- автодорога (федерального значения) Волгоград-Кишинев

- магистральные улицы общегородского значения;

- магистральные улицы районного значения;

- улицы в жилой застройке;

- улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов;

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Избранная концепция реализуется в виде следующих проектных мероприятий:

Проектом предусматривается строительство новых дорог на участках под новое строительство (район Заречный и др.) и культурно-досуговых объектов, соответствующих нормативам, с присоединением к существующей транспортной инфраструктуре

До настоящего времени застройка объектов капитального строительства велась без учета предложений предыдущего генерального плана, поэтому ширина улиц в городе не соответствует нормативной документации.

Проектом предлагается реконструировать часть застройки, в том числе жилой и коммунально-складской, под зону инженерно-транспортной инфраструктуры с дальнейшей реконструкцией существующей индивидуальной жилой застройки, путем уплотнения или дальнейшего перевода в зону малоэтажной жилой застройки за пределами расчетного срока.

На данный момент ширина проезжей части не соответствует нормативам, имеется значительное количество улиц с односторонним движением, отсюда нет возможности не только расширения проезжей части, но и пешеходной зоны. Ширина улиц жилых кварталов в городе должна быть 16-20м. ширина проезжей части 6м.

Проектом предлагается реконструкция части существующих улиц и дорог до соответствия с нормативной документацией. Характеристики дорог, подлежащих реконструкции приведены в таблице 13.3.3.

Таблица 13.3.3.

| № п/п | Наименование улиц | Существующие дороги | Планируемые дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина проезжей части, м | Ширина улицы, м | Ширина проезжей части, м | Ширина улицы, м |
| I | Магистрали общегородского значения |
|  | Магистраль в Заречном районе | - | - | 14 | 70 |
|  | Магистраль на Волгоград | 7,5 | 23 | 14 | 114 |
|  | Улица Комарова (существующая) | 6 | 31 | 14 | 31 |
|  | Улица Горького | 6 | 16-20 | 14 | до 40 |
|  | Улица Л.Толстого | 6 | 43 | 14 | 43 |
|  | Улица Ветеранов | 7 | 23 | 14 | 36 |
|  | Улица Вокзальная | 12 | 28 | 14 | 28 |
|  | Улица Калинина (односторонняя) | 6 | 24 | 7 | 24 |
|  | Улица Пролетарская | 12 | 20 | 14 | 40 |
|  | Улица Московская | 9,5 | 18 | 14 | 40 |
| II | Магистраль районного значения |
|  | Улица Машиностроителей | 7,5 | 21,5 | 10,5 | 40 |
|  | Улица Копаева | 4,5 | 16 | 10,5 | 40 |
|  | Улица Энгельса | 14 | 23 | 14 | 23 |
| III | Жилые улицы |
| 1 | Улица Совхозная | 6 | 40 | 10,5 | 34 |

Ширина всех магистральных улиц общегородского значения должна быть 40м, ширина проезжей части 10,5м. Дороги районного значения с грузовым движением должны быть 14м, ширина проезжей части 8,5м.

Также проектом предусматривается надземный пешеходный переход в районе кольцевой развязки над микрорайоном Заречный.

Существующий тоннель под железной дорогой предлагается расширить в районе улицы Копаева, а новое сооружение 2-х транспортный тоннель построить в районе улицы Чернышевского.

Одной из проблем уличной сети города является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик городской среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон, в том числе двух пешеходных мостов.

Проектом предлагается строительство моста, предназначенного для общественного транспорта и пешеходного движения между общегородским центром и центром Заречного района, через р.Северский Донец между правобережной и левобережной частями города в районе улицы Петрова.

Для реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров необходимо реконструировать 44га существующей застройки.

Протяженность улично-дорожной сети города Белая Калитва к концу расчетного срока составит 202 км:

### 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Белокалитвинского городского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, селитебные территории, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия), зоны отдыха.

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по городскому хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

### 14.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

г.Белая Калитва

Проектное предложение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

- 230л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в многоэтажной застройке с централизованным, горячим водоснабжением;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и т. д.

- 90 л/сут на одного человека — норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное — 25 л/с (при количестве жителей более 25 000 чел.);

- на внутреннее -  2х2,5 +2х5= 15 л/с (здание театра со сценой);

- расчётное количество одновременных пожаров — 2.

Время тушения пожара — 3 часа.

На начальной стадии разработки генплана по запросу ООО «ГрафИнфо» о стоимости модульных сооружений по снижению жесткости с 12-16 мг-экв до нормативной при суточной производительности сооружений до 20 000 м³/сут ООО «Арматех» (г. Санкт-Петербург) указывает цифру 5 000 000 евро без стоимости доставки оборудования, монтажа, пуско-наладки и реагентов.

Таким образом, предложение ООО «Южгеосервис» является наиболее рентабельным и единственно приемлемым. Это предложение и Программа перспективного развития системы водоснабжения г. Белая Калитва, разработанная ООО «Исток» легла в основу реконструкции и развития системы водоснабжения на стадии разработки данного генплана.

Проектом предлагается поэтапная реконструкция системы водоснабжения:

источники водоснабжения – скважинные водозаборы:

- «Левобережный – 1» - производительностью 5 000 м³/сут;

- «Горняцкий» - производительностью 5 000 м³/сут;

- «Красный Яр» - производительностью 10 000 м³/сут;

(см. Балансовую схему источников водоснабжения г. Белая Калитва)

на основании гидрогеологического заключения по участку «Красный Яр» - выявление места и сооружение группового водозабора, производительностью 10 000 м³/сут.

Строительство водовода Ø 500 мм Красный Яр – г. Белая Калитва;

вода от водозабора «Красный Яр» распределяется на две части:

одна подаётся в резервуары водозабора «Левобережный - 1»,

другая в резервуар на площадке насосной станции ΙΙ-го подъёма, расположенной в микрорайоне «Заречный»;

насосная станция Ι-го подъёма водозабора «Левобережный – 1»

переоборудуется для подачи воды по существующему водоводу  в

количестве 10 000 м³/сут на насосную  станцию ΙΙ-го подъёма на горе Караул;

насосная станция Ι-го подъёма на водозаборе «Горняцкий» подаёт воду на насосную станцию ΙΙ-го подъёма в микрорайоне «Заречный» (рабочий проект водовода выполнен ООО «Орион» г. 	Шахты);

насосная станция  ΙΙ-го подъёма на г. Караул реконструируется на общую производительность 10 000 м³/сут для подачи воды в город и Нижний посёлок с выделением группы насосов на подачу воды в населённые пункты: п. Сосны, х. Верхнепопов, х. Нижнепопов, х. Погорелов, х.Дороговский и х. Какичев;

насосная станция ΙΙ-го подъёма в микрорайоне «Заречный»  реконструируется на общую производительность 10 000 м³/сут с выделением трёх групп насосов:

1 - на микрорайоны «Заречный» и  «Атаево»,

2 -  в старую и центральную части города (обратным ходом),

3 — для подачи воды в населённые пункты: п. Коксовый, п. Русичи и х. Богураев.

переключение существующего водовода Ø 500 мм на трассу, расположенную между насосными станциями II-го подъёма в м-не  «Заречный» и горе Караул.

Поэтапная санация водовода;

строительство новых кольцевых водопроводных сетей в проектируемых  кварталах города и поэтапная замена существующих тупиковых сетей на  кольцевые Ø 110 – 315 мм.

высвобождающиеся мощности водозаборных сооружений переориентируются или консервируются на случай аварийной  ситуации по решению эксплуатирующих организаций.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры;

Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR17 ø110÷315мм ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. Водомерными  узлами также оснащаются насосные станции I и II подъёмов;

Хутор Поцелуев

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в п. Половинка этот вид расхода воды осуществляется за счет приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

- расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85* и составляет:

- на наружное – 10л/с (двухэтажная застройка в южной части хутора);

- на внутреннее – 2 струи по 2,5л/с (котельная, переведенная на газовое топливо ).

- Время тушения пожара – 3 часа.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 1.

Проектом предлагается устройство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для всего хутора Поцелуев, после проведения гидрогеологического обследования и мониторинга действующих скважин и установлена их фактически возможная производительность. Проектом принята минимальная в 6м3/час из условия заполнения башни 20м3 за 3 часа.

Предлагается объединить действующие скважины единым трубопроводом с третьей проектируемой, которая будет резервной, и направить воду на площадку водопроводных сооружений, в состав которой войдут:

- водонапорная башня с баком ёмкостью 25м3 и высотой столба 10м;

- 2 резервуара чистой воды по 150 м3 каждый;

- насосная второго подъема (g =50м3/час  Н =20м).

Водопроводные сооружения рекомендуется разместить на самой высокорасположенной территории х. Поцелуев, что позволит использовать рельеф при устройстве разводящей водопроводной сети данного населенного пункта.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой ø63÷160мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160мм предлагается для "обвязки" площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учета расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную второго подъема на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Хутор Бородинов, ХуторДядин

Проектное предложение:

Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки от индивидуальных шахтных или трубчатых колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа рассчитанных от количества человек, населяющего каждый конкретный дом, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемыми непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л, которые устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Противопожарные мероприятия.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу водоемов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение

г.Белая Калитва

Проектное предложение

Проектом предлагается развитие действующей системы водоотведения со 100%-ным охватом сетями канализации  города Белая Калитва с одновременной поэтапной ее модернизацией включая КОС (с устройством системы доочистки и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём 1 категории), заменой устаревшего оборудования и 100% - изношенных участков трубопроводов.

Проектом также предусматривается ввиду не загруженности действующих КОС и географического местоположения п. Коксовский и хуторов Дороговский, Нижний и Верхний Попов, п. Сосны принять на КОС г. Белая Калитва бытовые сточные воды вышеуказанных поселков. Величины среднесуточного водоотведения, а также водоотведение г. Белая Калитва и близко расположенных посёлков в сутки и час максимального водоотведения приведены в таблицах 3-5.

Согласно проведенным расчетам при этом необходимо увеличить часовую производительность только действующей КНС №1, доведя ее производительность при полном канализовании западной части города Белая Калитва и поселка Коксовский до 600м3/час, т.е. два рабочих насоса и один резервный каждый производительностью 300м3/час.

Для экологической безопасности действующей системы водоотведения проектом рекомендуется:

- провести санацию действующего напорного трубопровода Ø500мм через р. Северский Донец и согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84 устроить ещё один такого же диаметра;

- устройство вторых напорных линий от действующих КНС, параллельно действующим линиям аналогичного диаметра;

Действующие канализационные насосные станции, расположенные в зоне затопления 1%-ным паводком (КНС №2 и№7) и имеющие Наземные павильоны должны быть оборудованы водонепроницаемыми ставнями и железной дверью с водонепроницаемым уплотнением.

Вновь прокладываемые и заменяемые участки канализационных трубопроводов предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 и SDR 26 ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 ÷ 710мм.

Для осмотра и прочистки сетей, а также для установки отключающей арматуры проектом предлагается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 902-09-22.84.

Хутор Поцелуев

Проектное решение.

Проектом предусматривается устройство одной системы канализации хутора Поцелуев, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС, подающей сточные воды на канализационные блочные очистные сооружения биологической очистки контейнерного типа с доочисткой производительностью 200 м3/сут фирмы «ЭКОС», с последующим выпуском в р. Северский Донец.

Для канализования базы отдыха проектом предусматривается оборудовать ёмкость  бытовых сточных вод погружным насосом с режущей кромкой и по напорной линии отводить сточные воды на проектируемые КОС в ночное время, что позволит стабилизировать часовую неравномерность их по загруженности.

Хутор Бородино ХуторДядин

Проектное решение.

Проектом рекомендуется оснащение индивидуальных жилых домов локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки Биокси не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

### 14.2. Теплоснабжение.

Основные проектные решения.

Расходы тепла новых проектируемых районов определены в соответствии с МДК 4-05.2004. Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления -25°С.

Проектом предусматривается обеспечить центральным отоплением и горячим водоснабжением жилую и общественно-деловую застройку кварталов 1,7,12.20. Общая нагрузка этих кварталов составляет 21,77 МВт. Блочную модульную котельную (БМК №1) предлагается разместить в 7 квартале.

В 10 квартале (торговый центр и рынок) предлагается предусмотреть блочную модульную котельную (БМК №2) мощностью 0,9 МВт. Как вариант: 10 квартал снабдить теплом от котельной №6  с условием увеличения ее мощности на данную нагрузку.

В 8 квартале для теплоснабжения больничного комплекса  предлагается предусмотреть блочную модульную котельную (БМК №3) мощностью 2,42 МВт.

В 13 квартале для теплоснабжения катка и торгового центра предлагается предусмотреть блочную модульную котельную (БМК №4) мощностью 1,9 МВт, которая будет обслуживать 13 , 16 и 17 кварталы.

В 14 квартале, в котором будет расположен бассейн, предлагается предусмотреть блочную модульную котельную (БМК №5) мощностью 1,6 МВт.

В 11 квартале, в котором будет расположен приют, предлагается предусмотреть блочную модульную котельную (БМК №6) мощностью 0,65 МВт.

В 9 квартале, в котором будет расположен культурно-досуговый центр, предлагается предусмотреть блочную модульную котельную (БМК №7) мощностью 0,44МВт.

Для теплоснабжения 21, 22 и 23 квариалов, предлагается предусмотреть блочную модульную котельную (БМК №8) мощностью 5,06 МВт.

В котельных необходимо предусмотреть учёт расхода теплоносителя, должна быть разработана система автоматизации и диспетчеризации с возможностью передачи основных параметров тепловых сетей на центральный диспетчерский пункт.

Для котельных тепловой мощностью менее 200Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Система теплоснабжения кварталов - закрытая с параметрами теплоносителя по температурному графику 95-70°С. Тепловые сети от новых проектируемых котельных двухтрубные бесканальной прокладки, стальные предварительно изолированные с пенополиуретановой изоляцией. Приготовление воды для систем горячего водоснабжения предусмотреть в индивидуально-тепловых пунктах (ИТП) каждого здания.

В связи с Правительственной Программой энергосбережения в индивидуально-тепловых пунктах (ИТП), которые согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании независимо от наличия ЦТП, устанавливаются приборы учета тепловой энергии с двумя передвижными преобразователями расхода и оборудования для дистанционной передачи данных по каналу «GSM» в ОАО «ДОНЭНЕРГО»-«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ».

Отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки намечается от автономных 2-х контурных газовых котлов.

Теплоснабжение пожарных депо в кварталах 18 и 19 предусмотреть от автономных источников тепла.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Данная схема теплоснабжения  не включает разработку внутриквартальных тепловых сетей.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

Хутор Поцелуев

Основные проектные решения:

Тепловая нагрузка существующего жилого фонда составляет 2,356 МВт. Тепловая нагрузка проектируемого жилья составляет 0,247 МВт.

Теплоснабжение, при газификации хутора, произвести от газовой котельной.

Хутор Бородинов

Основные проектные решения:

Тепловая нагрузка существующего жилого фонда составляет 1,414 МВт. Тепловая нагрузка проектируемого жилья составляет 0,061 МВт (0,063Гкал/ч).

Теплоснабжение хутора, при условии газификации, индивидуальной застройки произвести от автономных двухконтурных котлов, устанавливаемых у каждого потребителя или от газовой котельной хутора.

ХуторДядин

Основные проектные решения.

Тепловая нагрузка существующего жилого фонда составляет 0,283 МВт. Тепловая нагрузка проектируемого жилья составляет 0,015 МВт (0,015Гкал/ч).

Теплоснабжение индивидуальной застройки, при условии газификации, произвести от автономных двухконтурных котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен согласно МДК 4-05.2004

### 14.3. Газоснабжение.

Проектные предложения:

Источником газоснабжения проектируемых кварталов застройки являются существующие сети газопроводов высокого и среднего давления. Перевод на природный газ потребителей, использующих сжиженный газ для приготовления пищи, предусматривается от существующих  и проектируемых газовых сетей с установкой в каждом доме газовой плиты.

Теплоснабжение зданий общественного назначения  в проектируемых кварталах предусматривается от проектируемых блочных модульных котельных на газовом топливе.

В  проектируемом жилом  квартале № 1 (2624 человека), где предусматривается застройка жильем для инвалидов и людей пожилого возраста, предусматривается централизованное теплоснабжение жилых домов от  проектируемой котельной и для  нужд пищеприготовления - установка электрических плит в каждой квартире.

Теплоснабжение жилых домов в  проектируемой застройке (кварталы № 2,3,4,5,6,24,25) предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора( СНиП 31-02-2001).

Для поквартирного теплоснабжения многоквартирных жилых  зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, имеющие разрешительные и сертификационные документы, требуемые законодательством РФ. Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях. Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого помещения общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРП и ГРУ котельных предлагается произвести от газопроводов высокого (0,6 МПа) и среднего ( 0,3 МПа) давления. Производительность ГРП (ШРП) принимается по расчетным данным.

Сети газопроводов предлагается предусмотреть вдоль улиц проектируемых кварталов  и существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения квартала. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

Общий  расход газа  по проектируемым кварталам часовой 4450,8 м3/ч, годовой  8368723 м3/год. Расчетное высокое давление на входе в ГРП ≤ 0,6 МПа, на выходе - 3000 Па.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной  предлагаемой схемой.

Хутор Бородинов

Проектные предложения:

В хуторе Бородинов планируется увеличение численности населения на 12 человек с общей численностью населения 400 человек.

Источником газоснабжения является перспективный газопровод высокого давления (0,6 М Па) и ответвление газопровода к хутору Бородинов.

Перевод на природный газ потребителей, использующих сжиженный газ  для приготовления пищи предусматривается от проектируемых газовых сетей с установкой в каждом доме газовой плиты.

При газоснабжении хутора в проектируемой и существующей застройке предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире).

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут  применяться автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого здания  общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП (ШРП), принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов предусматривается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения квартала. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Расчетное высокое давление на входе в ГРП  ≤ 0,6 МПа, на выходе - 3000 Па. Общий  расход газа (жилой фонд),  нагрузка на ШРП- 176,5 м3/ч

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения квартала.

Проектируемая схема газоснабжения является принципиальной  предлагаемой схемой.

Нагрузка на ШРП, диаметры газопроводов, а также потери давления на участках уточняются при разработке рабочей документации  с применением  специальных программ для расчета газопроводов.

Хутор Дядин

Проектные предложения:

В хуторе Дядин планируется увеличение численности населения на 3 человека с общей численностью населения 80 человек.

Источником газоснабжения является перспективный газопровод высокого давления (0,6МПа) и ответвление газопровода к хутору Дядин.

Перевод на природный газ потребителей, использующих сжиженный газ для приготовления пищи предусматривается от проектируемых газовых сетей с установкой в каждом доме газовой плиты.

При газоснабжении хутора природным газом предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилых домов в проектируемой и существующей застройке принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире).

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения квартала. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Расчетное высокое давление на входе в ГРП ≤ 0,6МПа, на выходе - 3000 Па.

Общий  расход газа (жилой фонд),  нагрузка на ШРП- 37,2  м3/ч

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку газовых сетей  низкого давления и является принципиальной предлагаемой  схемой.

Нагрузка на ШРП, диаметры газопроводов, а также потери давления на участках уточняются при разработке рабочей документации  с применением  специальных программ для расчета газопроводов.

Хутор Поцелуев

Проектные предложения:

В хуторе Поцелуев планируется увеличение численности населения на 55 человек с общей численностью населения 700 человек.

Источником газоснабжения является перспективный газопровод высокого давления (0,6МПа) и ответвление газопровода к хутору Поцелуев. Предусматривается 100% охват природным газом всех потребителей на расчетный срок.

Перевод на природный газ потребителей, использующих сжиженный газ  для приготовления пищи предусматривается от проектируемых газовых сетей с установкой в каждом доме газовой плиты.

При газоснабжении хутора природным газом предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты. Теплоснабжение жилых домов в проектируемой и существующей застройке  принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире).

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут  применяться автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого здания  общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП(ШРП), принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения квартала. Диаметры газопроводов давления, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением  специальных программ для расчета газопроводов.

Общий  расход газа (жилой фонд),  нагрузка на ШРП- 308,3  м3/ч

Расчетное высокое давление на входе в ГРП ( ГРПШ №1) ≤ 0,6МПа, на выходе среднее  - 0,3МПа.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной предлагаемой  схемой.

Нагрузка на ШРП, диаметры газопроводов, а также потери давления на участках уточняются при разработке рабочей документации  с применением  специальных программ для расчета газопроводов.

### 14.4.Электроснабжение.

Схема городских сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по двузвеньевой (ЦП-РП-ТП) схеме.

Вся проектируемая питающая и распределительная сеть 10кВ предусматривается кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Рекомендуемое сечение кабелей питающих линий не менее 240мм2, распределительных линий не менее 120мм2 по алюминию.

Схема построения питающей сети «двухлучевая» с секционированием в РП и узловых подстанциях.

Схема построения распределительной сети двухлучевая и частично петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается:

1. Строительство новых питающих кабельных линий 10кВ от действующей ПС 220/110/10кВ «Б-10» к новым РТП1 и РТП2 и от РТП2 к РТП3 в микрорайоне 8 «Больница» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 300мм2 по алюминию строительство распределительных кабельных линий 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 120мм2 по алюминию до новых ТП на проектируемых участках.

- Протяженность новых питающих кабельных линий 10кВ составит ориентировочно 25 км в

- Строительство 32 новых ТП в том числе:

- РТП-2*160-630кВА – 3шт ;

- БКТП-2*160-630кВА – 21шт ;

- БКТП-1*100кВА – 2шт ;

- КТП-1х160-400кВА киосковые  проходного типа с кабельными вводами  - 6шт.

- Предусматривается вынос существующих линий ЛЭП-10кВ из зоны застройки.

Протяженность новых  линий 10кВ взамен демонтируемых составит ориентировочно 3,6 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ , а также существующих ТП определяется  владельцем сетей

Надежность электроснабжения.

Схема сетей 10кВ запроектирована по двузвеньевой (ЦП-РП-ТП) схеме.

Вся проектируемая питающая и распределительная сеть 10кВ предусматривается кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Рекомендуемое сечение кабелей питающих линий не менее 300мм2, распределительных линий не менее 120мм2 по алюминию.

Схема построения питающей сети «двухлучевая» с секционированием в РП и узловых подстанциях.

Схема построения распределительной сети двухлучевая и частично петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой ТП.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в городских электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Уличное освещение. Энергосбережение.

Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах городского поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления.  В целом, по поселению, необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

### 14.5. Сети связи.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 18330 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации города должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в городе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории города и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В городе доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В городе транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах, есть кабельное телевидение.

В перспективе предполагается переход на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 14.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация рельефа — вертикальная планировка

- Организация и очистка поверхностного стока

- Защита территории от затопления

- Берегоукрепление, укрепление оврагов

- Вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

Организация и очистка поверхностного стока

Разработанная схема ливнестоков дает принципиальное решение отвода поверхностных вод с территории отведенной под новое строительство с учетом характера рельефа. На схеме показаны магистральные сети с отводом на очистные сооружения. Так же показаны места подключения к магистралям закрытых ливневых трубопроводов с прилегающих улиц.

В кварталах с существующей застройкой предусматривается устройство закрытой системы отвода поверхностных вод через магистральные коллекторы, к которым подключаются существующие открытые сети (канавы и лотки) через дождеприемник с отстойной частью. Отвод осуществляется на очистные сооружений. Ввиду особенностей рельефа и условий сложившейся застройки, некоторые очистные сооружения находятся в зоне возможного подтопления, в таком случае необходимо предусмотреть подсыпку площадок под них до незатопляемых отметок.

Исходя из характера рельефа и условий застройки, территория города разделена на десять водосборных бассейнов, для каждого из которых устраивается своя ветка ливневой канализации с очистными сооружениями.

Все промышленные предприятия, находящиеся в границах населенного пункта, должны иметь собственные очистные сооружения, состав которых определяется в зависимости от характера деятельности. Перед сбросом в водоем или перед подключением к общегородской системе ливневой канализации необходимо устройство контрольного колодца, вынесенного за территорию предприятия, для отбора проб воды на соответствие санитарным нормам.

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листе «Схема инженерной подготовки и благоустройства территории».

Защита территории от подтопления

В целях предотвращения подтопления территории проектом предлагается следующие мероприятия:

Искусственно изменение рельефа - подсыпка территории до незатопляемой планировочной отметки. В данном случае до отметки 1% паводка 24,78м плюс 0,5м в соответствии с п. 2.6 СНиП 2.06.15-85.

В восточной части города на пойме реки Калитва выполнен намыв территории до отметки 1% паводка и частично выполнена ливневая канализация. Севернее намечается расширение этого участка под многоэтажное строительство, где так же требуется подсыпка территории до отметки 1% паводка плюс 0,5м. Объем насыпи составит 350,4 тыс. м3.

В юго-восточной части в районе ул. Энтузиастов на площади 28,4 га подсыпка территории составляет 677340 м³.

В центральной части в районе ул. Петрова на площади 59,0 га насыпь составляет 1112150 м³.

В северной части в районе ул. Степной на площади 12,3 га насыпь составляет 385605 м³ и в районе ул. Горького на площади 8,9 га насыпь составляет 145515 м³.

Выполнение работ по расчистке от ила и дноуглубление русла р. Калитва увеличит пропускную способность русла реки, снизит ущерб от затопления в период весеннего половодья, позволит обустроить набережную и места летнего отдыха (пляжи) горожан.

При проведении работ по расчистке и дноуглублению русла р. Калитва илистый грунт перемещается на специально отведенное место с последующей рекультивацией.

Общая протяженность русла реки, подлежащего расчистке и дноуглублению равна 6650 м.

Берегоукрепления, оврагоукрепление

В целях укрепления берегов рек от размыва паводковыми водами предусматриваются берегоукрепительные работы.

Кроме задачи укрепить слабые грунты от размыва и оползания, необходимо, что немаловажно, подумать о придании берегам красивого и живописного естественного вида.

Всем этим критериям соответствует «Георешетка Геокаркас», представляющая собой сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент 1,5мм. Применяется для улучшения строительных свойств слабых грунтов с целью противоэрозионной защиты откосов.

Ячейки заполняются любым материалом, песком, щебнем, растительным грунтом. Геокаркас эффективен для укрепления и озеленения прибрежной зоны водоемов и при проведении ландшафтных работ.

Овраги вдоль берега р. Северский Донец , во избежание их дальнейшего размыва и роста после уположения откосов укрепляются также геотекстильным полотном, которое легко транспортируется, легко укладывается, защищая откос от эрозии, улучшает развитие травяного покрова и армирует дернину, не препятствуя росту кустарников и деревьев.

Овраги попадающие под застройку полностью засыпаются.

Хутор Бородинов, Хутор Поцелуев.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация и очистка поверхностного стока

Организация и очистка поверхностного стока

В хуторе Бородинов отвод дождевых и талых вод планируется осуществить открытыми водоотводными канавами, которые перехватывают сток поверхностной воды с территории хутора и отводят для очистки в проектируемые пруды-отстойники, после которых очищенный сток сбрасывается в реку Северский Донец.  При уклонах более 20‰ необходимо предусмотреть крепление канав одерновкой или мощением. В местах пересечения с дорогами необходимо устройство водопропускных железобетонных труб.

В хуторе Поцелуев отвод дождевых и талых вод планируется осуществить открытыми водоотводными канавами: вдоль ул. Старцева в сторону балки с северной стороны и вдоль ул. Солнечной с южной стороны. В связи с особенностями рельефа, во избежание увеличения глубины канав возможно прокладка закрытого коллектора в районе ул. Покрышкина. Отвод поверхностных вод осуществляется в проектируемые пруды-отстойники с последующим выпуском в реку.

В местах пересечения с дорогами необходимо устройство водопропускных железобетонных труб.

# 15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Белокалитвинского городского поселения.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3)провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

# 16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Белокалитвинского городского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- строительства системы ливневой канализации с очисткой стоков

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- усовершенствование городской системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы  у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах.

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку

## 17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Проектирование и строительство на расчетный срок на территории Краснодонецкого сельского поселения безотходного мусороперерабатывающего завода мощностью более 40 тыс.т. отходов в год. На данный завод будут вывозиться ТБО Белокалитвинского городского поселения, Коксовского сельского поселения, Богураевского сельского поселения (кроме хутора Чапаев), а  так же в перспективе Краснодонецкого и Нижнепоповского сельских поселений.

2.Рекультивация территории существующего полигона ТБО.

3.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Обеспечить районную больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Белокалитвинское городское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Проектом предлагается для населения Белокалитвинского городского поселения устройство скотомогильника (биотермической ямы) в 3 км севернее населенного пункта г.Белая Калитва.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Белокалитвинском городском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Белокалитвинского городского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах городского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 18. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 18.2. Мероприятия по ЧС природного характера

## Мероприятия по защите населения при лесных пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите населения при наводнениях

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- применение способа спрямления русла реки;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.

## Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления

Население из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления и находящегося в 4-х часовой зоне добегания волны прорыва, эвакуируется с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий.

Население из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного затопления за 4-х часовой зоной добегания волны прорыва, эвакуируется только после разрушения плотины с получением соответствующего распоряжения.

Наибольшая рабочая смена объектов экономики, расположенных в зоне возможного затопления, укрывается в специальных убежищах (повышенной герметизации и возвышающимся аварийным вертикальным выходом, с 3-мя режимами вентиляции), возводимых в местах с глубиной возможного затопления до 10 метров и имеющих радиус сбора до 1000 метров.

Для защиты населения, эвакуируемого из населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, заблаговременно строятся ПРУ в местах их эвакуации.

Для защиты населения, проживающего на затапливаемой территории не категорированных городов и поселков, предусматривается строительство ПРУ на не затапливаемой территории этих населенных пунктов. Работающая смена объектов экономики, расположенных в не категорированных городах в зоне затопления, укрывается в ПРУ, возводимых вне этих зон.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения,  сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 18.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Белокалитвинского городского поселения оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаро-, взрывоопасных объектов

На территории города расположены 9 пожаро-, взрывоопасных объектов:

При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселения пожаро-, взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. N123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. N123-ФЗ.

На территории городского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. N123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

Анализ пожарной обеспеченности на территории города Белая Калитва и населенных пунктов показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, на территории города строительство трех новых пожарных депо по 3-4 машины в разных районах города для максимального охвата территории и формирование пожарных охран. В населенных пунктах, входящих в состав городского поселения, планируется создание пожарных дружин и обеспечением мотопомпой.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

# 18.4. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне

Инженерно – технические мероприятия предусматривают согласно

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

3. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

4. СП 11-112-2001.

5. СНиП 11-11-77*.

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

Вместимость существующих защитных сооружений ГО (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных ЧС,

- ПРУ- 0,6 т. чел

- подвалы – погреба –11798 чел/100%

Число жителей Белокалитвинского городского поселения на расчетный срок – 48180 человек в том числе:

- г.Белая Калитва – 47000 человек

- х.Поцелуев – 700 человек

- х.Бородинов – 400 человек

- х.Дядин – 80 человек

Расселение дополнительного населения в особый период не предусматривается. Число укрываемых: на расчетный срок:

- г.Белая Калитва – 47000х0,85 = 39950 человек

- х.Поцелуев – 700х0,85 = 595 человек

- х.Бородинов – 400х0,85 = 340 человек

- х.Дядин – 80х0,85 = 68 человек

(коэффициент 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, всего 0,57м2 на одного укрываемого.

Потребная мощность ПРУ:

- г.Белая Калитва –0,57х39950 = 22771,50 м2

- х.Поцелуев –0,57х595 = 339,15 м2

- х.Бородинов – 0,57х340 = 193,80 м2

- х.Дядин – 0,57х68 = 38,76 м2

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7м от отметки пола.

- Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением (здания школ, КСЦ).

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

## Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Белокалитвинское городское поселение развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Белокалитвинского городского поселения как центрального поселения Белокалитвинского района, являющегося территорией, объединяющей прилегающие сельские поселения для скоординированного экономического развития района.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Белокалитвинского городского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области, межселенного районного центра.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Белокалитвинского городского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Белокалитвинского городского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.